# 10kV配电线路常见故障原因分析论文_曹超

（国网冀北电力有限公司张北县供电分公司 076450）

摘要：在整个电力系统中，10kV配网扮演着非常重要的角色，其直接面对终端客户，关系着配网运行的安全性和稳定性，同时影响着人们的正常生活以及企业的效益。但是，10kV配电线路本身的运行特点使得其很容易出现各种各样的故障和问题，需要电力工作人员的及时处理。本文分析了10kV配电线路常见故障的原因，并线路的检修措施进行了讨论。

关键词：10kV配电线路;故障原因;运行维护;检修

随着电力用户的用电需求量不断提高，配电线路的负荷也快速增长。同时，社会经济的发展对配电网的电能质量、可靠性及安全性都提出了更高的要求。但由于运行环境复杂、通信接口杂乱、设备种类繁多、技术标准不统一等原因，配电网本身就存在影响其安全稳定运行的缺陷。配电线路及其附属设备的故障不仅会影响整个电力系统的运行，更会对人民群众的正常生活生产及社会经济的正常发展造成严重影响。因此，做好配电线路的故障分析，并提出预防和解决措施，具有十分重大的现实意义。

1 10kV配电线路常见故障的原因

1.1短路故障

短路故障在10kV配电线路发生的概率很高，其主要诱发因素有三种，一是自然因素的影响,10kV线路属于架空线路，一般出现在人迹罕至的山林或者旷野地区，容易受到自然因素的影响，如雷击、狂风、暴雨等，出现线路断裂或者绝缘击穿等问题，引发短路故障；二是鸟害的影响，一些鸟类喜欢停留在电线上，或者将巢穴建在配电线路密集的区域，可能导致配电线路的相间短路问题，引发跳闸断电；三是外力破坏，主要是指人类活动造成的破坏，例如，车辆在行驶过程中撞倒电线杆，或者挂断电线；树木砍伐过程中缺乏保护措施，导致树枝或者竖杆碰断电线等，都会引发短路故障。

1.2接地故障

接地故障会影响10kV配电线路的正常稳定运行，可以分析瞬时性接地和永久性接地两种。接地故障的原因，一是线路缺乏日常检修维护，老化严重，绝缘体破裂，在恶劣天气的影响下，与树枝触碰，引发接地故障；二是电力系统在运行过程中，出现电容的忽然增大或者杂散，导致电流值远超接地故障正常值，电压则小于接地故障的相关参数，导线烧毁引发接地问题。

1.3过流跳闸

过流保护是一种针对配电线路运行安全的保护性措施，主要是在检测到线路负荷电流超出限值后，继电保护装置启动自动保护，引发线路跳闸，从而保证设备和线路的安全。过流跳闸会导致线路的大面积停电，给人们的日常生产生活带来不便，主要原因有三种，一是低压线路短路，或者保护定值不合理，在线路负荷突然增长的情况下，用电负荷的增长需求无法得到满足，使得线路频繁跳闸；二是导线本身的直径偏细，当负荷电流以较快的速度经过时，会对线路的运行状态产生影响，如果长期持续，导线会出现比较严重的发热问题，在一些老化严重的位置引发打火现象，造成导线的烧毁、熔丝熔断或者跳线问题，在线路短路电流的影响下，出现过流跳闸故障。

2 10kV配电线路常见故障的应对措施

2.1针对外界因素引发的故障

外界因素对于10kV配电网的稳定运行影响严重，应该采取以下措施加以防范：①提高绝缘子的耐雷击水平。近年来，为了提升线路的抗雷击水平，需配置较好的防雷击设备，从而提升配电线路的防雷击能力。②在配电线路上安装相应的避雷器是提升耐雷击水平的一种非常简单且十分有效的方法。③穿刺设备安装较为方便，并且具备良好的封密性。这些设备的高压电极能够与绝缘物体紧密接触，经受多次的电弧烧灼，能够提升10kV配电网的安全运行水平及可靠性，应该在配电网中广泛使用。④检查供电线路，增加线路的接线阻值，提升电力系统的稳定性能。⑤保持与天气检测部门同步消息，收集天气变化的信息。当预测到有灾害性的天气发生时，采取有效的防护措施。还要及时制订预防方法。当灾害发生时，尽量减少不必要的损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2针对线路自身缺陷引起的故障

合理设计配电线路，以提高线路的安全系数。对配电线路的负荷重载区域及公用区域进行负荷在线监测。加大配电线路及设备的改造力度，优化配网结构。对配电线路中的老旧设备及时进行更换调整。在配电线路工程的施工过程中加强质量监督，提高施工质量。工程结束后也要认真验收，确保质量达到相关标准的要求。

2.3健全管理制度

电力企业应该从10kV配电线路运行的实际情况出发，构建起健全完善的运行管理制度，要求运行维护部门和电力工作人员在日常工作中严格依照制度的要求进行管理，引导运行管理人员树立起对工作认真负责的态度，认识到自身工作的重要性，一旦发现设备和线路故障，需要及时上报和处理。同时，应该严格依照国家相关标准，对配电线缆和配电设备进行检查和验收工作，确保其质量合格，性能可靠，在设备正式投运后，必须做好相应的手续记录。

2.4优化线路设计

应该对10kV配电线路的设计进行优化，确保设计方案的合理性和科学性，尽可能减少设计问题引发的线路故障。例如，线路路径选择时，应该尽量避开地形条件恶劣的区域，避开农田和建筑，以减少外界因素对于线路运行效果的影响。同时，在对开关设备进行设计时，必须做好精确的计算，保证定值设置的合理性，避免过流跳闸故障的频繁出现。

2.5加强线路维护

对于交通道路的杆塔，可以适当涂抹一些颜色鲜亮的油漆和增设反光标识管，这样可以避免车辆碰撞到杆塔导致线路故障，同时还可以树立起警示牌，避免有人进行违章施工，挖断电缆。另外，要加强线路运行人员的培训工作，及时对线路运行人员进行专业培训和素质培训，增加他们的责任感，提升专业水平，使线路运行人员能够认真、负责的做好线路巡视和检修工作，减少线路故障的发生。最后，要按月制定巡查计划，每个月都要对设备以及线路做一次全方位的检查，及时发现线路缺陷，减少安全隐患。

2.6使用新型设备与新型技术

随着我国经济的迅速发展，人们的生活变得越来越好，人们使用的电器数量也在增加，用电量也随之增加。近年来，配电网的规模不断变大，电路中的连接点与设备之间的线路连接点数量越来越多，长久使用的杆塔上编号日渐模糊，这给检修与巡视线路工作带来了困难。此时，应该借助定位系统，顺利地确定每一个杆塔的位置，从而提高维修人员的工作效率。在10kV配电线路中，应该不断地实现配电线路的自动化，从而对配电网进行实时监测，随时掌握电网中各个器件的运行状态，从而及时消除故障。在新建设或改造的配电线路中，加强分段分支开关的绝缘性能与灭弧性能，从而延长维修周期，减少线路断路故障的发生，这样能够最大限度地保证10kV配电线路的可靠、稳定运行。

结语：

10kV配电线路是系统与用户之间连接的重要环节，它的安全稳定运行直接关系到民众的生活生产用电及社会经济的发展，且10kV配电线路又有其特点，因此，通过分析其常见的故障及原因，并提出相应的防范措施具有很大的实际意义。但是在实际的配电线路工作中，还应具体问题具体分析，对发生的故障给出有针对性的防范措施，进而确保配电线路能够安全稳定运行。

参考文献：

[1]银权.有关10kV配电线路常见故障及运行维护措施的分析[J].通讯世界,2014,(3):107-108.

[2]揭坤寿.10kV配电线路常见故障的发生原因与检修技术探究[J].建筑工程技术与设计,2014,(2):191-191.

[3]马宏东.简析10kV配电线路常见故障及对应方法[J].信息通信,2014,(12):279-279.

[4]张校铭.浅析农村配电线路常见故障[J].中国机械,2015,(6):146-147.

论文作者:曹超

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5222d3c6de48d5d6d9c75e10.html