# 从高处坠落事故谈高处作业安全论文_杨卫

中国核工业第二二建设有限公司实业公司 443101

摘要：高处作业作为建筑工地五大伤害之首是建筑工地的特点所决定的。建筑工地作业活动多数都是露天的高处作业，再加上临边洞口作业的大量开展，使得危险程度进一步提高。为有效防止高处坠落事故的发生，笔者结合几个典型实例着重地探讨一下如何预防高处作业安全事故的办法，希望对建筑工作者有一点帮助。

关键词：高处坠落、落物伤人、事故、预防

在脚手架、构件、临边洞口和梯子等上边从事高处作业时，常有坠落、落物伤人的危险，如果无可靠的安全防护设施，高处坠落、落物伤人可能给人以致命的伤害，离坠落、落物面越高，受到的冲击力也越大，伤害程度也越严重。由此可见，高处作业除具有地面作业的危险外，还具有其特殊的危险性。请看以下几起典型事故。

1.某住宅楼工地，外包队一名员工在拆除北侧外脚手架时，在未系安全带的情况下，进行拆除作业，不慎坠落，经送医院抢救无效死亡；

2.某住宅楼工地，一架子工在翻脚手架板时，从14米高处坠落至地面死亡。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.某金属结构工地，一工人在5米高脚手架上，给横梁用冲击钻打眼时，由于冲击钻后坐力使他后仰，坠落地面，经抢救无效死亡；

4.某住宅楼工地，一架子工在南部六楼脚手架上作业时，因没戴安全带失控坠落，砸破二层兜网，撞在阳台边沿后，掉在首层兜网内，经医院抢救无效死亡；

5.某住宅楼工地，一架子工在四层脚手架上进行拆除作业时，未系安全带，不慎失足坠落地面，经医院抢救无效于12点死亡；

6.某旧厂房维修工地，在外墙窗口抹灰时，脚手架扣件突然断裂，架体横杆塌落，正在作业的二位工人从三楼摔下，1名死亡，1名重伤；

7.某住宅楼工地，一抹灰工在五层顶贴抹灰用分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；

从以上几起事故可以看出，工地无可靠的防坠落、防落物设施是这两起事故发生的共同原因之一。因此，高处作业前必须认真做好安全防护，在高处作业过程中，除应遵守一些特殊的规定外，一般还应注意以下事项：

一、建立建筑工地防高处坠落、高处落物伤人事故安全管理体系

1、建立防高处坠落、高处落物伤人事故管理制度，（可建立专项的安全管理制度也可包含在其它安全管理制度内），以制度管理为基础，建立健全管理体系；

2、针对现场高处作业活动开展有针对性的危险源辨识活动，并将识别出的风险和防范措施以及应急处置措施宣贯到位；

3、制定有针对性的高处作业安全操作规程，并严格执行。

二、建立防高处坠落、高处落物伤人事故联防机制

1、高处作业执行安全监护制度；

2、现场危险作业活动定责制度，务求责任到人，把好每一道管卡；

3、安全监管分离，一岗双责，管理者必须明确相应职责。

三、高处作业执行许可制度

对于危险源辨识活动中辨识出的风险较大的作业项目，实行作业许可制度，危险作业活动的每一步作业前都必须由安全监督人员或现场管理人员现场确认安全后方可继续，层层落实，步步把关。

四、另外高处作业活动操作规程中至少包含以下要求：

1、高处作业者要穿防滑软底鞋，不能穿拖鞋、硬底鞋和塑料底鞋，以防止滑倒。所有工作人员在进入施工现场时，要戴好安全帽并扣好帽带。

2、无法设置安全作业平台时，必须设置生命线等防护措施；

3、作业平台或临边洞口处必须安装好防护栏杆和安全网，防止跌落。

4、在楼板上施工时，楼板上的孔洞应及时用满足承重要求的坚实盖板覆盖，在无栏杆的楼梯边沿应设围栏，并设置醒目的（夜间使用警示灯）警示标识，防止踩空坠落。

5、高处作业时，安全带要高挂低用，不能低挂高用，安全带要挂在结实牢固的构件上，不能拴在有尖锐棱角的构件上，以免割断使人坠落。

6、高处作业时使用的工具应放在工具箱或工具袋内，常用的工具应系带在身上，传递材料或其他工具时，必须用绳索将其捆结实后传递，禁止用手抛掷，以免掉落伤人。

7、高处攀登作业时，必须使用双挂钩安全带，必须保证随时有一个安全钩固定牢固。

8、高处攀登作业时（包括爬梯），必须保证三点接触爬梯，即两手两脚必须保证三点在踢蹬上。

9、从事高处作业人员应定期体检。凡患有恐高症、心脏斌、高血压、癫痫、精神病及其他不适于登高作业的病症，不得从事高处作业，酒后禁止高处作业。

论文作者:杨卫

论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期

论文发表时间:2019/6/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/525d664c77b462bd39d357f5.html