# 景观设计中的金属材料选择与运用分析研究论文_陈航

上海深圳奥雅园林设计有限公司 上海长宁区 200050

摘要：景观设计中需要应用的材料种类繁多，金属材料走进景观设计中的比重也逐渐上升，为了向人们提供更加安全、符合审美、有质量要求的景观设计，设计师需要通过选择合理的金属材料提升景观设计效果。从设计效果的角度出发，合理选择并运用金属材料，有助于景观设计与人们的审美需求契合度的提高，有效利用其功能特点，使设计本身达到长久的最佳效果。本文从金属材料在景观设计的选用原则入手，介绍了各类金属材料的特点，论述了金属材料在景观设计中的运用要点。研究成果可为相关应用与研究提供参考。

关键词：景观设计；设计原则；金属材料；材料选择；材料运用

1、用于景观设计的金属材料选用原则

人们对景观的重视和追求不断的上升，各类景观出现在人们日常生活中，其中不乏常见的金属类景观，大到景观节点构筑物、金属廊架、造型雕塑，小到格栅、景墙、灯具等细节。为了保证金属材料在景观设计中的运用效果，在实际材料选用过程中，应当注重遵循以下几点原则：

1.1 安全性原则

在材料选择上，设计师应首先考虑到材料本身应用于设计产品的实际落地性和可行性，设计和施工不会由于金属材料引发安全问题，对人们的自身安全造成威胁。

1.2 功能性原则

展开设计工作的最基本目的是通过材料本身体现景观的设计价值，所以选用的金属材料的过程，要先了解到所选材料是否满足其本身景观设计的生产和使用价值的需求。

1.3 人性化原则

充分考虑人对景观设计效果、可用性和实用性的基本需求，深刻理解人在设计中的需求，合理选择金属材料。

1.4 美观性原则

在了解景观的特点基本上，选择蕴含一定美感的金属材料，或通过对金属材料的加工处理和组成生产出所需的设计效果，为人们日常生活创造出一定艺术效果的景观。

2、金属材料特性与分类

2.1 金属材料特性

针对金属的特性特点，同一类景观产品往往并不局限于同一种金属材料，如何合理选用的金属材料制作不同的景观产品，设计效果和使用功能上往往有明显差距，了解不同金属材料的基本特性，才能有效选择金属材料更好服务于设计本身。良好的金属材料应具备以下特性：

2.1.1 颜色光泽

不同金属所特有的色彩，反射度和不通透性，且具有金属材料特有的光泽。

2.1.2 力学性能

强度、刚度、熔点、和韧性较高，大部分具有良好的承载力。特有力学特性让其他材料与金属材料无法相比拟，才使设计行业作为装饰材料备受设计师青睐，在施工行业用于工程材料得到广泛应用。

2.1.3 加工性能

具有卓越的加工功能，可自行锻造、铸造、拉深、切割成型。同时也可焊接、组装。因此具有良好的加工性能，易于成型。

2.1.4 表面工艺

金属材料可进行各类专业加工工艺。例如，使用切削加工可以获得不同的纹理效果；表面经镀铬、喷砂处理后呈颗粒状纹理，产生自然、柔和、优雅的灰白色，手感好;此外，金属表面的涂层、电镀和金属氧化着色可以获得各种颜色和装饰工业产品。

2.2 金属材料分类

2.2.1 铁材

高强度、高密度的金属，用于建造人工环境中最耐用的部分。铸铁常用于深坑、井盖、渠道等地面开口的覆盖，承受沉重的交通荷载。树池在铺地地区也常使用铸铁材料作为装饰。

2.2.2 不锈钢

加工方法通常包括抛光(镜面)、拉丝、网格、蚀刻、电解着色、涂色等，也可卷成各种凹凸花纹和穿孔板，可应用于重要的景观部位。

2.2.3 铝及铝合金

抗腐蚀并且优异的延展性，在经受大的弯折变形而不断裂。

作为现代十分流行的新型、高档的装饰材料，铝及铝合金装饰板是一种新型高档装饰材料，由铝合金板材加工而成，表面经过加工得到各种色彩和纹理，以其独特的光泽和纹理丰富了现代城市环境艺术语汇。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.4 铜材

抗拉强度高、易拉伸、易成型、易焊接、耐腐蚀性。铜本身不需要特殊保养，自身具有抑菌作用。

随着时间变化，自然氧化会使表面形成特有的颜色质感，古铜色到深红色，再到深褐色，最后到墨绿色。自身所呈现出的颜色改变，会让景观设计更直观，增添丰富历史感。

在景观设计中铜通常有三种处理方式:纯铜、镀铜和喷涂：

（1）喷涂

用喷枪等喷涂工具将涂层雾化后喷涂在被涂工件上。工艺流程:注射成型底漆烘干面漆烘干。

（2）电镀

获得高产量、低成本的金属效果表面。与PVD类似，PVD是一种物理原理，而电镀是一种化学镀，主要分为真空镀和水镀。

2.2.5 钛合金

阿布扎比机场，世界上第一个用钛作为建筑结构材料的典范，作为自然界第四大金属，其储量仅次于铁、铝和镁。自身颜色随时间推移不会产生大的变化，电荷加工处理的钛可呈现出银、金、蓝色或紫色，不同的电压也会产生不一样的颜色效果。

2.2.6 耐候钢板

耐候钢会带来一种丰富、温暖的红棕色。

耐候钢板是追求钢板自然腐蚀的效果。未经处理的钢板直接用于室外。钢板表面可不做特殊处理，直接接触大气环境，随时间逐渐产生化学反应氧化变色，形成独有钢板锈蚀效果。景观中，可用于景观墙、雕塑、特色小品等。有着不一样的现代工业感和历史感。

3、金属材料常见问题及加工方式

3.1 金属材料常见问题

在金属材料的实际应用中，金属材料的腐蚀是主要问题。在花园里，我们经常可以看到生锈的公共设施，如座椅、廊架、围栏、装饰灯等，其中一些甚至影响了自身的使用功能。

解决方案:对于金属材料的腐蚀，在实际应用中，常用的不同的方法来防止金属材料的腐蚀，例如：加入各种合金元素改变自身属性，提高耐腐蚀、抗氧化性能。表面喷涂保护层，隔离空气阻断腐蚀，常见的有热镀锌钢、彩钢板等。

另外，我们可以通过对金属材料进行不同的防腐处理来创造出特定的景观效果。

3.2 金属材料加工方式

3.2.1 穿孔金属板

这种材料是由各种金属板制成的。通过打孔机对板材进行局部打孔，形成独特的纹理和纹理。在现实生活中的应用非常广泛，主要用于吸收噪音，也可作为装饰板使用，美观大方，在景观设计中可用于制作特色件和户外设备的装饰挡板。

3.2.2 金属丝网

金属编织而成的网格材料具有不同于玻璃的朦胧透视感，体现出金属光泽。使用的金属材料常用的有未经处理的铁材、钢材、铝、紫铜、黄铜、锡等。钢丝网的强度和稳定性高，在大面积使用时不需要连接器具或焊接。在景观设计中，材料可以用于建筑的立面和内部隔断。

3.2.3 凹凸花纹金属板

通过锻造、铸造、冲压等工艺，在表面产生凹凸花纹，设计中常用作防滑、耐磨的路面材料。在景观方面，它不仅可以作为地面铺装材料，也可以作为构筑物的饰面材料。

4、金属材料在景观设计中的应用要点

4.1 完善工艺，延长使用寿命

针对景观而言，金属是一种干净的材料，可以融合到景观，与周围形成一体，不仅装饰性强，也有着出众的实用性。易加工，造型多样，强度高，景观装饰和结构中运用的非常普遍，设计中为了保证景观设计效果，并增加了金属材料的使用功能，通常采用工艺完善、镀锌类或耐锈蚀的金属材料，可以大大增加金属材料的使用寿命。

4.2 材料组合，提升景观效果

采用几种不同质感差异较大的材料组合，会得到不同的空间效果，将例如：石材和金属不锈钢组合，不但可以隐蔽石材一些侧面缺点，更大大提升了景观的实际效果，不在显得单调。将木材与钢材等强度大，易造型的金属材料作为受力结构，同时运用高低，宽窄的变化等设计技巧，能产生互相烘托的作用。

5、结论与建议

综上所述，人们对景观要求的变化，也是对景观设计提出的更高要求，只有不断满足人们的审美需求，才能营造更优质的景观环境。设计师应对造型及其所使用的金属材料加以了解，合理搭配。在考虑造价成本的基础上突出景观的特色和亮点，并在设计中运用低碳环保的设计方式，降低对资源和环境的破坏，不断拓展设计中的内涵。

参考文献：

[1]张鑫.现代景观设计中硬质景观材料的应用[J].环球市场，2017（1）：254.

论文作者:陈航

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5276fc854df795129edec684.html