# 市政管廊施工中大片定形钢模板技术分析论文_粟以丹

摘要：现如今，国家的经济发展十分迅速，人们的生活条件也得到了很大的改善。这对就市政管廊的建设有了更高的发展需求与标准，在建设过程中，不仅仅解决了相应地区住房用地紧缺的问题，还在某种程度上改善了城市用地质量，进而为整座城市的发展提供了基本保障并改善了居民们的生活水平。尽管市政管廊有这样蓬勃的发展，但是在实际建设中还会存在一些问题。在市政管廊施工中，大片定形钢模板技术的应用非常常见，本文将具体探讨大片定形钢模板技术的应用，希望能为相关人士提供一些参考。

关键词：大片定形钢模板技术；市政工程；管廊施工

1.引言

随着城市居民们生活质量的不断提高，市政综合管廊的建设也成为了城市乃至国家的核心工作。每个地区都根据自身城市的发展程度建造了不同规模的市政管廊，为城市开拓了一个宽敞的地下空间以将地区内诸多管道集中进行管理与维修处理，实现了多管路规范化分布的目的。市政综合管廊的建设解决了城市中管路用地紧张并提高了用地的质量。和过去所采用的管线相比发现，综合管廊不会导致道路出现堵塞的情况，也不会影响人们的出行，因此在市政工程建设期间一定要合理的应用综合管廊。如图1所示，为某城市管廊施工作业面。

图1 管廊施工作业

2.综合管廊在城市建设中的作用

市政综合管廊主要是把城市的电力、通信等各类管道汇集到城市的地下土层里，其能够为城市带来理想的经济收益，并且在采用完善的设备和技术以后，还可以对繁琐的管线进行统一的管理，从而便会节约一大部分的市政管理成本。因此可以说，其对城市建设具有非常突出的作用，而具体表现在以下几个方面：

2.1完善城市基础设施

由于我国城市的发展，使得市区里的基础设施也得到了进一步的改善，因此使得人们的生活质量得到了很大程度的提高。不过随着城市人口的增多，使得住房、交通压力逐渐的加大，使得城市的基础设施普遍难以符合城市的发展要求。比如在城市交通中，道路比较狭窄、经常发生交通堵塞的情况。而在建立综合管廊以后就可以解决交通问题，而且还可以起到环保的效果，这样一来便可以更加顺利的对城市进行建设，从而使得城市设施更加的完善。

2.2降低城市建设成本

市政工程的施工量比较大、需要具有充足的资金作为保障，所以在施工期间要对建设的成本进行合理的控制。过去所采用的预放管线的方法，在做地下直埋期间会给附近的环境造成破坏，而且还会影响交通质量。不过在使用综合管廊以后，就可以减少资金方面的投入，同时还可以起到环保的效果，所以得到了广泛的使用。

2.3能够加强社会收益

综合管廊能够对城市地下空间做到合理的运用，在铺装地下管线期间，采用综合管廊可以避免反复对道路进行挖掘，并还可以解决交通堵塞的问题以及防止道路出现坑洼，这样便会保证道路具有美感度。此外，在利用综合管道后，还会延长道路的使用时间，降低交通压力，节省用地，从而提升人们的生活质量，这样一来便会使得社会得到更好的发展。

3.大片定形钢模板概述

3.1适用范围及工艺原理

大片定形钢模板适用于线路长、规格统一的管廊施工，其技术经济效果明显。大片定形钢模板由钢模板、连接件和支撑件三部分组成。钢模板由连接件连接后通过支撑件将荷载下传到持力层。

大片定形钢模板根据管廊结构尺寸及施工特点，对模板设计、制作和组装，模板尺寸按照满足结构施工和操作便捷的要求进行制作；根据模板结构尺寸将支撑件、模板骨架、内外模等制作成标准件，所有成品标准件的强度刚度均验算确定。

3.2大片定形钢模板的设计

综合管廊对大片定性钢模板提出要求，必须保证大片定形钢模板的强度、刚度等。一般来说，在设计时要应用大片钢模板作为外模，要应用钢结构作为主板。为了提高大片定性钢模板的承载力，要应用衍架结构。作为重要的受力支撑。在对衍架结构位置进行确定后，要应用焊接方法进行节点固定。加强设计一方面可以保证综合管廊混凝土浇筑的质量，另一方面可以提高综合管廊的审美价值。

3.3大片定形钢模板的制作

在制作大片定形钢模板时，应该秉持简单适用的原则，对大片定形钢模板结构进行优化。应该保证焊接的整体性，将模板相互连接。模板强度、模板稳定性都应该在考量之中，混凝土平整性、混凝土光滑性需要得到保障。在区域施工中，经常要对钢模板和木模板进行组合，应该把握组合结构的变化性，并对边角进行测量。在底层内木板的底部，应该安装压浆板；在外模板的上方，应该安装护栏等。处理钢模板和木模板时，在剪力墙和后砌墙接口处，大钢模在剪力墙端头位置，预留100mm长，10mm厚装修层，在砌体墙抹灰时，将钢丝网直接压入100mm长的凹口内，然后随砌体墙一并进行抹灰施工，防止不同材质的墙体交接处抹灰开裂。

3.4大片定形钢模板的安装

大片定形钢模板应该满足受力需要，在安装之前要开展各项检查工作，检查项目及检查方法需要一一对应。在确定大片定形钢模板符合质量要求之后，可以对钢模板进行定位。在安装过程中，要始终对钢模板的高程进行测量，对纵轴线和横轴线进行位置确定。施工人员应该利用焊接固定方法，对底层模板进行预埋，对圆台进行固定。在焊接模板衍架结构后，需要将模板进行整体固定，伸缩缝之间的相互距离应该得到确定，且其流畅度需要得到保证。

4.大片定形钢模板施工技术

本文将以某地区的综合管廊项目为例，探讨大片定形钢模板技术在管廊施工中的应用。已知该地区的综合管廊长度为1300米左右，占地面积为7560平方米。该综合管廊项目包括六横、六八横、八横等连接段，施工条件比较好，施工现场环境得到优化，基本上能够实现“三通一平”。

4.1施工前准备工作

认真熟悉设计图纸，确定合理的大模板布置方案。选择合格模板制作厂家按设计图纸加工模板及配件。选择便于吊运或堆放的堆场，并做好防护。

4.2大片定形钢模板的施工流程

（1）模板安装

满堂架支撑体系搭设完毕后,按照先横后竖原则进行吊装，用支撑架调节模板的垂直度、平整度，安装好牵拉、支撑件。交接处利用法兰连接，安装时应先临时固定，再加固校正。

大片定形钢模板外模安装完成后，进行管廊钢筋的绑扎安装，经由监理、业主及质监部门验收合格后，再进行外模的安装及加固校正。

在内钢模，预留排气孔，间距2m左右,砼振捣完成以后,使用钢模盖板封闭。大片定形钢模板内外模与混凝土接触面应清理干净并满涂脱模剂，模板内杂物清理干净、接触缝采用玻璃胶条填塞密实并用腻子刮平。

（2）混凝土浇筑

钢筋隐蔽验收后、进行内模封闭和模板验收，然后进行混凝土浇筑施工。混凝土采用一级配C30混凝土，抗渗等级W6，经实验室试配后交由商品混凝土搅拌站拌制。由于砼需求量大且较分散，施工强度大，因此，混凝土由混凝土拌和站集中用运输车运至浇筑现场边，利用砼泵车HP30泵直接输送入仓。并且人工进行平仓，振捣器快插慢拔振捣密实。止水和预埋件周围用人工送料填满，严禁直接下料，以免止水片侧压卷曲，预埋件位移或损坏，并造成其底部混凝土架空。混凝土浇筑完毕后，一般在混凝土浇筑完成12h～18h后开始养护，混凝土养护时间按规范规定时间，一般应达21d。

（3）大片定形钢模板拆卸

当槽身砼强度达到设计及规范要求时，方可拆除大模板。模板拆除顺序与混凝土浇筑顺序一致，即先浇筑先拆除、后浇筑后拆除。单片大模板先拆平模，后拆角模。不得在槽身上晃动或用大铁锤进行敲砸。

（4）模板的保养与维修

组装大钢模板的标准件进场后，应将螺栓涂刷防锈剂，模板的混凝土接触面涂刷脱模剂。拆模后将表层灰渣清理干净，并再次对接触面涂刷脱模剂待用。模板重复使用后应检查有无过大变形及损坏，并及时维修。

5加强市政综合管廊施工质量管理对策

5.1政府在实际建设中要增加资金投入

首先政府要在实际建设中要增加资金投入。对于那些管廊建设的工作者务必要对综合管廊对城市发展的重要性有深刻的认识，并充分认识到管廊给整座城市带来的利益，最终从思想上就可以做好对市政综合管廊建设工作的重视。在该工作的实际施工时，管廊的建设对于整座城市各项指标的发展是十分重要的，因此国家政府相关组织部门的干预也是该工程顺利实施的核心力量。政府可以和相关财政管理部门针对管廊建设的重要性进而在社会各阶层人士进行资金的筹集投入，为市政综合管廊工程解决资金短缺问题。政府的干预增加了管廊实际建设过程中的资金投入，一定程度地促进了综合管廊工程的实施，并不断的将市政综合管廊建设推广到城市的各个角落，最终实现市政综合管廊的全面铺设。

5.2推广综合管廊建设，加强监督

此外，还需要对市政综合管廊建设进行全市的推广并加强推广工作的监督能力。尽管管廊建设工程在国内某些市区的反响很好，但综合所有城市的进度，市政综合管廊的整体建设还是没有为社会所有阶层人士认识。据数据显示，国内还有很多城市并为进行市政综合管廊的建设，主要是因为政府相关管理部门没有做好对管廊建设的推广工作，使得很多人并不知道市政综合管廊对于一座城市发展是多么重要，最终也就导致了在城市建设发展的进程中缺少了管廊工程，也就使全国的管廊建设工作受到了阻碍。对此，政府相关部门务必要加强管廊建设的推广工作力度，使市民们对该工程的重要性意识大大提升，起到对市政综合管廊工程建设的促进作用。在加强推动管廊建设工作时，还要对市政综合管廊施工进度的监督力度进行强化。这就要求国家相关管理组织要不断去完善管廊建设相应的法律，只有一套健全的法规，才可做好对整体工程的监督和指导，促进整个市政综合管廊建设的发展，最终可实现对于管廊建设与城市建设的同步前进以使人们更加了解管廊的重要性。

5.3建立市政综合管廊管理机构

最后要建立市政综合管廊管理机构。这就要求相应部门要一直对此工程建设组织机构和相应的管理体系进行完善，做到管理机构分工明确、精准解决问题的地步。一个完善的管廊管理机构及其体系对于管廊工程后期的建设有很大地指导和监督作用以提高工程的建设工作效率，此外，还能使越来越多的人认识到市政综合管廊的建设对于整座城市发展的重要性及可观的利益。市政综合管廊在实际建设时还可以和相关的工程建设机构一同对建设方案进行商议，制定一个高效率、低成本、安全可靠的施工方案及其相应的管理制度，最终做好对管廊建设工作的管理。

5结束语

综上所述，市政综合管廊的建设对于整座城市的发展是极其重要的，它不仅仅将整座城市的诸多管路进行集中管理、维修保养，还可为城市的发展带来可观的经济效益。管廊建设工程一旦得到普及，那么就会在国内形成一个管线统一的管理标准及法律法规。但在实际建设时，某些组织对于管廊重要性还不是十分了解，加上现阶段技术不成熟，也就使这些城市的市政综合管廊建设工作还存在一定问题，为了提高综合管廊建设水平，可以发挥大片定形钢模板技术的应用价值，扩展其在施工中的应用范围，能够有效提升市政管廊的质量，加快我国现代化城市的建设进程。

参考文献

[1] 洪斌.市政管廊施工中大片定形钢模板技术分析[J]．中国新技术新产品， 2018(06)

[2] 丁慧峰.建设市政综合管廊中存在的主要问题及对策研究[J].山西建筑， 2016(34)

[3] 张鲲.市政管廊施工中大片定型钢模板技术分析[J]．居舍，2017(03)

[4] 吴华栋.建设市政综合管廊中存在的主要问题及对策探究[J].价值工程， 2018(36)

[5] 杨连杰.浅析市政管廊施工中大片定形钢模板技术[J].建材与装饰，2017(41)

[6] 卢校良.试述建设市政综合管廊中存在的主要问题及对策[J].建材与装饰， 2016(45)

[7] 刘富东.综合管廊在市政工程建设中的应用探讨[J].工程技术研究，2018(15)

[8] 王文银.市政管廊施工中大片定形钢模板技术分析[J]．居舍，2018(02)

论文作者:粟以丹

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/529a111a000eb8f05f53cb3b.html