# 浅析水暖施工中存在的质量问题及解决措施论文_高军

【摘 要】 水暖工程是建筑工程的重要组成部分，尽管其不会影响到建筑的结构与人身安全，但是其直接关系到用户的使用功能与生活质量，因此，备受关注。从近年来的发展形势来看，水暖工程施工中仍然各类质量问题，对此必须采取有效地解决对策加以控制。本文就水暖工程常见的质量问题进行了详细的阐述，并提出解决的措施。

【关键词】 水暖工程；常见问题；解决措施

中图分类号： F407.9 文献标识码： Ａ文章编号：ISSN1004-1621（2018）02-0020-02

随着经济全球一体化的发展，人们的生活质量不断提高，开始越来越重视与人们生活紧密相连的水暖工程的质量问题。水暖安装工程的质量是建筑工程总体质量的组成部分，与土建施工关系密切，直接影响着建筑工程的施工进度和质量，而且其完成质量的好坏对于结构的使用功能、使用寿命乃至城市的形象都有极为重要的影响。在工程施工上，在高技术素质施工人员的工作下，并在施工过程中对现行的施工工艺标准和施工规范进行较为严格的要求，这样层层把关，努力做到对施工过程中的每一道工序都采取科学的控制，水暖工程的常见的质量问题是可以得到较好的控制的。水暖工程上注意的问题不仅有工序的问题，还有很多需要按照标准安装却没有安装好的质量问题，这些问题都应该得到应有的重视。因此，要采用行之有效的施工技术措施，做好管道安装与土建密切配合施工，全面提高建筑工程质量。

一、水暖工程常见的施工质量问题

建筑的采暖工程施工质量如何，虽然不会给建筑结构和人身安全造成很大的影响，但是直接会影响到用户的使用和生活质量，因此，水暖工程对于建筑来说也是非常重要的一部分，其中根据多年的工程实践经验可以得出，水暖工程中常见的施工质量问题主要有：

1.水暖工程中管道噪声的施工质量问题

在水暖工程中，噪声问题是较为常见的质量问题，这里的噪声是指排水管内及水龙头打开时产生的类似于颤动的声音。这两种噪声的来源有所不同，排水管内的噪声就是在立管内发出的声音，它产生的原因是由于水体或者其他物体在立管中下落时不断撞击立管壁的碰撞声，还有由于发生气塞效应而产生的压力波动造成的声音；水龙头打开时产生的噪声是由于水管中存有少量的气体在排出时发生的声音。这两种噪声无论是在建工程还是已建来说都是存在的，发生这样的质量问题时，采用芯层发泡螺旋UPVC管的应用来进行控制，这种材料的使用能够对管内流体进行导流，使水能够沿着内壁流动而减少噪音的产生。

2.水暖工程中预留洞的施工质量问题

水暖工程在施工过程中，其管线在穿墙、穿梁板等位置上，需要在主体结构上预先留出预留洞，这样才能保证日后水暖工程的安装。在留预留洞时应该就洞的数量、尺寸、标高和位置进行认真的控制，并进行严格的审核，以避免在其他附属工程上造成较大的麻烦。近些年来有很多建筑工程，在预留洞上出现了问题，安装或者控制不到位，造成了后工程施工上的困难和管道材料上的浪费，致使管道安装过程中出现了扭曲现象。另外，如果预留洞没有控制好，其位置和标高参数没有进行确切的核实，有可能导致整个建筑物的排水不畅通，严重的话，会造成建筑物的无法使用，导致巨大的经济损失。

3.水暖工程中水表及阀门的施工质量问题

安装水表及阀门时在保证便携和美观大方的同时，应该运用较好的保护措施和安装技巧，这样注意主要是为了在检查和修理时方便，而且还可以免受污染，同时还要保证水表和阀门的水平安装精度，以确保确切的度数。在安装水表的工作中，应该对前后的直线管段做好校验，从规格上满足产品标准；在阀门的安装上，也要进行严格的检验与试验确保安装标准合格，只有进行完这样的标准检验，都符合要求后才能进行安装。除此之外，对于填料的完好程度和压盖螺栓的调节余量的细节进行严格详细的检查。

4.水暖工程中地漏的施工质量问题

安装地漏的施工过程中，应该确地漏在安装之后和室内的地面基本保持一致。因为地漏太高的话就很容易造成积水从而影响排水，对地面及整体的室内环境造成较大的影响，地漏低的话容易在所处的位置造成地坑，成为垃圾堆积的场所，极大的影响了地面的整洁程度，严重的话还对人们的日常生活造成困扰。大型的公共建筑都会选择格栅类型的地漏，这样就可以避免堵塞现象了。

5.水暖工程中排水管道的施工质量问题

安装排水管道的施工过程中，应该注意通过套管之类的措施来保护排水管道，同时还要确保这些套管能够起到防水的保护效果，避免留下工程渗漏的隐患问题。排水管道在对建筑的结构部位进行穿越时，要选择刚性防水套管，并且其立管管径超过11CM时，应该在其穿越楼板的部位加上一道阻火圈。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在排水道的粘接处，不但要注意到尺寸的大小，还应该用细齿锯进行锯管，以保证管道断口的平整性。在排水管口粘结之前应该对承插口进行试插，在试插的过程中要严格按照操作程序进行以确保排水管口能够粘结成功，只有符合要求才能实施粘结。另外，在排水的过程中，存水弯出容易出现堵塞，在施工的过程中就需要格外注意。

6.水暖工程中采暖系统的施工质量问题

为了避免水暖工程中的采暖系统出现耐压或者水力失调等问题，应该设置两套或者以上的采暖系统。在高低区管道较多的管井中，应该对其入户阀门的尺寸和位置进行控制，同时把热计量表的位置预留出来；在采暖的立管中，管线道较长，容易在输送中出现热伸长的现象，为了避免这种现象对管道的影响应该使用补偿器。在我国的高层建筑中，一般采用低温热水地板辐射的采暖系统，但是这种采暖系统在施工中要注意埋设的盘管部分不能出现接头，且在埋设之前应该进行水力试压，在安装过程中还要防水、防潮、隔热等等，同时这些装置的安装都要严格的符合规格，否则容易出现较为严重的质量问题。

7.水暖工程中UPVC管道消防的施工质量问题

任何建筑物都应该具有防火措施，以防建筑物发生火灾时出现较大的经济损失，当建筑物的结构不能对火焰或者烟气产生有效的阻拦作用时，那么人们的生命及财产就会受到严重的威胁，而工程实践告诉我们水暖工程的管道是消防的薄弱环节。正因为如此，当建筑物采用立管设备且其管径较大时，应该在穿越楼层的位置采取防火措施，以防大火蔓延；建筑物与管井内的立管是也要采取必要的防火措施，以防火焰贯穿。为了避免水暖工程的疏忽而造成火势蔓延，需要采用UPVC管道，并运用防火套管和阻火圈来加以防火，且其耐火极限不能小于UPVC管道穿越位置所在的建筑物构件本身的耐火极限，这样就可以保证水暖工程中的防火措施发挥有效的作用。

二、从施工质量管理角度提高水暖施工质量

影响施工管理质量的主要有两方面问题，一是图纸设计问题，一是施工方案的问题，具体来说：

1.查看图纸的齐全性

在接到图纸后，要从专业的角度分析图纸的齐全性，避免施工中发现图纸问题，出现窝工现象。具体来说，要看图纸是否符合规范，技术是否达到要求。这一问题多出现在设计的新手或者设计不专业的人手中，在不熟悉标准及技术的情况下非常容易发生问题，民用建筑的采暖水平干管长度超过25m时，应设置伸缩装置等。绘制预留、预埋详圈，做好现场的预留、预埋工作，在具体施工中，要严格按照预留、预埋的详图进行预留、预埋工作。

2.选择合理的施工方案

在保证使用功能的前提下，受到利益的驱使，设计人员对设计质量不够重视，同时受到设计人员水平一般或非专业设计、审核人员不审核或非专业审核，导致设计图纸出现质量问题，无形中将设计工作转移到现象，这就要求在方案设计中要着重考虑系统的布置工作，保证使用功能。严格审核施工组织设计是指导项目施工的纲领性文件，其编制的合理性是影响施工成败的关键。在审核施工组织设计时，要重点审核其选用的规范、技术标准、图集是否符合设计要求，施工方案是否可行，施工进度计划是否符合总进度计划，材料进场计划和劳力调配计划是否满足施工进度计划的要求，工序报检、报验程序是否符合规范规定。

三、结语

近年来，我国城市建筑正向着高度智能化的方向发展，建筑施工中水暖安装工程的质量问题也引起了广泛关注。为了切实提高建筑工程的施工质量，合理控制水暖安装工程施工质量势在必行。而建筑工程中的水暖工程质量控制不是一朝一夕可以完成的，是需要多个部门互相协调配合的，选用合适的材料，按照规范施工，增强施工人员的素质都是提升工程质量的关键。总之，只有通过严密的施工组织、严格的施工管理、高标准的质量控制，在施工中严格按照施工技术操作规程、验收规范、质量检查标准的要求进行设计、施工、管理和验收，才能保证城市楼房建筑水暖的施工质量。

参考文献

[1] 胡伟.住宅工程水暖安装质量通病及防治措施.黑龙江纺织.2008(2).

[2] 陈宁，王钊，王平辉.建筑水暖设计施工的几点反思.山西建筑.2008(24).

[3] 张志平.水暖工程施工中的常见问题及解决措施.中小企业管理与科技(下旬刊) .2009(5).

[4]陈代平.浅析高层建筑工程施工技术[J].科协论坛（下半月）.2011（07）.

论文作者:高军

论文发表刊物:《科学教育前沿》2018年02期

论文发表时间:2018/6/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/52b918b39b6bb699badf78ef.html