# 农田水利节水灌溉存在的问题及解决途径张良峰论文_张良峰

摘要：灌溉农业多以大水漫灌为主，造成水资源的极大浪费。水资源问题已经成为制约农业发展的重大阻力。近年来我国节水灌溉技术有所发展，从2007年至今，我国农业节水灌溉面积占总播种面积的比重有所增加，但总体来说，农田水利节水灌溉发展中依然存在很多问题需要解决。

关键词：农田水利；节水灌溉；问题；解决途径

1农田水利节水灌溉存在的问题

首先，施工技术人员需要根据工程现场实际情况，应用节水灌溉技术，但很多施工人员的专业水平有待提高，缺乏对施工现场考察工作的重视，无法及时地更新施工现场的相关资源和信息，导致计算结果和实际情况出现了严重偏差。其次，相关人员在灌溉过程中，仍实行传统的灌溉技术，无法将现代化灌溉理念予以落实，未充分认识水利灌溉与农田产量之间的关系，缺乏对节水灌溉技术的重视，严重影响我国农作物的产量。最后，从我国节水灌溉技术的实际应用来看，相关技术人员缺乏对后期技术设备维修工作的重视，设备老化问题比较严重，甚至出现了严重的“带病工作”问题。并且，在使用节水灌溉技术的过程中，出现了严重的设备不科学使用问题，使得设备的使用年限不断缩短。

2农田水利节水灌溉问题的解决途径

2.1创新农田灌溉节水理念

农田灌溉工程在施工的时候，要将农田灌溉功能作为主要的核心，因此开展农田节水灌溉管理工作是非常重要的。第一，要将抗旱变为主动避旱；第二，要提高用水效率，对农田灌溉管理机构做好完善，进行职责分配，加快节水工作的进行。

2.2建立完善的农业水利灌溉节水体系

目前，文县农村高效节水灌溉技术的管理制度还不完善，政府相关部门应该结合现实情况来制定科学合理的标准来指导高效节水项目的实施。水利部门在规划水利工程时应该充分结合当地的具体情况，科学、合理的规划，针对不同地区、土壤结构，选择最合理灌溉方式，实现水资源的合理配置。政府有关部门应当加强对农业水利建设灌溉工程的监督，在水利建设中严格按照标准验收，未达标的水利工程应督促建设单位整改至达标，并对该建设单位进行相应的处罚。节水灌溉工程竣工投入使用后，应加强后期的维护管理工作，具体的责任落实到相关人员，相关部门要根据当地的实际情况定制有效的制度，严格监督农田水利灌溉工程的具体实施情况，并对相应的责任人进行考核。对于水资源浪费现象，一经发现，必须进行严肃的惩处。通过制度约束，让节水意识渗透到人们的思维意识中。

2.3引进先进的节水灌溉技术

2.3.1渠道防渗技术

长时间来，我国农田灌溉主要使用渠道输水的方式。渠道输水因为存在渠道渗漏和蒸发，因此水资源利用率不高，导致了水资源大量浪费。所以运用渠道灌溉要采取渠道防渗技术，提高水资源利用率。渠道防渗技术是我国节水灌溉最主要的方法，它的优点是输水快速、应用广泛，还能减少土地占用面积，所以我国大部分地区都对现有渠道采取防渗加固措施，极大地提升了水资源使用率，解决了水资源短缺难题，促进了农业生产发展。调查显示，和土渠相比，应用浆砌块石防渗技术能够减少输水渗漏达到50%-60%；采用混凝土块衬砌加土丁膜防渗技术，可以减少渗透60%-70%，而运用塑料薄膜防渗技术能够减少渗漏达到70%-80%。运用低压管道输水，可以提高水资源利用率，避免输送过程中水资源损失，减少损耗30%-40%。

2.3.2喷灌技术

喷灌技术的原理多是利用管道系统、水泵等工具，通过将水压控制在一定范围内，实现水由喷头喷洒出去的功能，进而形成细小的水滴，使农作物均匀地感受到水的滋养，这是当前给农作物供水灌溉较为先进的灌溉技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从喷灌技术的构造来讲，喷灌技术的喷灌系统主要由水源工程、水泵、动力机、输配水管道系统、喷头和相应的附属配件组成，也正是这样的构造特点，使得喷灌式的技术具有节水性强、工程量小以及适应性强的优势，并且机械化程度高，但这种灌溉方式受风力的影响较大，具有耗能大、投资高的风险。

2.3.3微喷灌技术

微喷灌是一种采用特殊的喷灌设备将压力水送至地块，并以较大的流量从微喷头喷洒出来进行灌溉的技术。其介于喷灌和滴灌之间，是一种局部灌溉措施。水源、管网和微喷头组成微喷灌系统，喷灌时，空气阻力将压力水粉碎成小水滴，洒在地面作物上。微喷灌能够把化肥溶于灌溉水，再随着灌溉水喷到作物上，能极大提高化肥的使用效率，减少用量。微喷灌主要用于蔬果、花卉的种植等。

2.3.4滴灌技术

在我国干旱地区，农田灌溉普遍采用滴灌的方式，具有很好的效果。滴灌指的是水资源从塑料管道通过直径10mm的毛管孔口送到农作物根部，进行局部灌溉，还可以配合施肥进行。滴灌可以达到节约用水的效果，是干旱缺水地区非常有效的灌溉方法，提升了水资源利用率，达到节水增产效果。滴灌适合对果树、蔬菜、温室大棚等进行灌溉，在大田作物方面只适合干旱缺水的地区。在干旱缺水地区运用滴灌进行农田灌溉的时候，要在降雨时期把雨水和河道中的水储存在蓄水池中，当干旱季节运用蓄水池的水进行农田滴灌，这样就能有效地化解旱情。

2.3.5渗灌技术

渗灌是把灌溉用水通过地下管道输送到埋在田间地下的渗水管，利用土壤毛细管作用来湿润土壤的灌水措施。主要包括地下水浸润灌溉和地下渗水暗管灌溉2种类型。渗灌技术能提高水资源利用效率，为作物提供良好的土壤水分生长条件，降低地表蒸发，管道埋于地底下能减少土地占用。此外，渗灌还能减少杂草生长和病虫害，便于田间交通和耕作。但是由于渗灌管较易堵塞，管道修理不易，埋藏深度受作物根深等条件限制而不易确定。因此渗灌技术还未在实际生产中全面推广应用。

2.4完善激励措施

有效地推广农业节水灌溉技术离不开在实际工作中的激励措施，有利于实际工作水平的提升。节水灌溉技术人员是技术推广的主力军，其自身的积极性与推广效果密切相关。对技术人员进行激励，可以有效地改善推广过程中不注重实际运用效果，只是走走形式的现象。推动基层水利技术人员学习新技术，锻炼实践能力，提高自身素养和节水灌溉技术水平，更好地指导农户具体应用，解决技术推广中的问题。组建技术人员与节水灌溉的利益共同体，将技术人员与节水灌溉农户密切联系在一起，有助于有力地推广节水灌溉技术。节水灌溉技术推广的实际效果很大程度上是取决于农户的。农户是节水灌溉技术推广和实践的对象，对农户进行激励是必要的。从水价上进行激励是最有效的措施，在节水灌溉区和非节水灌溉区实行不同的水价，对利用节水灌溉技术的农户进行水价补贴。严格规定用水限度，将有助于引导农户采用高效节水灌溉技术。此外，增加对节水灌溉技术推广的资金支持是推动技术研发，布局田间配备设施，更新在运行过程中出现损坏和老化的设备的必要准备。需要国家和政府加大资金投入，给予一定的补贴，形成多元化的投资模式，更好地促进区域高效节水灌溉技术的推广。

3结束语

在农业经济的快速发展中，农业用水问题日益严重，相关部门需要有效地控制灌溉用水，有效地解决水资源浪费问题。在农田水利工程建设中，相关部门需要引进高效节水灌溉技术，改善农村生产环境，提高农民群众的收入，促进农村经济的快速发展。

参考文献

[1]张发元.农田水利节水灌溉中存在的问题及解决措施[J].农业科技与信息,2019,14:104-105.

[2]周承泰.节水灌溉技术在农田水利工程中的运用与关键技术分析[J].农业科技与信息,2019,12:113-114.

[3]康文泰.农田水利工程中节水灌溉技术应用及实施要点研究[J].农业科技与信息,2018,21:85-86.

论文作者:张良峰

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/52e91f5d63298f494b581114.html