# 绿色建筑节能施工的质量监督论文_邓帅

邓帅

珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 广东珠海 519000

摘要：本文主要针对绿色建筑节能施工的质量监督展开了探讨，并分别对参建各责任主体质量行为和节能保温系统的质量监督管理作了详细的阐述和系统的分析，以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

关键词：绿色建筑；工程；质量监督

1 概述

所谓的绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度节约资源，节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染，提供健康适用、高效使用，与自然和谐共生的建筑。在如今人们越来越关注保护环境的社会背景下，如何更好的进绿色建筑的节能施工成为了施工建设者所面临的问题。基于此，本文就绿色建筑节能施工的质量监督进行了探讨，相信对有关方面的需要能有一定帮助。

2 对参建各责任主体质量行为的监督管理

建筑工程参与单位众多、施工环节复杂，导致了一个合格的工程需要各个参建主体共同认真细致地完成各自的分工与职责。从建筑的设计规划，到原材料生产以及现场施工，每一个细节都须要认真的监督与管理。

2.1 建设单位的监督管理

建设单位是工程的主导，建筑工程因为建筑方的投资与建设才开始启动。但是作为建设单位，往往缺乏专业的工程质量人员或者一味的强调进度，这就需要加强与之的交流和了解，引起其对质量问题重视。在实施节能分部工程前，施工图设计文件应当依法委托有资质的施工图审查机构进行施工图审查，未经审查合格的文件不得使用。施工图审查后的设计变更，如果涉及工程建设节能强制性标准时，应当将修改后的施工图送原审查机构重新审查。建设单位不得暗示设计单位违反国家相关节能强制性标准降低设计标准，也不得暗示施工单位违反设计文件或者使用不合格材料。

2.2 施工单位的监督管理

由于节能工程与土建及设备安装工程相比资金投入少，管理人员往往忽略质量上的监管，而一线操作人员又缺乏有关的专业知识，使节能工程的施工质量控制经常处于真空地带。再者，节能工程质量缺陷不是短期可以检查出来，待工程投入使用后再处理将有很大的难度。所以，施工单位的质量控制是保证节能工程质量的一个重要环节。

施工现场应配备与本工程相关的节能技术标准和图集、应建立健全技术管理人员及操作工人的岗位培训制度、组织相关人员认真研读设计图纸和技术标准，有针对性地编写节能施工方案，并严格审批制度。施工单位应加强施工过程控制、严格工序管理。

2.3 监理单位的监督管理

监理单位必须具备相应的资质等级，应当选派具有相应资格、熟悉技术业务的总监理工程师和专业监理工程师进驻施工现场。对缺乏相关经验的人员应统一组织学习和培训。工程监理相关人员应严格检查进场建筑材料质量和施工过程中的工序、工艺、方法、质量等环节，严格杜绝不符合设计文件要求或不符合规定质量标准的材料进入现场，此外对施工过程控制及隐蔽工程验收工作要高度重视。

2.4 设计单位的监督管理

设计单位应及时参与设计文件交底工作，对节能材料性能指标、构造措施、施工工艺等重要内容，应标注清楚避免产生歧义。在设计文件中不得指定特定的厂家和型号。工程的节能指标近年来大大提高，对新工艺及新技术等要求设计人员经常到施工现场处理各类施工现场和设计文件不符合的问题，设计人员须及时查看现场优化设计，履行自己的职责。

3 对节能保温系统的监督管理

3.1 外墙外保温系统

3.1.1 建筑节能设计环节

（1）节能保温系统应优先采用外墙外保温系统，并且应该是广泛使用或者有成熟技术的外保温系统，要注明引用的标准、图集、文件。

（2）对于门窗边框、阳台、空调板、墙体分格缝以及女儿墙等节点的密封与防水也必须有设计或引用的构造节点详图。细部节点是整个分部工程的薄弱区，渗漏、热交换损失容易发生在这些地方，要充分考虑施工时的可行性、工程使用耐久性以及后期更换的方便性。

（3）基层墙体与保温材料之间应设置一道防水砂浆。防止保温面层出现损坏后，水体沿着裂缝渗入保温层，引起墙面渗漏。为使防水层表面既平整又利于后续施工，宜采用聚合物水泥防水砂浆而不适合选用防水涂料或者卷材。基层若为混凝土剪力墙，其本身兼具防水作用可以省去防水砂浆抹面。

（4）为增加结构安全性，外墙外保温通常会附加锚栓用于固定，锚栓的固定是防止整个保温系统脱落的关键性工序，对于锚栓的产品类别、规格型号、数量间距、有效锚固深度、以及极限拉拔破坏力等设计单位要有明确的要求。

（5）一般建筑物的全寿命周期为50年以上，但饰面砖的使用年限却很难满足这一要求，故外墙装饰宜优先选用弹性涂料面层。

（6）现今高层建筑正在普及，填充墙材料多采用多孔砖，在后置锚件时锚固件的抗拔力不容易达到要求。若安装合金支架，支架将直接作用于保温板，因保温板抗压强度不足待其压缩变形后会致使架体倾斜、偏位。因此建议外立面统一考虑采用混凝土空调隔板安放空调外机。

3.1.2 原材料进场检测环节

为了保证节能工程的使用安全，墙体采用的外保温定型产品和成套技术应提供能证明其质量可靠的重要依据，包括有效期内的型式检验报告和出厂合格文件。产品进场之前还要严格按照国家有关标准对主辅材料进行见证取样和材料复检。例如：保温板胶粘剂对常温常态和耐水拉伸粘结强度进行复检；抗裂网应采用耐碱玻纤网格布或热镀锌钢丝网；锚栓应具有足够强度满足抗老化和耐久使用要求。此外对于成品单块面砖的质量和尺寸也要符合国家标准，不得超限使用。

3.1.3 现场实体施工及安装环节

（1）施工前宜编制专项施工方案确认相应节点大样、明确外保温系统的防水、抗裂、粘结效果。促使现场施工和管理人员熟悉相应的规范图集和节点做法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）基层尤其是防水砂浆层表面应该平整，不得有空鼓、裂缝和妨碍粘结的附着物。对疏松部位要进行剔除，对油污、脱模剂等应清除干净之后再作界面处理。

（3）凸出外墙面的管线、设备，安装时应直接预埋固定在基层墙体上，并对伸出墙面的构件进行必要的防水处理。保温工程施工完毕后在外墙上的凿洞等操作会产生新的渗漏点不利于建筑的整体防水性能，因此严禁在已完成的外保温墙面上进行类似开孔的操作。

（4）板块保温材料不同高度上使用的锚栓位置和数量应有明确交底资料，保证锚栓的数量、位置符合设计要求。锚栓应进行实体拉拔试验。不同规格、型号的锚栓要单独按照批次做拉拔试验，不得混合为同一批检测。

（5）为充分发挥耐碱玻纤网格布的抗裂效果，砂浆面层应分层施工使增强网居于面层的中部。在保温层表面先刮抹一层聚合物抗裂砂浆，将耐碱玻纤网格布在砂浆表面铺压严实，锚栓圆盘紧压在增强网外侧，安装完毕后再刮一层抗裂砂浆，控制抗裂砂浆面层总厚度不大于6mm；采用热镀锌钢丝网时工艺与此类似，总厚度不大于10mm。

（6）门窗洞口、敞开式阳台、楼梯走道等易碰撞部位，外墙保温须采用热镀锌钢丝网或设置双层玻纤网格布。与保温层交接的容易渗水部位还应做好收口密封构造措施。

3.2 外墙自保温系统监督

3.2.1 建筑节能设计环节

外墙自保温系统以其墙体自身的保温性能参与工作，相对于外保温系统对材料的要求更加严格，对节点的热桥处理更为考究。要求设计文件要标注明确采用的规范、规程、图集以及材料的性能指标，热桥部位直接关系到节能施工的质量和效果，须明确节点构造确保建筑保温的整体性。

3.2.2 原材料进场检测环节

外墙自保温系统同样应提供包括安全性和耐久性的型式检验报告等与外墙外保温系统相类似的资料，在此不作赘述。另外自保温系统采用的砌筑砂浆应为保温墙体专用砂浆，导热系数≤0.40W/m?K。因为普通砂浆材料的导热系数偏大，受热桥影响很大，在工程需求的保温层厚度内很难符合节能设计标准中的热传递限值。加之砌筑时不注意灰缝处会出现新的热桥等，这是外墙自保温系统需要特别注意的监督重点。

3.2.3 现场实体施工及安装环节

（1）自保温墙体应配套使用专用砂浆，砌筑灰缝厚度要求也不同于普通砌筑墙体的灰缝要求，技术交底时尤其要强调。由于自保温墙体将保温材料制作于砌体内部，所以砌体材料本身对水分的变化更敏感，砌筑砌体前块材含水率的控制应满足相应标准要求。

（2）框架梁、柱、剪力墙等热桥部位自保温墙体应突出其外表面，满足设计的最小保温层厚度。保温层施工特别是热桥部位应单独进行，防止因疏漏导致保温层厚度不足或漏做，为保证节能效果，严禁将自保温砌块和普通砌块混砌。

3.3 屋面保温隔热性能监督

（1）屋面保温隔热工程的施工应该在基层施工质量验收合格的前提下进行，施工过程中需要各参建责任主体及时进行必要的质量检查、检验批的复试和隐蔽工程的验收，对施工过程的中必要的文本、影响资料进行整理归档。

（2）屋面节能工程所使用保温材料的导热系数、密度、强度和燃烧性应符合相应的标准和设计文件要求。此外施工过程中的材料含水率也要控制在不大于正常施工环境下的周边自然含水率。

（3）保温层厚度以及材料覆盖厚度和找平层厚度等应符合要求，必要时可进行现场实体抽检，厚度偏差不应存在负值，正偏差也须控制在5mm以内。建筑工程平屋面找坡时，隔热层厚度应符合设计文件的要求，并不得影响正常的实用功能。

3.4 外门窗隔热与遮阳性能监督

3.4.1 建筑节能设计环节

为达到较好的保温效果，建筑外立面不宜设置飘窗、落地窗，若必须采用须对防渗、节能、保温等采取具有针对性的措施用以保证节能效果。门窗应使用带断桥的铝合金中空门窗、塑料中空门窗并不得设计采用贴膜，设计时应采用附框安装。高层建筑因其自身的高度优势会得到充足的阳光，但有时也因为日照强度的过强，而更加需要减弱和遮挡太阳光的直射，通常运用复合卷帘或者百页帘等各种遮阳技术。金属百页帘及伸缩式遮阳篷等外遮阳系统适合用于普通高层建筑，对于超高层建筑的遮阳措施则需要进行专项设计。

3.4.2 原材料进场检测环节

金属具有良好的导热性能，然而这与保温节能是恰巧矛盾的，因此外墙金属门窗应有隔断热桥的措施，同样金属副框也应有与门窗框相当的隔断热桥措施。外窗的空气渗透性、雨水渗漏性、保温性能、玻璃遮阳系数和可见光透射比是常见的门窗性能检测内容，工程使用的外门窗对以上指标检验应该全部合格方可使用。建筑外窗首次进入施工现场时，还应按地区类别对相应的性能进行复验，复验应有建设或监理人员在场见证取样送检，没有复验合格报告的一律不得安装。

3.4.3 现场实体施工及安装环节

（1）门窗安装单位资质必须符合相应的国家规定。高于28层或者建筑面积超过8000m2的门窗工程必须由一级建筑企业负责安装；高于14层或者建筑面积超过4000m2的门窗工程企业资质不得低于二级；单项合同额不超过企业注册资本的5倍。

（2）洞口四周、空调板、飘窗板等是易产生热桥的部位，常常会发生局部漏做保温或着擅自更改保温措施等问题，相关责任单位应严格按照相关规定执行。施工单位在进行门窗工程和遮阳工程施工时应当遵照经过施工图审查批准的施工文件，门窗洞口的节能构造应符合设计要求，当设计未明确时暂缓施工，待出具相应的文件后，方可进行施工。

（3）在门窗正式安装前应重点检查门窗型材拼缝处的打胶密封情况，型材拼缝处打胶不严密直接影响气密性能，严重的还会引发渗水，最终影响整体效果。门窗安装时要保证门窗拼缝处胶粘性能、节能保温效果。

（4）门窗框或副框与洞口之间的缝隙应采用发泡剂等弹性闭孔材料填充饱满，由于现场安装过程中门窗洞口不准确，发泡剂施工随意，门窗安装单位与土建单位并非同一个施工单位且互相配合不密切，致使门窗工程多有缺陷问题。因此，施工前应编制门窗专项方案，明确门窗安装和保温施工工艺，过程控制中加强隐蔽验收，严格控制门窗洞口的大小尺寸和保温材料填充质量。

4 结语

综上所述，在绿色建筑工程的施工过程中，为了保障工程的施工质量和，就需要项目管理人员人人参与，遵循因地制宜的原则，结合项目特点，稳步扎实地开展，并积极采取节能施工措施，在有效保证工程施工顺利进行的同时减低建筑能耗。

参考文献：

[1]田扬.建筑节能和绿色施工监管[J].工程质量.2014（S2）.

[2]张修成.打造绿色节能建筑的施工技术研究[J].科技资讯.2015（02）.

论文作者:邓帅

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5321c077ed022eac486f5fcd.html