# 浅析土建工程中的钢筋施工技术论文_唐涛

安徽三建工程有限公司 安徽省合肥市 230011

摘要：现阶段，我国建筑行业发展迅速，针对建筑工程钢筋施工技术的应用，采取实践经验总结法，做了简单的论述。首先，分析了建筑工程钢筋施工技术要点。其次，论述了当前钢筋施工技术应用的问题。最后，提出了强化钢筋施工技术应用管控的策略。从建筑工程建设实际来说，钢筋工程为重要组成部分，做好钢筋施工技术的应用质控，有着重要的意义。现结合具体研究进行分析。

关键词：建筑工程；钢筋施工技术；技术要点

引言

如今，随着我国建筑行业的发展，有效的推动了钢筋施工技术的发展，并在建筑领域得到了广泛的应用。然而，在进行钢筋施工过程中，由于受钢筋材质不达标、配筋不足、钢筋错位偏差等因素的影响，会导致钢筋施工效率和质量无法得到保障，本文将会对这些影响因素进行分析，并细化钢筋施工流程，以此来确保钢筋施工的顺利进行，提高建筑工程施工进度和质量。

1钢筋的分类

按照不同的分类标准，钢筋有着不同的种类。安装钢筋加工工艺分，钢筋的分类详见表1。依据钢筋的力学性能，钢筋还可以被分为300、335、400、500级钢，这些数字分别代表着钢筋的屈服强度值。根据轧制外形区分，钢筋包括了热轧光圆钢筋HPB、普通热轧带肋钢筋HRB和细晶粒热轧钢筋HRBF、余热处理带肋钢筋RRB。

表1钢筋的品种分类

2建筑工程施工中的钢筋技术应用概述

目前，我国的钢筋应用技术处于逐步发展完善的状态。建筑工程施工中对钢筋技术的要求是非常严格的。钢筋本身具有很多种的型号，这些不同的型号是对应不同的功能的。在实际的建筑工程中的钢筋技术越来越被严格要求，相关的技术加工业随之更新。在前期阶段，技术工作人员主要的工作是对相关材料以及施工技术等进行准备，在得到总包审批之后才可以展开技术工作。具体的施工过程之中需要有专业的工作人员对建筑工程项目需要的钢筋的型号进行记录与整理，而后对钢筋施工的质量进行观察以及检测，保障建筑工程使用的钢筋质量是合格的。

3建筑钢筋工程施工的实际重要作用

第一，当前我国高层建筑工程的建筑数量不断增加，施工规模也在扩大，工程的施工周期必然会延长，这对于工程的施工复杂性就会更大。钢筋工程作为建筑工程的重要施工内容，其内部的结构与框架对整个工程的稳定性都具有重要的影响，对工程的使用寿命也会具有延长的效果。从而推动了建筑行业的全面发展。除此之外，钢筋工程的施工，由于受到传统管理方法的影响，不能够对整个工程的质量进行全面的分析，消除钢筋工程中的危险因素，降低工程的施工质量。所以，施工企业要对工程的施工组织计划标准进行制定，控制施工的进度，提高工程的质量管理，优化施工技术。第二，建筑工程中的钢筋工程是施工单位的核心技术，具有很强的竞争力，确保目前建筑工程的施工安全与质量是建筑工程的发展重点。为了提高中标的概率，施工企业要对企业的钢筋施工技术进行不断的研究，找到其中的不足，根据建筑工程的发展趋势，对建筑市场的新特点对传统钢筋的结构进行创新。改变传统施工技术的束缚，提高施工质量的管理。目前，建筑市场的竞争环境比较激烈，建筑施工企业需要结合自身的实际情况，加强核心竞争实力，提高新技术的使用，减少工程中的安全问题。满足建筑工程的现代化发展，提高工程建设施工的竞争力。

4土建工程钢筋施工技术

4.1钢筋加工技术

从钢筋施工角度来说，钢筋加工技术的应用质控为关键。加工钢筋材料时，严格按照设计和相关规范作业，同时需要做好材料质量和数量的严格把控，保证技术操作符合工程要求。值得注意的是，钢筋材料的加工，要尽量在作业现场开展。在事前选择钢材时，做好质量和配比等的把控，保证加工质量达标。施工作业过程中做好材料保存和使用管理。注重材料存放的把控，避免被破坏或腐蚀等。完成加工作业后，做好质量的检查。

4.2钢筋施工中材料运存技术

钢筋材料的使用过程中，需要通过交通运输的方式来将其运送到施工现场，但是对于运输过程来说如果缺少相关的准备工作和合理的运输方法，就会使钢筋的整体质量出现变化，严重的会直接影响到施工使用。钢筋的整体运输过程中要保证减少相关的折叠情况，防止出现过度的挤压。其次就是在施工现场的存放问题，钢筋属于金属结构，所以其遇水后会出现腐蚀和受潮的情况。因此在施工现场的第一项保护工作即是防水工作，要进行良好的防水保护。最后就是在现场的调配工作，整个调度要保证钢筋不会出现材料变形的情况。

4.3钢筋绑扎和安装

（1）绑扎的钢筋铁丝要按照钢筋的直径来选择，钢筋直径不同，所需绑扎的钢丝也不同。如果钢筋直径小于10mm时，一般会选择22#的钢丝，如果钢筋直径大于12mm时，需要选择20#的钢丝；（2）在具体施工阶段，建筑的梁、墙体和楼板会涉及到大量的钢丝绑扎，而墙体钢筋绑扎工序比较复杂，并对主筋提出了较高的要求，同时还需要对垂直度给予有效控制，严禁出现倾斜状况。与墙体的绑扎相比，楼板与梁的绑扎相对比较简单，只需要基础的绑扎即可；（3）对于建筑工程而言，钢筋在不同位置其所具有的承受能力不同，因此在具体施工阶段会遇到多层筋的情况，此时一般要求选择短钢筋作为垫铁。

4.4梁板焊接施工

在钢筋的施工过程中，对梁板的焊接施工具有重要的意义。所以，需要对这一环节的施工进行严格的规范与操作。不能够随意的施工，不管是工程中的焊接参数、焊条还是焊接工艺的使用都要满足工程的设计要求，保证施工过程中施工程序的合理性。第一，对于钢筋接头的焊接，使用的接头衔接与原本的接头之间会存在很大的不一样。所以，结合受力的情况进行合理的安排，这样就需要将接头都方面不会承受太大的弯矩，从而给钢筋工程的受力做好基础支持。另外还要保证受力的增加，就不能够将钢筋的接头放在一起。第二，对于焊接工艺的使用。在这一层上先对钢筋的具体施工位置中焊接的方法进行选择，从而在焊接的时候，需要特别的注意主筋的完整性，尽量的避免由于人为操作对主筋的影响，焊接的位置钢筋紧紧的联系在一起。

5工程钢筋施工技术的应用策略

5.1做好事前准备工作

①结合钢筋施工作业内容和要求，编制完善的钢筋施工技术应用管理制度，合理划分管理人员，明确技术人员和劳务人员以及钢筋施工技术人员等的职责和内容。运用责任划分机制，细化技术应用质控职责和内容，落实到具体人员头上，调动各岗位人员的积极性，避免问题发生时出现责任推诿的情况；②做好技术交底工作。虽然钢筋施工技术比较成熟，但技术应用质量把控不能马虎，必须要做好严格的把控。具体实践中按照技术交底制度，做好技术规范和要点的交底，使得操作人员能够精准把握，保证钢筋施工作业高效高质量开展；③结合钢筋施工技术应用的需求，准备相应的材料和工具等。通过做好事前的施工组织工作，最大程度上保证钢筋施工有序开展，发挥技术的应用优势；④做好人员的教育工作，使其具有较强的责任意识和质量意识，进而规范作业，减少技术问题的发生。

5.2加强施工过程中钢筋工程的安全管理

首先建立质量的监管制度，从制度上对施工人员进行合理的规范，约束其行为。其次在钢筋的施工中要保证钢梁与临时的支撑进行检查，不然就会引起倒塌的质量问题。钢筋的施工要满足规范电焊技术的要求，严令禁止不相关的工作人员进入到工程的施工项目中。在高层建筑施工中，施工的作业人员必须要系好安全带，如果遇到大风等情况严令禁止一且施工作业活动。钢筋在施工的时候楼层的下方不能有任何的人员穿行；防止出现安全事故，对人身造成伤害。钢筋等进行铺设之后需要及时的封闭洞口的位置，设护对应的栏并做出明显的标识；第五，楼承板的铺设结束之后周边需要做好防护工作；防止安全事故的发生。

结语

钢结构厂房的建筑为了有效的确保防渗漏的性能，就必须从产生渗漏的原因出发，根据各种防渗漏技术，从各个方面和各个环节入手，严格把控工作程序，减少建筑过程当中的偏差积累，提高防渗漏技术的性能，从而保证钢结构厂房的质量问题。

参考文献：

[1]张士军，王良，辛振宇，等.建筑施工中钢筋连接技术研究进展[J].山东建筑大学学报，2014（12）.

[2]郭佳．钢筋混凝土结构施工技术在房屋建筑施工中的应用探讨［J］．四川水泥，2016（11）：192．

[3]连思达，阎震，余洋.浅谈房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用[J].数字化用户，2017，23（29）.

论文作者:唐涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第25期

论文发表时间:2019/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/532fd4f38b9149e0baf74bfe.html