# 污水处理场无组织废气处理技术的探讨论文_周美君

周美君

湖南中化恒科工程设计有限公司 湖南省长沙市 410004

摘要：随着可持续发展理念的提出和推广，在当今社会经济发展过程中人们开始重视到各种污染的处理以及解决。污水处理作为一项重要的工程，其处理结果的好坏将会从根本上对区域居民的生活以及经济社会可持续发展产生直接的影响。我国现阶段污水处理装置建设工作中难以兼顾到无组织废气的具体处理工作，本文主要对现阶段污水处理场无组织废气的来源以及相关处理措施进行分析和探讨，从而不断提升无组织废气的处理质量，实现经济社会的永续发展。

关键词：无组织废气；污水处理场；处理技术

污水处理是我国现阶段经济发展以及人们日常生活中的一种主要污染来源，目前进行污水处理工作的大都是各个处理厂。[1]污水中海油较多的挥发酚、石油类、丙酮、氨氮、非甲烷总烃等各种易挥发、有害有毒的物质。污水处理单元大都是半敞开式的构建结构，包括气浮池、隔油池、生化池等，生化池和气浮池运用的是水中曝气的方式，这必然会在一定程度上造成剩余的污染物或者空气在分解过程中挥发大量的有毒气体，在炼油污水处理站周围进行集聚，从而对周边地区居民造成生命健康威胁，因此，做好污水处理场的无组织废气处理工作则具有一定的现实意义。

一、无组织废气概述

（一）炼油污水分析

我国现阶段污水处理系统在污水处理场有着较为显著的功能和作用，不同的处理单元容易出现很多无组织的废气，包括丙酮、挥发酚、石油类、氨氮、非甲烷总烃等各种易挥发、有害有毒的物质，这些有害物质会对工人以及周边环境造成严重的威胁。[2]为了能够进一步对污水处理站的相关功能加以完善，从根本上创建出和谐稳定的环境，因此，做好污水处理工作、完善相关的处理功能、营造良好和谐的污水处理环境则显得较为重要。

（二）污水处理场无组织废气来源

在对污水进行实际处理时，由于处理环节各不相同，因此污水处理系统中无组织废气的产生量也存在较大的差别。通过对污水处理工作的分析和探讨，不难发现无纸质废气主要产生于污水处理的气浮环节、隔油环节以及生化环节，其来源设备则包括储泥池、浓缩池以及脱水间。污水处理过程中的这些设备则是无组织废气出现的源头，其处理工作质量将会对无组织废气的处理效果产生直接影响。

二、催化燃烧处理技术

（一）反应原理

污水处理过程中的无组织废气中的NH3等非甲烷总烃气体成为属于易燃气体范畴，这就在一定程度上为废气的处理以及燃烧奠定了一定的基础，由于物质废气存在一定的易燃成分，因此，在做好无组织废气集中之后，其本身虽然能够实现燃烧，但是这种燃烧工作不能够从根本上对硫化物的效果加以遏制，燃烧过程中产生的废气依然存在较多的硫化物，从而会对大气造成严重的污染。[3]这一处理技术中较为关键的要素就是运用催化燃烧技术，经过系统的测试不难发现利用蜂窝状的Pd/Pt催化剂来融合与无组织废气中，并将温度控制在260到280℃之间，通过催化燃烧处理技术之后，非甲烷总烃浓度的实际去除率将能够达到97%左右，从根本上实现污水处理场无组织废气的处理效果。

（二）催化燃烧反应器处理硫化物的机制分析

在进行无组织废气处理过程中，利用催化燃烧技术能够从根本上减少非甲烷总烃的实际含量，从而有效解决部分废气存在异味的问题。但是，在实际处理工作中，废气中含有较高的硫化物可能会诱发催化剂燃烧过程中出现挥发，从而致人中毒，降低催化剂的具体活性以及使用寿命。[4]因此，在现行的废气处理系统中还会设置均化总烃浓度以及脱硫的装备，从而不断提升脱硫水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了能够进一步实现催化燃烧装置在实际运行过程中更加稳定和长效，一般都是在整个系统的起始阶段增设洗涤塔，从而强化系统运行过程中的脱硫能力，从根本上减少总烃浓度均化罐以及脱硫设备的负担以及废气中的硫化物具体含量，不断提升催化剂的使用寿命以及活动年限。

三、生物氧化处理技术

（一）反应原理

污水在进行处理时产生的无组织废气相对较多，这一过程中也存在较多的硫化物，因此，做好污水处理过程中无组织废气的处理工作大都是将目标集中在特殊物质之上。[5]这些特殊物质大都以有机物的形式存在于废气中，因此，选择生物氧化技术对废气进行处理较为科学。首先，需要结合污水处理厂中废气以及污水的实际成分来选择针对性较强的生物菌群进行生物载体布置，污染气体经过这些生物载体之后，能够让污染气体中获得较多营养的微生物菌群实现较快的繁殖以及生长，并在其载体表面形成一定的生物膜，污染气体中的各种有害物质进行生物膜接触时会被这些微生物菌群进行捕获，并逐渐消化，从根本上实现无组织废气得以净化的目的。

（二）污染物处理转化

在生物氧化技术的作用下，进行污染物去除的本质特征就是利用微生物来捕获、代谢、吸收以及利用气体中的各种有害物质，这一过程属于生物程序转化过程，并伴随较为复杂的化学、物理以及生物学反应，本身出现的反应难以实现追溯，但是这一污染处理转化能够从根本上解决污水处理场中无组织废气的问题。[6]在对生物氧化技术进行运用过程中，变化较为复杂的无组织废气中存在的有害物质转变成亚硫酸亚以及硫酸盐，并在生物氧化系统的滤液中得以沉淀，还要能够做好定期的排放以及清理工作。

（三）处理装置工艺流程

在对污水处理场的无组织废气进行处理时，抽排系统会将目标处理废气运送到生物氧化处理系统的区域，首先接受水喷淋处理。在这一阶段滤水的喷淋能够捕获气体中含有的溶水性化学物质以及杂质。[7]完成喷淋之后的气体会送到生物氧化滤液槽内部，这一过程派出了基本的融水化学物质废气以及杂质，利用特种生物菌群所具有的过滤功能，废气中所具有的有害物质能够在相对充分的流动中覆盖在生物载体表层的菌群捕获并实现消化，最后从生物除臭设备中排出处理之后的气体。

结语：

无组织废气处理装置在污水处理场的运用能够从根本上提升污水处理水平，保证周边环境的大气质量能够得以改善，并降低污水处理场所挥发出各种异味，对于收集得来的废气实施无害化处理，从而达到国家规定的相关标准。即使无组织废气处理装置在对废水进行处理之后能够达到国家规定的相关设计要求，但是，离最初的设计理念要求还存在一定的差别。因此，需要在后期对相关装置进行一定的调整和改善，保证处理标准能够不断提升。无组织废气的实际处理装置在全国的投用相对较少，因此，在实际设计和运用过程中还存在很多有待解决的完善的地方，在今后的运用时，需要能够针对系统运行过程中出现的问题加以分析和解决，从根本上保证系统能够实现平稳长远的运行和发展。

参考文献：

[1]李颖.炼油污水处理场无组织废气治理项目运行分析[J].油气田环境保护，2012，06：27-30+87.

[2]李红莉，魏子勇，高虹.石化污水处理场排放废气中有机污染的分析与评价[J].中国环境监测，2009，03：33-35.

[3]钱伯章.污水处理场废气催化燃烧治理技术应用效果好[J].炼油技术与工程，2008，07：49.

[4]肖春宝.石化污水处理场废气处理——催化燃烧技术的应用[J].安徽化工，2008，04：48-51.

[5]陈玉香，刘忠生，王新，王海波.石化污水处理场废气催化燃烧处理工业应用[J].当代化工，2006，06：425-428.

[6]郭兵兵，王毓仁，何凤友，牟桂芝.生物法净化石化企业污水处理场恶臭废气的中型试验[J].石油炼制与化工，2005，05：66-70.

论文作者:周美君

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/533fa953b264503f2d53f66a.html