# 新农村建设改造设计研究陈燕飞论文_陈燕飞

陈燕飞

1、上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司杭州分公司 310016

2、杭州佰仕利建筑规划设计有限公司 310016

摘要：本文以“萧山区浦阳镇桃北新村”建筑规划设计方案为例，从设计原则出发，分析了该工程的设计原则、规划构思、总平面布置、建筑设计和绿化设计等，对以后同类型的方案设计提供参考。

关键词：建筑设计 总平面设计 绿化设计

一、工程概况

该示范村位于杭州市萧山区浦阳镇境内，钱塘江南岸，浦阳江西岸，杭金衢高速公路大通道东侧，占地50万平方米。西侧靠山，为即将开发的“桃花水母”旅游度假区，地块性质上为旅游开发地中的村落搬迁安置用地。基地内有水塘，农田及村落，有优良的自然景观。

二、设计原则

1、以人为本原则：

我们所提倡的“以人为本”原则中的人具体是指将来入住于其中的村民和开发这个项目的开发商。两者的利益是统一的，所以示范村设计方案定位于“简约而不简单”，简约符合开发商的要求，不简单直接与将来入住的村民的日常生活息息相关。概况起来，我们要在营造新一代江南水乡民居式村落的同时，要注重“传统与现状”的融合，注意造价的合理节省。

2、整体性原则

虽然本示范村将分两期或者三期完成全部建设过程，但在设计上，我们强调一期和二期的结合统一考虑，无论在配套设施的布置、交通路网的设计、功能结构的划分，都通盘考虑，一次规划设计完成。

3、合理性原则

沿街商业、活动场所、交通、水、电等配套公共设施，都是满足居住者的住、食、行、游等活动的需要。所以合理利用土地，确定合理的建设规模和层次是非常重要的

三、总平面设计

1、规划定位

浦阳农村示范规划村不是简单的村落搬迁安置，提高了住宅密度的同时还延续原有的差的村庄生活卫生环境；也不是高档的联体别墅区。村落的搬迁安置和浦阳近几年来经济的快速发展都要求我们的示范村摒弃一般村落落后的环境，各方面符合现代化的农村、城镇的生活方式，在浙江省乃至全国起到示范作用。

2、规划结构

（1）多村合并，保留各村的地缘性和血缘性特征

考虑到该示范村需要安置的村落有小湖孙村、横塘倪村、许家村、於家村四个村落，村子内部凝聚力较强，所以我们在村落地块布局时满足原有地缘、血缘关系的维系和保留。我们在规划结构，布置主干道的时候，紧密契合呈倒三角状的地形规划路网，合理根据路网的交通脉络顺势布置村落，恰当的分区划定了地块的功能、级别，并在路网中心区域设置配套公共服务中心

。

（2）住宅单元标准化、组合多样化避免布局单板

我们充分尊重农村传统思想对“白虎手”的忌讳，保证相邻住户间齐平；但是我们在水系或道路相隔的组团间错位或适度改变朝向，不但取得了整齐基础上的变化，同时产生的组间空隙为景观设计与公共空间的设置埋好伏笔。

3、道路交通组织和停车设计

（1）道路交通组织

“满足每户拥有小车的机动车系统与传统街巷步行交往空间相结合”是道路设计的主导思想。机动车系统目标在于方便、快捷、合理、经济。步行街系统的设计目标在于尺度宜人，不追求大而无当的豪华中心景观，而是结合单体、院墙等构筑物形成强烈的民居式的院落空间、街巷空间，以适合人们的感情的需要、交往的需要。

本示范村在整个示范村级主干道的基础上，辅以环形围绕或者穿越各村（或者说组团）的环形或者线性组团道路。这些组团道路组织起下一级的组团支路及街巷步行道，共同构成示范村的道路网系统。

示范村道路各村5级别：

①示范村主干道：道路根据位置不同，线宽10m～24 m不等，详见道路总平面图。

② 村级主干道：主要指环绕村庄或者穿到村庄的道路，路面宽度根据具体路段5m～7m不等。

③ 团支路：一般为东西向，服务南北两侧沿路住宅，以便提高道路的利用率，路宽4m，同时满足消防通道要求。

④村中心步行空间：多为结合水系，广场节点设置的步行空间，路面宽度自由而不规则。

⑤宅前宅后步行道：南北两排双联间所形成的两家院子外的步行小路，路面宽2m。

2）停车设计

机动车停车采用地面停车；双联住宅我们通过建筑单体设计了南、北入车库两类户型；以一条宅前道路组织南北两排住宅，住宅的另侧得以布置庭院与公共步行小弄。这使得整个社区的宅前道路减少了原来的一半，提高了绿地率改善生态环境，保留了江南村庄弄堂空间的同时，也把城市社区人车分流的理念引入了桃北新村。同时车库外露天配备备用停车位一个。多层住宅的停车在宅前路旁解决。另外，示范村由部分机动车道路侧，部分公共建筑附近有停车位的设置。

4、公建配套设施

配套设施提高标准，切实 以 老百姓 为本

①桃北新村是四个行政村组成的一个“中心村”，四个组团构成了一个“居住小区”。按浦阳镇农村示范村的的规划要求，示范村的配套服务设施主要集中在中心公建区和各村村中心。中心公建区设置满足全示范村日常生活需要的超市一个，满足整个示范村人口规模的九班幼儿园一个。各村中心设置有村委会、祠堂、小卖部、茶室、公厕及其它一些室外活动场地。

②文体设施

结合村委会、祠堂安排文化活动室、体育活动室。

结合绿地布置室外运动场地

③ 物业管理

按建筑面积配置物业管理用房，主要设置于村委会中。

④环卫设施

垃圾收集采用袋装入桶收集，分若干处设置垃圾收集点，按每点不大于60m的原则设置，详见总平面图。

⑤ 开闭所设置在的地块西侧高速公路间的三角绿化地带；水泵房设置在地块东北部洪水入河口附近。电话交接间，有线电视设备间等市政公用设施技术用房安排于各村村委会。

5、绿化与环境设计

本示范村的绿化设计分三个层次，中心绿地、组团绿地、庭院绿地，三者都与地块的水系相交叉融合，构成了示范村的绿化景观。

① 中心绿地：示范村地块三条主道路所形成的中心区域的南侧的三角地块为示范村最大的中心绿地，其侧还有河道通过。另外，主道路两侧多有小三角地块绿地，也形成环绕村庄的中心绿化带。

② 组团绿化：组团中主道路两侧道路到住宅院子间的空地以绿化形式布置，形成了组团的绿化。

③ 庭园绿化：双联住宅的庭园除道路、铺地外，用草坪、小灌木等加以绿化。

本示范村环境设计方面最大的特点是与传统民居式住宅风格相统一的水乡、古镇式步行空间。

④ 水景：结合原地块的水系加以修整，设计了三个连通的环形水网，贯穿每个村庄，为示范村水乡式的风貌提供了地形条件。水系在四个村的祠堂前的广场前都设计了较为宽大的水面，形成四个水景点，其它河道也有宽有窄，有敞有隐。

⑤ 步行街巷广场：民居式的环境设计，传统风味的步行街道、巷子、广场的设置，尤其是村祠堂前广场的经典场景的设计再现了传统古镇水乡的简约、朴实的风貌。

四、建筑设计

朴实、简约的江南水乡风貌是整个示范村最为突出的景观特色。双联住宅民居式的建筑风格也是体现这一特色的重要元素。户型、庭院面积有大有小、有松有紧，也是丰富空间层次的体现。

1、住宅设计

住宅套型设计以现代城镇居住心理和农村习惯相结合，以创造舒适、实用的户型为目标。

下转第486页

①多层住宅：布置于地块北部的多层住宅多与底层沿街商铺结合，总共有7个户型。每个户型都有良好的采光，通风条件，套内交通顺畅，动静分区明确。

②双联住宅：双联住宅是示范村最为普遍的住宅形式，这是与村农原有居住方式相适合的。示范村的双联总共有7个户型，分大、中、小三类套型。其中中套、小套总和占双联住宅的95％左右。双联住宅每户都有自己的前院、后院、露台等，面积相对较大，户型设计追求实用舒适为原则。

2、超市

服务整个示范村的超市布置于中心广场的北侧，由两幢主楼、廊道相连组成。建筑内部空间布置符合现代超市的需要，建筑外部形态，立面处理都采用古建筑的元素，与民居式的住宅单体相呼应。

3、幼儿园

在地块中心公建区中心广场的南侧布置一个六班的幼儿园，与超市分立于中心广场两侧相互呼应。幼儿园建筑形式上较超市活泼，符合其功能的需要。幼儿园南面设较为开阔的户外活动场地，满足幼儿户外活动的需要。

4、祠堂

祠堂在建筑形式上是在古建祠堂的基础上加以提炼，以配合整个村落的水乡、民居风貌，祠堂的内部空间布置基本保留传统，功能上注意满足村民集体活动、集会使用。

5、村委会

本示范村四个村都设置村委会一个，总共两层，底层为活动室等其他用房，二楼为村委办公室、物业管理办公室、会议室等。

6、建筑造型极风格设计

住宅单体，其它公建等的建筑造型都以体现水乡民居风貌为目标，结合丰富的水系，宜人的步行空间，与环境设计相统一。材料上多采用灰瓦、白墙、建筑部分墙面贴青灰色面砖结合硬木等材料，追求协调，素雅，充分展现民居特色。

五、结论

深入分析基地与周边区域的关系后，希望充分尊重浦阳原有村落的格局，保证血缘性、地缘性的维系和保留，以展现农村的特色和中国民居的特色。充分利用基地原有的水系景观，避免整齐划的形式，借鉴浙江民居的悠久特色，营造新一代江南水乡的新民居，力求做到“传统与现代”的融合，使整体建筑形象在保留原有的机理基础上又有新的创造，形成一个层次丰富有机整体的居住空间。在空间营造上以人为本，尺度宜人，充分照顾人的情感的需要，不追求大而无当的院落围合，而通过单体、墙体的集聚布局形成强烈的民居式的院落感、街巷感，真正做到村民对整体村落的认同和邻里间的交流。

论文作者:陈燕飞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第7期

论文发表时间:2018/7/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/537727dc2d39e1c6cdf7c975.html