# 防爆玻璃的质量控制要点论文_汤波

东营胜明玻璃有限公司 山东东营 257000

摘要：随着我国城市化进程的不断加快，越来越多的居民住宅在城市中拔地而起。但是普通住宅过于密集，在发生火灾时较难控制，由于火灾通常会破坏电路设备造成停电故障，所以也为人员的逃生加大了困难。然而，在发展过程中，建筑材料的防火防爆性能不得不引起建筑商和用户的重视。这样防爆玻璃就体现了它的重要性，在发生火灾时会防止爆裂，从而产生二次伤害，本文为防爆玻璃应用做简要分析

关键词：防火设计；钢化玻璃；防爆玻璃；防火防爆材料

引言

城市化正在如火如荼地发展，房地产行业依然是热度不减。在建筑过程中，对于防火防爆材料的使用需要引起各方的重视。

1 防爆玻璃材料

防爆玻璃，就是能够防止暴力冲击的玻璃，它是利用特殊的添加剂和中间的夹层由机器加工做成的特种玻璃，即使玻璃打破也不会轻易掉落，因为中间的材料（PVB胶片）或另一侧防爆玻璃已经充分粘接起来。因此，防爆玻璃可以大大减少遭遇暴力冲击时对人员及贵重物品的伤害。

即使玻璃打破也不会轻易掉落，因为中间的材料（PVB胶片）或另一侧防爆玻璃已经充分粘接起来。因此，防爆玻璃可以大大减少遭遇暴力冲击时对人员及贵重物品的伤害。防爆玻璃所采用的胶片厚度有：0.76mm、1.14mm、1.52mm等，胶片厚度越厚，玻璃的防爆效果越好。

2 防爆玻璃和钢化玻璃的区别

钢化玻璃是经过高温和冷却制造出来的，其作用在于当被碰撞时不会像普通玻璃一样能伤人，它会碎成一粒粒，是种生活用的安全玻璃。防暴玻璃是在玻璃里面夹了钢丝或者是特制的簿膜，和其它材料做成的玻璃，是一种特殊玻璃。钢化玻璃：强度较之普通玻璃提高数倍，抗弯强度是普通玻璃的3～5倍，抗冲击强度是普通玻璃5～10倍，提高强度的同时亦提高了安全性。但是钢化玻璃存在自爆（自己破裂）的可能性，俗称“玻璃炸弹”。

防爆玻璃：具有高强度的安全性能，是同等普通浮法玻璃的20倍。一般在遭到硬物猛力撞击时，只是会看到裂纹，玻璃却依然完好无缺，用手触摸也是光滑平整，不会伤及任何人员。

防爆玻璃除了具有高强度的安全性能，还可以防潮、防寒、防火防紫外线。什么是防爆玻璃，其实从这个名字我们就可以看得出来它具有很好的防爆功能，而且还隔音效果也是非常的好，现在在高层中使用是非常的广泛。防爆玻璃和钢化玻璃的区别是什么，防爆玻璃和钢化玻璃是有很多的不同，首先它们的制作材质是不一样的，然后就是它们的功能也有很大的差异，所以在购买的时候可以根据自己的需求来挑选。

3 钢化玻璃自爆的因素分析

所谓的钢化玻璃自爆，主要是指没有受到直接外力的影响和作用而自动发生爆炸的现象。而导致钢化玻璃自爆的因素以后很多。常见的钢化玻璃自爆的因素一方面主要是因为钢化玻璃中存在自爆的缺陷，如划伤、缺口、砂砾、结石、爆边以及夹杂物等等，这种钢化玻璃自爆的因素是可控的，在安装和使用前可以直接剔除；另一方面主要是因为钢化玻璃中存在异质相颗粒与硫化镍杂质等，进而引发的自爆。这种钢化玻璃自爆的因素是不可控的，且自爆的问题很难被检测出来，其成为钢化玻璃自爆的最主要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆地铁站台屏蔽门钢化玻璃发生的自爆一般都是指的这种情况。

钢化玻璃自爆也叫癌症玻璃，其一般具有不可控性，在发生自爆之前没有任何的迹象和征兆。当钢化玻璃诞生之日起，钢化玻璃的自爆问题就一直存在，且钢化玻璃可以发生在任何的场合，如钢化玻璃的加工、运输、搬运、安装、运用和储存等等，在每一个环节当中都有可能发生自爆的问题。

4 防爆玻璃质量控制

玻璃的出现与使用到现在已经有四千多年的历史 了，现在的玻璃也是越做越美观，性能也越来越好，但是我们 生活中的玻璃都是一击就碎。而银行等重要场合的玻璃 采用的都是防爆玻璃，不过大多数防爆玻璃在面对一次 冲击是可以抵御这些冲击力，但是经过多次反复的冲击之后 防爆玻璃还是能被击破，而且表面的玻璃层也会变得坑坑洼 洼，产生的玻璃渣飞溅出去还会对人产生的二次伤害。目前传统的玻璃都是越厚抗冲击能力越强，但是玻璃加厚后重量也随之加重，这样玻璃的透光性就会变差，还会带来脱框的麻烦。

由于防爆玻璃具有很高抗冲击强度和使用的安全性，因而适用于建筑物的天花板、淋浴房、地板、隔墙、工业厂房的天窗、商店的橱窗等场所。防爆玻璃还常常被用于机场、旅馆、机关单位办公楼等公共设施，或易发生事故的地方（如落地窗、商级住宅楼）等。同时，该产品在军事和高新技术工业等领域也有着广泛的应用，如用于航天器、军事仪器、太阳能电池和太阳能接收器，在工业领域应用于复合减震钢板、矿用防爆玻璃等。市场上有部分人将夹丝玻璃也列入防爆玻璃范畴，夹丝玻璃是在普通玻璃成型之前，一次性将铁丝/钢丝植入玻璃中间部位，夹丝玻璃没有经过强化处理，不能承受重力冲击，其玻璃强度与普通玻璃并无差异。所以，算不上真正意义上的“防爆玻璃”。但如果将将两片夹丝玻璃通过PVB胶片做成夹层玻璃，在这一前提下，是可以称为防爆玻璃，只是防爆效果相比强化过的玻璃作成的防爆玻璃，来得逊色而已。另外，也有人将防爆玻璃称之为耐高压玻璃，这主要是从两者都具有耐受一定压力的共同功效的角度去认定。

5 建筑物使用防爆玻璃存在的问题

防爆玻璃在我国发展前景不错，人们对防火问题越来越重视。防爆玻璃在火灾过程中，可以起到很好的防护作用，可以将损失降到最低。但是，在防爆玻璃发展的过程中，依然存在着不少的问题。如，防爆玻璃市场趋于饱和、建筑防爆玻璃材料的效果不佳、建筑防爆玻璃材料造成环境的污染和树木资源的浪费等。

5.1 建筑物使用防爆玻璃的效果不佳

一些不法商家为了竞争，为了在市场上占有一席之地，竟然开始进行恶性竞争的手段，采取降价销售的策略，这种情况就会导致建筑物使用防爆玻璃材料质量的下降。

建筑防爆玻璃材料质量不达标，使得一旦发生火灾时，无法达到应有的效果，往往会造成很大的损失。

5.2 建筑物使用防爆玻璃造成环境污染和资源浪费

在当今市场上，建筑防爆玻璃材料的制造材质有钢材和木材，这些材料在很长一段时间内没有发生太多实质性的变化，使得建筑防爆玻璃材料的技术在很长时间没有发生应有的进步。同时，随着用户对建筑防爆玻璃材料的要求越来越高，一些普通建筑防爆玻璃材料已经无法满足用户的需求。

6 结束语

城市化的发展必然会带动建筑业的发展，而建筑业的发展就不得不考虑建筑材料的防火防爆问题。如果建筑物的防火防爆材料可以更加有效果，性能可以更加好，质量更高，或许损失可以降低，伤痛可以减半。建筑物使用防爆玻璃在建筑业的发展中十分重要。当然，作为一个事物，发展必须经历一定的时间，同时，在发展过程中也会遇见各种各样的问题，但是，只要相关人员可以本着安全、为用户着想的理念，建筑物使用防爆玻璃的质量一定会更上一层楼，当火灾发生时，损失也会减小。建筑防火防爆材料的制造商需要在质量和美观上着手努力，生产质量更好的防爆玻璃材料和外形更加美观的材料，同时，该建筑防爆玻璃材料还要满足环保的要求，只有这样，我国建筑防爆玻璃材料业的发展才能可持续，才能更加长久。

参考文献：

[1]防爆防火设计在工业建筑中的应用分析[J].雷伟宁.中国标准化.2017（18）

[2]丁志龙. 幕墙钢化玻璃自爆原因分析及预防措施[J]. 福建建设科技，2017，（4）：69-70.

[3]光波导效应在化学钢化玻璃表面应力测量中的应用[J]. 穆洪杨，胡伟，陈芳华，谈宝权，王海风.??玻璃与搪瓷.?2017（04）

论文作者:汤波

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/537a6cff6fc3cc0af4d8eaff.html