# 塔式起重机的安装与拆卸技术控制探析论文_朱彬

身份证号码：44180219820923XXXX 广东清远

摘要：塔式起重机在建筑施工中起着核心和主导地位。由于机械起重设备操作和运行环境复杂，在安装与拆卸的关键技术便成为建筑生产中不容忽视的问题。因此加强塔式起重机的安装、拆卸工作就显得十分必要。本文结合实际对实际工作中安装、拆卸与操作技术安全交底程序和内容进行分析。

关键词：塔式起重机；安装；拆卸；安全措施

随着现代化的建筑施工中机械设备越来越被广泛应用，在建筑施工现场，为解决施工阶段的垂直运输、加快施工进度、提高现代施工机械化操作水平，根据施工现场实际情况，一般在建筑物中间或侧面安装若干台固定式塔式起重机，而塔机安装拆卸属于高危操作行业，容易发生坍塌失稳倾倒安全事故。因而我们应该根据每一个工程的施工情况，分析解决机械起重设备在建筑生产安装、拆卸与操作技术，并加强塔机的安全专项治理，才能有效控制塔机安装拆卸过程安全事故的发生。

1塔式起重机安装拆卸施工流程

1.1安装顺序

底架（用水准仪校平）→标准节→外套架→回转机构→驾驶室→塔顶→平衡臂→平衡块（离塔顶根部最近的位置）→大臂（含拉杆等，重心位置距臂根）→平衡块（其余全部）→调试→顶升→斜撑→验收合格→使用。

1.2拆卸顺序

塔机下降（降至初装高度）→平衡块（靠近塔顶根部一块）→大臂→平衡块→平衡臂→塔顶→驾驶室→回转机构→套架及标准节→底架。

2.塔式起重机安装过程的技术控制

2.1安装前技术准备工作及注意事项。

（1）按塔机说明书及基础设计资料的要求，核对基础施工质量的关键部位。检测塔机基础的几何尺寸误差，应在允许范围内，测定水平误差大小，以便垫铁。塔机基础施工应满足此方案中的强度要求。

（2）详细了解安装用吊车的技术状况，技术负责人应向吊车司机交待安装过程及吊装主要部件的尺寸、重量、高度，共同商定吊车停入位置，臂杆长度及仰角等主要技术参数。

（3）安装负责人召集安装作业人员、吊车机组人员及吊装指挥人员开会，共同讲解落实安全技术措施，专项明确吊车支脚支承作业负责人员，支脚支承必须达到坚实牢固。

（4）塔吊安装人员必须持证上岗方可作业，戴好各种劳动防护用品。

（5）塔机各部位之间的连接轴，螺栓、螺母、轴端卡板和开口销必须使用生产厂家随机或指定的专用件，不得随意自行更换。

2.2 安装前人员和工具准备工作。

（1）基础施工：应按施工方案中确定的塔基位置保证基础设置，地基承载力≥200KN/m2，砼确保密实，地脚螺栓位置偏差≤2毫米（地脚螺栓安装前按使用说明书中图纸要求或施工方案要求加工）安装塔机前，基础砼强度要达到90%以上。

（2）附着架着力处的砼强度≥70%以上，预埋件埋入位置偏差≤5毫米。

（3）施工现场根据三级保护标准配合安装好电源箱。

（4）安装前必须经过检修，保证塔机性能良好。施工场地开阔平坦，道路必须平整、压实，并有足够的安装人员。

（5）准备好吊装机械、安装工具、辅助设备及技术资料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3安装前的检查

金属结构部分主要检查塔身主弦杆的焊缝是否有缺陷和裂纹，主要受力构件各处焊缝是否有裂纹、开焊及其他焊接缺陷。爬梯、栏杆、护圈是否符合标准要求，牢固可靠。工作机构主要检查各减速器地脚螺栓、壳体连接螺栓是否松动，联轴器零件是否损坏，卷筒是否有裂纹，固定钢丝绳的压板是否有缺损，筒壁磨损量应不大于原厚度的20%，不应有损伤钢丝绳的缺陷，润滑良好，转动灵活，制动器完好，无变形缺损，液压系统无漏油，动作可靠。液压部分主要检查顶升系统是否渗漏和老化，液压缸是否漏油，液压系统应能可靠工作顶升时，液压缸在有效行程的任意位置上应能准确平稳的停止，活塞最大下沉量应不大于2～4mm。另外扁担梁、爬爪（或承重轴）应无变形、开焊现象。安全溢流阀的调定压力不得大于系统正常压力的110%。

2.4基础与轨道处理

塔机的基础应严格按要求进行处理，符合塔机的使用要求，不能发生地基沉陷，保证有足够的地耐力。当塔机轨道铺设在建筑物（如暗沟、防空洞等）的上面时，必须经计算采取加固措施。铺设碎石前的路面必须按设计要求压实，碎石的粒度为5～8cm，铺设厚度不少于25cm，碎石垫层应整平捣实，轨枕和粒杆符合要求，压板与轨枕螺栓应与轨道紧密连接，不松动。轨枕间距不大于600mm，轨枕之间应填满碎石。塔机轨道要平直，钢轨接头必须有枕木支撑，不得悬空。轨道的纵向和横向倾斜度不大于1/1000，其绝对值不大于6mm，每隔6m用拉杆拉紧两轨道，以防止轨矩在使用过程中发生变化。不论固定式还是行走式塔机，基础两侧或中间必须设有排水设施，周围不允许存水，以免造成路基下沉，威胁塔机的安全。

2.5负荷试验

负荷试验前对金属结构、润滑、液压等系统进行全面的检查，同时检查基础及轨道。空载试验：在空载状态下，检查起升、回转、变幅、行走机构运转情况，应无爬行、振动、过热、坑道等异常现象。各控制器、接触器继电器的动作应灵敏、准确可靠，传动机构运转平稳，液压、润滑系统正常，无漏油现象。额定荷载试验：在最大荷载或最大幅度下的载荷工况进行起升机构启动，制动应平稳、吊钩停稳后不下滑，然后启动回转、变幅、行走机构，制动应平稳。满载下滑时的制动距离为50～200mm。有慢就位性能的起重机性能应符合标准规定，且误差不大于5%。静载试验：对新购置的起重机进行。最大幅度起吊1.25 倍额定起重量，离地100mm静止悬吊10 分钟，钢结构应无永久变形，焊缝无开裂，起升机构制动可靠。动载试验：对新购置的起重机进行起升回转变幅行走各机构在1.1倍额定荷载的作用下，启动制动应平稳，无过大冲击和振动，连接无松动，制动器工作可靠。

3塔式起重机拆卸注意事项

（1）拆卸作业前，总负责人应组织全体拆卸人员重新学习安全技术措施，进行技术交底，落实每项工作。

（2）拆卸作业人员职责分工明确，坚守岗位，必须全神贯注地投入工作，并观察塔机上部下降动态，如有情况立即停机检查，故障未排除不得继续拆卸。

（3）高空作业人员必须系好安全带，着防滑鞋，戴安全帽。

（4）检查液压系统工作，确保稳定正常，无卡阻、漏洞等现象。

（5）塔身拆卸未降到规定高度，不得先拆附墙装置。

4.塔式起重机的安全措施

安装（拆卸）作业之前由总负责人组织学习安装安全技术要求，对全体作业人员进行技术交底，每天对分项工作内容逐项进行交底：进入作业现场必须带安全帽，高空作业时要系好安全带，穿防滑鞋；遇有架空输电线路应注意保持安全距离；顶部风速大于13米/秒时禁止作业；套架、上下支座、前后臂等大件吊装作业前，技术负责人必须进行专项安全技术交底，每次吊离地面20厘米左右时必须停机，检查安全平稳性，确认安全可靠方能继续起吊；长、大物件吊挂点应准确，保证吊物平衡，起吊前应用稳固绳把两端拴牢，防止重物旋转、摆动和碰撞；安装作业区5～10米范围内应设安全警戒线，施工现场派专人把守，非作业人员不得进入警戒线。

5结束语

总之，塔式起重机作为建筑行业重要的机械设备，其安全使用的状况将直接影响工程的进度。在塔式起重机的安装和使用过程中，如果严格按照操作规程进行操作，就会杜绝机械事故的发生，提高工效，发挥其最大效能。

参考文献：

[1]方翔.如何做好建筑起重机械安拆和使用管理工作[J]建筑安全.2008（12）

[2]钟君明.建筑施工现场起重机械存在主要问题及对策[J]中国技术新产品.2009（4）

[3]黄少波.强化塔式起重机的安全使用[J].科技创新导报.2013（04）

论文作者:朱彬

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/11/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/537d5401ddb3ec6e1ded2253.html