# 基于建筑工程外墙外保温施工技术的浅析论文_黄振

摘要：建筑外墙外保温是建筑节能和社会发展的必然产物，是当前高效、科学和实用的保温节能技术，建筑外墙外保温技术是将保温材料附着于建筑外墙主体上，以围护的结构外形形成对建筑外墙的保温、隔热、美化和隔音等一系列功能，是一种既能实现建筑保温，又能保护建筑主体，还能有效延长建筑寿命的实用施工技术。

关键词：建筑外墙外保温；施工技术；保温板

1.建筑外墙外保温技术的重要性

建筑室内的热环境和空气质量受到室外环境和建筑结构两方面的影响，提高建筑节能的途径应该从改进建筑结构上着眼。在冬季低温地区要实现室内热量的充分利用，应该改变建筑结构，阻断热量散发的途径；在夏季高温地区要阻止室外热量向室内的传导，也应该对建筑结构进行改变，降低热量对室内的对流传导。建筑外墙是室内空间和室外环境的界面，应该通过对建筑外墙的相关处理做好保温工作。建筑外墙外保温技术在这样的主导思想下，应运而生。建筑外墙外保温对于阻断热量交换、改善室内热环境有重要的意义，对建筑节能的实现有着实际的工艺和操作价值。

2.建筑外墙外保温技术的长处

2.1建筑外墙外保温技术效果明显

建筑外墙外保温技术达到的保温效果比较好，根据实验结果，建筑外墙外保温技术可以防止出现热桥，能充分发挥外墙保温材料的节能效果。

2.2建筑外墙外保温面层的保护作用明显

建筑外墙外保温技术可以很好地保护建筑的主体结构建筑物的主体结构，对抗风吹日晒及环境气候的侵蚀，延长建筑外墙和主体的其使用寿命。

2.3建筑外墙外保温技术可以改善室内环境

建筑外墙外保温技术可以改善室内的物理环境和心理环境，为室内保持较为稳定的温度范围，从而使室内热环境较为舒适。

2.4建筑外墙外保温技术可以丰富建筑的效果

建筑外墙外保温技术可以利用材料、设计和施工等环节，通过墙面、线条、装饰物的变化强化建筑外墙的立体效果，提高建筑物的艺术效果。

3.建筑外墙外保温的施工技术

3.1聚合物砂浆的配制

目前市场上外墙外保温系统专用的聚合物砂浆存在形态基本上有两种：一是工厂化生产的干粉状的预混砂浆，二是厂家仅供应聚合物浆料。在施工现场需要按照规定比例加入水泥、砂子搅拌成稠状浆料才可使用的双组分。施工技术要点：砂浆配置人员需要进行技术与素质培训，定人定岗，稠度的控制、搅拌应充分均匀，确保施工操作顺畅，配比正确。

3.2保温板的安装

保温板的安装质量涉及到：板与基层年节是否牢固稳定，板在墙面上是否派不规范．特别是在门窗洞口部位、阴阳角处以及与外饰构件接口处，板粘贴好后看看保温层在墙面上是否平整。施工技术要点：加强施工人员素质与技术培训，培训板面布胶、板裁剪、板排布、板拍挤压胶料、板缝及板与外饰件间密封、板打磨等操作技能，强调板安装量的重要性，加强管理人员的检查责能，严格监理人员验收，并做好记录。

3.3保温浆料的现场搅拌和粘结涂抹

胶粉聚苯颗粒保温砂浆一般采用掺加多种添加剂改性的胶粉与轻骨料（聚苯颗粒）在施工现场按照规定比例加入一定量的水充分混合而成的稠状浆料，按照设计要求的厚度在基层墙面上分多次成活涂抹成具有保温隔热性能的保温层，现场做好保温层，产品技术要求及施工要求是不低的，由于产品实际特点，施工现场一般采用大体积的机械混合机混合搅拌才能满足施工量进度要求。最后一道要拍打紧压、在砂浆是状态下保证平整度一次成活；注重阴阳角线、与外饰构件接口处、特殊部位等细活到位。

3.4网格布的埋填

网格布在外墙外保温系统中的作用是埋人系统抹面砂浆中，与有效符合组成护面层。以提高系统的机械强度与耐久性―――起到增强作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工技术要点：现在保温层均匀布胶，然后铺填网布，两道布胶，一道铺网，明确工艺程序及规范操作动作，同时薄抹灰的厚度控制在3－6ｍｍ范围内。对于门窗洞口，变形缝两侧等预留网格布，以备施工搭接用。

3.5护面砂浆的施工

EPS和XPS两大系统的护面砂浆都有各自的标准性能要求，但性能的达标并不意味着施工能做好，因为施工性能也会影响到成品的性能和质量。施工技术要点：施工操作需经过严格操作培训上岗，保证浆料是信息状态上墙操作熟悉工具、聚合物砂浆特性及薄抹灰操作动作要领，知道两道施工要求不同：首道做到要与保温层粘贴充分牢固，网布铺展埋入到位，二道做到施工要收光及平整度符合要求抹面砂浆与网布复合一道做到所有保温层及延伸塔接的部位。了解聚合物砂浆的施工条件及注意事项．加强自检程序，并及时响应作修正，建立强化验收，并作记录表。

3.6聚苯板与墙体一次成型的保温施工技术

在剪体系中放置在模板中，在墙体外侧注入混泥土，聚苯板和混凝土集体一次浇筑成为复合体。这种技术效率较高，工作期限缩短，可以保证施工安全，在冬天施工，聚苯板有保持住温度的效果。界面部分包括地面、支柱、片墙和顶盖。三大空间界面组成半封闭的结构，具有界限不明的特性、宽高比例容易不协调。其中，隔断作用的柱子与墙壁同时负担着沟通外界、渗透的任务。柱子与墙壁占了较大地段，合理处之显得尤为重要。在现代建筑工程的建设中，较为常见的质量问题具有较难修复的特点。建筑工程节能性能的好坏直接影响着人们的居住、生活、以及工作和学习，作为建筑企业必须重视建筑节能问题。加强建筑工程施工的节能性能，需要人为加强改进建设技术和方案，只有将理论与实践二者相结合，才能使人工技术在建筑过程中得到更好的发挥。单面钢丝双面钢丝是内置的，较为节省工作材料，而且这样造价也较为低廉，而使用钢材会降低墙体的保温效能。

3.7胶粉聚苯颗粒

胶粉聚苯颗粒由胶粉料、聚苯颗粒轻料和水泥混拌组成，现场加水即可使用（即胶粉聚苯颗粒保温砂浆），其保温性能较好，施工简单，粘结力强外面加以罩面砂浆，纤维增强抗裂能够解决面层空鼓裂等问题。胶粉聚苯颗粒施工要点如下：

（1）基层处理：清扫浮尘、流挂，除去表面油污，墙面凸起物大于10mm的就剔除，再用清水冲洗干净后晾干。在进行界面处理前将墙面浇水润湿。界面处理剂施工方法同上。

（1）材料配制：严格控制各保温材料、抹面砂浆的水灰比、稠度。严格控制投放料顺序、配合比和搅拌时间，搅拌各种保温材料时，应根据搅拌机的容积，确定投放料的数量，用计量桶预先加入一定量的水，然后再投放材料。各种材料的搅拌时间应比普通水泥砂浆均延长一倍。各种材料搅拌后必须在4小时内用完。落地灰清除杂物后，按4份材料投1份的落地灰掺和后方可使用。

（3）保温层施工：保温层施工，应根据粉刷厚度，分遍施工，每遍厚度在20mm左右。涂抹时应抹平压实，待保温材料固化干燥后，浇水养护，以备下一遍抹灰。每遍抹灰时间间隔一般在24小时以上。待达到设计厚度后，先用大杠刮平，再用铁抹子提浆抹平压实。

（4）保温层养护：保温层施工结束后，待保温材料固化后（约5天，用手按不动表面，可以进行抹面保护层施工），开始浇水养护，养护根据天气情况。确定浇水次数，以表面不发白为宜。

（5）压入热镀锌钢丝网：先用抹面砂浆刮糙，固化后固定钢丝网，再抹砂浆，待抹面砂浆达到一定强度后，方可进行弹线粘贴面砖。钢丝网铺设应从顶层开始沿边角处钉挂，钢丝网应横向铺设，钉挂钢丝网时，先将钢丝网的一头（距50mm处）折成L角，以便于转弯搭接，用直径不小于1.5mm的钢丝做成V型卡子先固定住钢丝网，然后按梅花型打孔或注射安装锚固件。窗口和线条、阴阳角等零星部位为便于施工，可采用160g/m2玻纤网格布做抹面处理。

4.结语

总之,外强外保温是一门新的技术,施工过程中,不仅要对设计、材料系统、施工操作质量方面进行严格控制,而且还要从施工管理方面进行动态控制,以确保能有效地控制外墙保温工程质量,实现真正意义上的建筑节能。

参考文献:

[1]梁宗乾.建筑工程外墙外保温施工质量的控制[J].现代企业文化,2010,(20).

[2]李尧尧.外墙保温施工技术与其节能性材料的应用[J].中国新技术新产品,2010,(12)

论文作者:黄振

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期

论文发表时间:2015/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/537e7dc76f9881f7f94ecd36.html