# 小议房建土建工程中的高支模施工技术论文_石先进

贵州紫江建筑工程有限责任公司 贵州贵阳 550009

摘要：近年来，我国的房屋建筑工程建设有了很大进展，高支模技术是土建工程中常见的施工技术，它既是提高工程质量的措施又是施工安全保障措施。本文对高支模施工技术的准备、安装、验收、支模拆除进行了分析。

关键词：土建工程；高支模施工技术；研究

引言

工程中的高支模施工是最关键的一项技术，该技术是否能够成功应用到具体的工程中，将直接影响到整个工程质量的好坏，可见其在具体的工程建设具有非常重要的作用。因此，对其技术的研究和逐步应用成为目前需要解决的课题，这对于工程未来的发展具有深远的意义。

1高支模工程

高支模是指高度大于或等于4.5米的模板支撑系统，（而搭设高度超过8M、或跨度超过18M、或施工总荷载大于10KN/M2、或集中线荷载大于15KN/M的模板支撑体系必须进行专家论证）。主要具有荷载大、扰度大的特点，所以在正式开展施工之前就必须要制定出完善的施工方案，并确保施工过程中质量监管到位，以确保高支模施工质量，促进建筑施工整体质量水平的提升。近几年，我国建筑行业施工技术的不断创新，施工环境的不断完善，促进了建筑行业的健康稳定发展。高支模施工技术也在不断完善和创新。高支模施工技术就是高空模板搭建施工，包括了施工模板的设计、论证、制作、安装、验收以及拆除等内容，施工作业具有较大的难度和危险性，同时高支模施工是大跨度大空间工程中的主要组成部分（如转换层大梁、高层建筑中的架空层、工业建筑等），在整个项目建设过程中发挥着不可替代的作用。随着建筑规模的扩大，建筑物在高度和跨度上也在不断上升，结构更加多样复杂，施工难度的不断增加让工程技术人员面临着新的挑战，其工程质量直接关系着整个项目的安全和质量，因此需要对其进行全过程监督，确保工程有序进行。

2高支模施工技术在土建工程施工中的应用要点

2.1施工准备

高支模施工应根据工程项目情况编制专项施工方案，附详细的受力计算，计算书应包含施工荷载计算，模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆以及支撑支撑面承载能力的验算，且对超过一定规模的必须进行专家论证，由专业技术人员进行施工操作指导，认真的做好高支模安装前的准备，详细检查，确保安装符合要求，相关工作人员要切实落实岗位职责，建立完善的监督体系，规范操作流程。施工安装现场，必须有专业技术人员进行指导，保证安装过程的顺利进行。在每一个安装阶段完成后，安装人员和施工人员必须做好技术交接，确保施工现场相关人员能做好衔接施工，确保下一步施工。同时，应加强人员的安全教育，强化安全管理，确保工程安全实施。

2.2施工技术要点

2.2.1梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数；

2.2.2在立柱底距离地面200MM高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支座底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆在每一步距处纵横向应各设置一道水平拉杆，当层高在8~20M时，在最顶步距两水平拉杆中间加设一道水平拉杆，当层高超过20时，在最顶两步距水平拉杆中间加设一道水平拉杆。所有水平拉杆端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无法顶时，应在水平拉杆端部和中间沿竖向设置连续剪刀撑。所有钢管应采用48*3.5MM钢管，扫地杆、立杆、水平杆件应采用对接，剪刀撑应采用搭接，搭接长度不小于1M，并用3个旋转扣件连接，离杆端不小于100MM。

2.2.3立杆底部应设垫板，垫板厚度不小于50MM。相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且沿竖向错开的距离宜小于500MM，严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.4满樘模板支架立柱，在外围应由下至上的竖向连续式剪刀撑；在中间每隔10M左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑，其宽度宜为4~6M，剪刀撑杆件的底部应与地面顶紧，夹角应在45~60度之间。当支撑高度在8~20M时，应在两剪刀撑之间增加之字斜撑，当支撑高度超过20M时，应将之字斜撑改为连续式剪刀撑。

2.2.5当支架立柱高度超过5M时，应在立柱周围外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距6~9M、竖向间距2~3M与建筑结构设置一个固定点。

2.3工程验收

在现代土木建筑施工中，高支模施工技术的应用日渐广泛，高支模施工质量的好坏将影响到整个工程的质量安全。因而在工程施工的过程中，高支模安装工作结束后必须要认真进行质量检查，确保模板支架所用材料及构配件都符合标准要求，对于模板质量检查的内容包括：相关技术资料、支架所用钢管壁厚和外径、扣件及碗扣立管链接套管、脚手架以及安全防护网等项目。在搭设模板之前，必须严格遵照监理单位审批通过的模板专项施工方案来进行施工，对于水平构件其混凝土的强度必须要达到相关技术标准的要求。支架在搭设完成使用前要检查杆件设置和链接是否牢固，确保其达到规定要求，若发现扣件螺栓有松动或者滑移的情况，必须要进行处置，螺栓必须要露出螺帽10mm，螺栓端头必须要戴垫板，检查支撑立杆与梁边和墙边的距离，两者间距不得超出30cm；检查、控制剪刀撑接头情况，检查模板支架搭接方法是否正确，搭接长度要保障在1m以上。要充分做好检查验收工作，保证各部位衔接符合验收标准，以减少安全事故，保障高支模施工顺利进行。

2.5高支模系统拆除

高支模系统的拆除工作需要等到浇筑的混凝土整体强度达到相关标准要求，并且检验合格之后，才能进行高支模系统拆除工作的施工。高支模系统拆除工作的施工需要注意以下几个各方面的内容：首先，模板的拆卸要遵循相关的标准要求来进行，要遵照先上后下，先支后拆的原则，并且在进行拆卸施工时需要时刻注意拆卸的力度，要保证混凝土表面不会受到伤害；其次在高支模系统进行拆卸的过程中，要注意在周围设置安全警示标志，要提醒周围路过的行人，在路过时注意安全，避免发生意外事故，还可以安排专人进行这一环节的工作；最后在高支模系统拆卸完成之后，要及时进行扣件、钢管等辅助配件的拆除工作，并且对其进行清洁以及保存。

3施工安全以及施工质量的保证

高支模施工技术对大跨度大空间土建工程施工有着重要的作用，所以，高支模施工的质量与工程整体的建设质量有着直接的影响。要保证施工质量和施工安全。从技术标准出发，应编制好专项施工方案，加强现场监督管理，施工应做到规范化、精细化和科学化；从高支模搭建的工程材料出发，应确保材料质量安全可靠，不抱侥幸心理，有质量缺陷的材料坚决不予使用。结合工程施工的实际要求，采取有效的管理措施，确保高支模的安装、验收和拆除的操作规范。保障高支模施工安全，相关施工人员要做好施工组织计划，对可能存在的安全风险进行预测和评估，做好应急与预案，加强施工人员安全教育，提高安全意识，严格按照操作标准进行，不得野蛮施工。

结束语

综上所述，通过对高支模施工相关的工程概况做出了详细的介绍，总结出其在具体实践的环节依旧存在很多的问题，这就使得我们需要不断的在实践中总结有关的经验防微杜渐，来进一步的提高整体的施工质量和施工安全，利用相关技术的具体应用实践，也在一定程度上加快了施工进度。笔者对此进行了深刻的讨论，发现其在具体的实践环节中就需要时刻结合实际的情况来不断的进行相关技术上的调整，经过不断的改善，才可以为其以后的发展创建出一个良好的上升空间。

参考文献：

［1］李林宇.房建土建工程中高支模施工技术的应用研究［J］.低碳世界，2019（1）：180-181.

［2］牛永杰.房建土建工程中的高支模施工技术分析［J］.智能城市，2018（23）：100-101.

［3］樊军.房建土建工程中的高支模施工技术［J］.建材与装饰，2018（47）：14-15.

［4］李文龙.房建土建工程中的高支模施工技术探讨［J］.建材与装饰，2018（37）：8-9.

论文作者:石先进

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/537f636a7d097abb66a2c9d5.html