# 隔震沟在大型填岛区地基强夯处理中的应用分析论文_周禄1,高福庆2,周冬晓3

中国建筑第八工程局有限公司青岛分公司 青岛 266061

摘要: 大型填岛区利用开山石进行回填后采用强夯法进行地基加固处理，施工中通过对设置隔震沟与不设置隔震沟区域分别进行强夯施工振动同步监测，对比发现隔震沟的存对加快强夯振动效应衰减的影响并从振动衰减规律方面证实了隔震沟对建(构)筑物的安全十分有利。

关键词: 强夯 振动 隔震沟 衰减

引言

强夯是采用起重机械将大吨位夯锤(质量宜为10t～60t)起吊至一定高度(宜为6m～30m)后使其自由落下，给地基土以冲击和振动能量，使土中出现冲击波和冲击应力，迫使土体孔隙压缩、局部液化，在夯击点周围产生裂隙，形成良好的排水通道，将孔隙水和气体逸出，使土料重新排列，经时效压密达到固结，从而提高地基承载力、降低其压缩性的一种有效的地基加固方法。高能级的强夯瞬间冲击能量的释放类似于小型地震，其振动能量沿地面向远处传播，对周围环境造成较大的地震效应。因此需要对强夯振动进行监测，对强夯振动产生的有害影响进行评价与控制，保证周边建(构)筑物的安全。

隔震沟对强夯振动能够起到一定的阻隔作用，是强夯施工现场保护周边既有建(构)筑物安全的一种有效措施。本文通过对星光岛地基强夯加固处理过程中两个方向两条测线上监测点的地面振动进行监测、分析与评价(其中一个方向上设置隔震沟，另一个方向上未设置隔震沟)，发现并对比分析了有无隔震沟情况下的地面振动衰减规律。

一.概述

青岛东方影都星光岛由人工建设回填开山石(碎石土)造陆形成，回填厚度12m～18m。场地拟建建筑物及市政道路区域的地基均采用6000KN?m夯击能级进行两遍点夯一遍满夯强夯加固处理。施工时在岛区西侧设置有隔震沟，沟深5m，宽3m，总长度为其至夯点垂距的两倍，目的是保护距离夯点60m处的已有临时建筑，另三个方向上未设置隔振沟。

二.振动测试

2.1测试设备

强夯引起的振动属于低频振动，根据其特点，监测系统由加速度传感器、电荷放大器、A/D采集卡、振动分析软件、计算机及打印机等组成。传感器采中国地震局工程力学所研制的891-2型传感器，它属于动圈往复式拾振器，设有小、中、大速度和加速度4档。放大器选用DLF-4型四合一放大器，采用NV306智能信号自动采集、处理和分析系统进行振动数据处理。

2.2测试方法

测试场地振动衰减时，选取两条相互垂直的测线A、测线B，各测线均布置5个测振点(A1～A5、B1～B5)。在每个测振点处打1根长500mm、截面为100mmx100mm木桩，木桩顶端安装垂直方向、水平方向传感器各一个，感器的灵敏度主轴方向始终与量测波的传播方向一致。木桩伸出地面不超过5mm，并确保木桩与土的紧密接触。各测点布置示意如图1所示。

通过对比发现，在有无隔震沟的情况下，参数α变化不大，参数K变化较大。在有隔震沟的情况下，参数K数值较小。这说明如果没有隔震沟对强夯振动进行隔震时，建筑物的振动有可能超标，势必导致强夯振动对建(构)筑物的安全造成损坏。

四.测试结论

1.强夯法是建筑地基处理中常用的方法，其产生的振动可能对建(构)筑物的安全造成损坏，有必要对强夯振动进行监测控制，保证建(构)筑物的安全。

2.隔震沟对强夯振动的衰减有很大的影响，应用隔震沟时，强夯振动衰减速度加快。在有无隔震沟情况下，隔震沟后距夯点同样距离的位置其振动速度、振动加速度均比无隔震沟时的振动速度、振动加速度要小，证明隔震沟对建(构)筑物的安全是有利的。

3.隔震沟的设计参数(宽度、深度、长度)与设置位置跟建筑场地类型、周边地物抗震设计、回填土料及均匀性、强夯工艺等方面均有关系，应根据具体项目具体分析。

参考文献：

[1]中华人民共和国行业标准JGJ79-2012建筑地基处理技术规范.

[2]褚宏宪，史慧杰.强夯施工振动影响评价[J].岩土工程界，2004(11).

[3]马瑞.隔震沟对强夯施工振动效应衰减规律影响的实例分析[J].科技传播，2010(23).

论文作者:周禄1,高福庆2,周冬晓3

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/8/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53816f445c6d24aed3c4f294.html