# 基于园林绿化施工中反季节种植技术的探索论文_董国平1,朱三龙2

舟山市木林森园林工程有限公司 浙江舟山 316021

【摘 要】随着我们园林工作者的不断研究，园林植物的反季节种植技术已经日渐完备，并且在应用实践中能够充分保证植株的成活率，能够适应现在城市化发展的要求，为国家带来了重大的经济社会效益。本文结合工作实际经验，分析反季节施工技术的相关要点。

【关键词】园林绿化；反季节栽植；施工要点

1.反季节栽植的含义

所谓的反季节栽植就是绿化要打破季节的限制，克服温度，土壤，气候等不利条件，进行非正常季节施工，并有效的提高绿化施工的成活率。要使移植成功，既包括内在因素的作用，也包含外在因素的影响。只有让外部条件达到稳定，植物根部吸收水分、养分、肥料以及太阳光和作用的能力才能得到提高，植物的呼吸和蒸腾状况才有可能平衡。有些移植之所以会死亡，就是因为树木的根部无法吸收足够的水分，其茎叶的水分基本已经蒸发掉，满足不了生长需求。

2.绿化苗木反季节栽植的必要性

2.1正常季节的苗木栽植已不能满足绿化需要

近年来，我国高度重视生态环境建设，大力实施绿化工程，严格按照定位要求，为市民建设生态宜居家园。为此尽快加大绿化进度，加强绿化栽植技术，体现绿化效益，彰显适宜人居森林生态景观效果，而正常季节的苗木栽植量远远不能满足城市绿化的需求，实施反季节绿化栽植迫在眉睫。

2.2园林建设需要反季节施工

随着城市建设飞速发展，人们对改善生态环境的要求也不断提高，园林绿化已不仅仅是传统意义上的简单的绿化种植和造园，需要在规模和时空两个方面进行创新，由于城市规模和相应绿化任务的不断加大，迫使园林行业部门要常常打破常规，要在非正常季节下进行绿化施工才能争取更多的有利时机加快城市建设步伐。

3.园林绿化施工中的反季节种植技术要点

3.1苗木的选择

反季节气候环境相对恶劣，在此期间种植植物对植物本身的要求较高，在选择上要尽量挑选长势旺盛，根系发达的植株，规格形态满足设计需求，苗木的选择应当尽量从以下几个方面考虑：选择移植过的“熟货”，采用假植的苗木，选择土球较大的苗木，选用容器苗。用于反季节栽种的苗木规格较大时应当在适宜的季节将土球挖掘好，并适当修建植物的树冠，用木箱、砌砖、编织袋等物质将植物半埋在地下，需要进行种植时再将苗木取出，此时苗木的根系基本没有收到损伤，树冠也可以不修剪保持原样，这样的反季节种植可以满足某些临时性特殊要求；某些没有提前挖掘好的大规格苗木，如果迫切需要栽种，可以先对苗木进行断根、全包扎覆土浇水，15～20天后土球内部已经形成了新的根系，此时再进行吊装、移栽并加强养护措施，苗木也可以健康成长。

3.2土壤的处理

土壤是植被生长的根本，在苗株处理完毕后，要在种植前对土壤作相应处理。尤其是寒冷季节，苗株对土壤的要求更苛刻，一定要进行细致的土壤处理才能让苗株下土。土壤处理时，应首先确定土壤的土质、气隙度、含水成分等达到一定标准，以保证苗木不会因为土质太差而烂根。土壤物理结构太差或气隙小于0.01mm都会对根系的发展和生长造成不利影响。团粒结构、直径大小为1—5mm且富含腐殖质的土粒最好。苗木种植前，应对种植土壤进行物理性质的分析，并适当消毒。土层厚度也应适宜，草本花卉厚度约为35cm，大灌木和小灌木的土层厚度应分别为65cm和45cm，深根乔木和浅根乔木土层厚度则分别为150cm和100cm。

3.3苗木运输

在反季节种植中，苗木的运输工作也很重要。首先，苗木装车以前应该做好包装工作，用麻布或草包之类的东西将树枝和树干等部位包好，并且对树身进行撒水，以减少在运输过程中苗木自身水分的蒸发。其次，苗木要摆放整齐。在装车的时候，苗木要按顺序摆放整齐，然后将苗木加垫层以后用绳索捆绑牢固，防止被磨损或掉落。花卉、灌木等特殊的苗木可以直立装车运输。对于带土球的苗木，可以用网兜把土球吊起，不能只吊根部或其它部位，造成苗木土球散开等。裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应按顺序码放整齐；装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。花灌木运输时可直立装车。装运竹类时，不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽。

3.4栽植前苗木的修剪整形

（1）树冠的修剪。对带土球的苗木，不需进行根部修剪。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般修剪方法是将枝叶条修掉树冠的1/2－2/3（如国槐、法桐等），以降低全树的水分蒸腾总量。但对于愈伤能力差，发枝能力低的树种（如樱花、玉兰、马褂木等），一般以抹芽、摘叶为主，不重剪。对修剪后的树冠喷施300－500倍的保湿剂和800－1000倍的广谱杀菌的混合剂。

（2）裸根的修剪。对于存在裸根的苗木，应对其断根、烂根、裸露的大根进行修剪，并对全部外露根系喷施30ppmABT6生根粉剂。

3.5栽植技术

为确保栽植成活，应在栽植过程中对栽植时间、坑穴、浇水等问题采取了相应的措施。

（1）栽植时间。避开高温时期，选择在上午10点前或下午16时以后，苗木到达后立即栽植。

（2）苗木的栽植。①种植穴一定要按技术规程挖掘，回填土质要好。如山体油松栽植：设计种植穴规格为1.2m*12.m*1.2m，由于栽植地点特殊需割灌后爆破，为最大限度地保留现有植被，每穴割灌幅度不得大于1.5m*1.5m，爆破后的碎石运送山下，之后进行好土回填。②栽植时，要将土球放稳，树干直立，回填土要夯实或踏实并在略大于种植穴直径周围，筑围堰。

（3）浇水。树木栽植后立即灌透水，土围堰中要灌满，让水慢慢渗到种植穴内。为提高成活率，灌水时加入了生根粉和抗旱保水剂。三日内浇第二遍，一周内浇第三遍。种植后，早晚对树体喷水，以喷雾喷湿即可，喷雾时间在上午10点前和下午16点以后为宜。

3.6苗木的养护和管理技术

反季节种植苗木最关键的环节之一就是种植后对苗木的养护和管理工作。对苗木的养护和管理主要应做到以下几点：第一，在植物的主干和枝干相关部位先用草绳轻轻环绕，施加水分和养料后用塑料薄膜扎紧，达到苗木保湿的目的。第二，根据天气的情况对苗木进行定量的水分喷洒，这种喷雾保湿可以尽量保证土壤温度、湿度的平衡。第三，在植物生长的初级阶段，一定要注重对植物进行抗寒防护工作，在保证养分充分吸收的情况下，确保创造适宜的外部成长环境。

4.反季节栽植地苗小叶榕分析

（1）起挖定根。选定小叶榕时采用断根定植法，先把小叶榕的枝条及树叶尽量进行修剪，再进行人工定植20天后，待小叶榕细根长出，方可进行吊装、运输、种植。

（2）吊装及运输。需用绳把土球袋收紧，用十字捆绑法，把土球用阴网红绳扎紧，以防止在运输途中土球松散，损伤根部细根。吊装时树身需用布袋或毛毯包裹，需用布带缠紧树身。如果胸径超过20cm，土球超过90cm的小叶榕，需钉板固定起吊装运。运输途中需要平、稳、慢，树在车上需用麻绳收紧固定，以防止树身运输途中颠簸。

（3）种植。根据土球直径而定，一般树穴以比土球大1.5倍的树穴为佳。种植不宜过深，土球外露最好在泥土面5～10cm，露出部份覆土有小斜坡，以便小叶榕排水防涝。在小叶榕土球周边筑起土围栏，确保在喷灌时小叶榕达到补水作用。回填种植土，应灌水插紧再覆土，以达到防止土球周边泥土松散，便于小叶榕细根快速生长，不易倒塌。

（4）其它措施及支撑。种植好后为确保小叶榕成活率，树身应包裹毛毯或麻袋，防止高温烈晒，毛毯或麻袋可确保树身在日常淋灌起到补水作用。每棵小叶榕用4根杉木在小叶榕四个角支撑好，一般以45°角为佳。

（5）养护。种植支撑好后，每天进行三次淋水，以确保小叶榕达到最佳的补水效果。一个月后可减少为每天二次淋水，待三个月后小叶榕基本成活后减少为每天一次淋水便可。如在养护期中树叶枯黄或干挂在树上应马上进行修剪或摘叶，以确保小叶榕的成活率。

5.结语

生态环境在我国城市建设中越来越受到重视，通过生态质量的好坏来衡量城市建设的优劣。对此，很多地方都开始创建园林绿化城市。而在园林绿化中，反季节种植能够最大限度地发挥了城市绿化建设景观和生态效益。

参考文献：

[1]黄静.论园林绿化中的反季节种植技术运用[J].农业与技术.2014（06）

[2]李菊英，金利飞.浅析市政园林绿化施工中的反季节种植[J].科技致富向导.20113（36）

论文作者:董国平1,朱三龙2

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第6期

论文发表时间:2016/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53a4a9325d1f89aedd7f6d5d.html