# 电力工程变电运行检修技术初析论文_李华雄

国网吉县供电公司 山西吉县 042200

摘要：近年来，随着当前社会经济的快速发展，社会对于电能的需求也越来越大，电网企业投资的变电站也越来越多。随着变电设备的大量增加，变电设备的缺陷数量也相应激增。这给变电检修专业带来大量消缺工作量的同时，也对电网企业缺陷管理方式提出了新的要求。本文从电力系统中变电设备缺陷管理的角度出发，简要分析了当前电力系统中的变电设备缺陷的问题、管理重点及维护策略，并提出了一种变电缺陷分析思路。

关键词：电力工程；变电运行；检修技术

引言

在电力系统容量、电力网络规模日益扩大的背景下，社会各界越来越注重电力系统运行的安全性，尤其是一次设备的正常运行，这就需要相关部门监控变电设备的运行状态，做到“提前判断、应修必修”。但是，在社会的发展中，很多变电站一次设备检修模式仍是定期检修和事后检修结合模式，无法满足现代化电力设备质量和运行要求。

1、变电检修的准备工作与操作流程

变电检修对于确保电网的稳定运行、减少电力故障具有重要作用，检修过程中主要包括变压器、断路器、隔离开关等多种电力设备的检修。其工作流程分别为变电运行数据采集、分析采集数据及外部影响因素、判断设备故障与制定检修方案、开展检修并做好记录。在进行检修工作前，需要事先做好相关准备工作，内容具体包括以下几方面：第一是收集和整理监测数据，从而了解到变电设备的运行情况、主要故障类型及其发生概率，能够为检修工作提供必要参考。同时要全面分析外界环境对于变电设备的影响，了解其中的安全隐患问题。而后合理分配检修任务，制定检修方案，对检修小组的负责人、监督人员与检修人员做出合理安排，并制定出有效的安全保障措施，做好检修目的、时间、重点内容、相关标准和注意事项等方面的交底工作。上述准备工作完成后正式开展检修。在检修工作结束后还应仔细检查设备的功能是否恢复正常，检修人员、变电所工作人员应开展验收工作，合格后签字确认[1]。

2、变电检修中的检修技术现状

在电力系统的快速发展中，电力系统检修工作管理力度不断加大，但变电检修状态检修技术仍处于初级发展阶段，状态检修工作中出现了检修技术低、检修成本高、记录不明确等问题。并且，很多电力企业仍实行传统的状态检修技术，无法及时地引进新型检修技术，不能满足现代化电力行业的发展需求，且电力企业的电力设备检修过程不完善，出现了电力设备检修水平参差不齐的现象，严重影响着电力系统的整体工作效率。同时，我国电力系统状态检修技术水平相对较低，很多仍实行传统的技术手段，技术人员的专业性相对较低，无法掌握变电检修中的状态检修技术内容，严重影响着检修工作的顺利实施。另外，人民群众对电力的需求量日益增加，电力系统设备容量越来越大，变电检修过程中的状态检修问题日益突出，如未根据实际情况制定检修方案，无法解决更多实质性问题，仍实行传统的定期检修方式，无法满足现代化社会的发展需求。另外，变电检修过程缺乏针对性，出现了变电设备故障，影响着变电设备的使用年限。

3、电力工程变电运行检修技术措施

3.1、积极培养一批复合型检修人才

近年来，电力企业对于变电二次设备的建设力度越来越大，对变电二次设备的状态检修技术的关注也越来越多。这就需要检修人才的职业水平随之提升，不仅仅需要有职业素养，还要具备一定的知识基础以及职业技能。社会在不断进步，科学技术也在飞速发展。面对这个日新月异的社会环境，检修人才应该积极运用当代先进的信息技术，保持一颗不断学习的心，积极掌握新的技术和知识。同时，也要和其他类似单位进行工作上的交流、沟通，互相学习好的检修方法，从管理方式以及管理理念两个方面提升变电二次设备的状态检修技术水平。此外，检修人员不仅仅是要做好基础工作，同时也要敢于创新，以达到提升变电二次设备的状态检修技术水平的目的[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2、带电操作

状态检修模式运行的主要特点是带电状态检修。现阶段，人民群众对电力系统的要求在不断提高，状态检修技术逐渐成为电力系统检修的关键技术，并对电力工作提出了更加严格的要求，在实际操作过程中存在一定的风险，操作人员必须掌握这项技术的操作方式，并做好安全防护措施，在变电系统检修安全指导和监督下开展相关工作，确保检修工作的安全性。另外，为了更好地完成带电操作，相关技术人员需要在工作之前，接受带电操作岗前培训活动，在考核合格、满足带电工作要求的情况下，才能够开始工作。并且，电力技术人员需要提高自身的安全操作意识，确保检修工具和检修设备性能满足要求，始终处于稳定运行状态[3]。

3.3、主变低压侧开关跳闸

主变低压侧开关跳闸的原因主要分为以下三种：母线故障、越级跳闸与开关误动，在实际的检修当中，需要运用一次设备检查以及二次侧检查进行判断。一般运用检查保护动作的方式判定主变低压侧过流保护动作，在检查时除了要检查主变保护，也要检查线路保护。如果只存在主变低压侧过流保护动作，就只需要考虑线路故障和母线故障两种情况，此时要通过检查设备判断具体原因。在对二次设备的检查中，需要对保护压板的漏投情况，以及线路开关操作直流保险是否存在熔断进行仔细检查。在一次设备的检查中，需要加强主变低压侧过流保护区的检查工作。具体包括主变低压侧CT至母线，至所有母线连接的设备再到线路出口。如果在主变低压侧过流保护动作的同时，出现线路保护动作，未出现线路开关跳闸，就可以判断为线路故障，所以在设备检查中除了要仔细检查故障线路CT至线路出口,也要重视线路检查工作。

3.4、检修需有更强的针对性

以周期性缺陷分析数据结论与典型分析案例为依据，更有针对性地指导变电设备检修计划与工作。在制定检修计划时，需根据上一周期频发的缺陷、典型缺陷，有针对性地进行计划制定。如：2018年10kV电容器组刀闸发热及卡涩缺陷频发，制定2019年检修生产计划时，则可从设备运行情况出发，安排更多的10kV电容器组的规范化检修工作；对于缺陷多次发生重复消缺仍不能完全处理的设备，可考虑进行更换[4]。

3.5、母线检修

在变电检修当中，变电母线的常见问题为接头发热，检修过程中可以采取以下几种方式排除故障：对接头进行检查，重点检查是否具有裂缝和烧痕，并检查螺丝的紧固程度以及温度数值，在此基础上判断接头的负荷电流。在母线接头出现发热问题时，需要采用有效措施去除接头上的氧化物和污物等杂质，并将烧痕磨平，利用清洁剂清洁后拧紧螺丝。对螺母进行检查，查看是否存在滑丝与滑扣等问题，线夹是否发生松弛及变形的问题，在发现上述问题时及时进行更换。另外还要检查铝、铜接触面的烧伤现象，烧伤情况较为严重时需要尽快更换接触面，烧伤不明显时可以磨平烧痕并在烧伤处涂抹导电膏进行处理[5]。

结束语

变电运行问题是影响供电稳定性的重要因素，为了保证供电系统的正常运行，需要重视变电运行的检修工作，加强变电运行检修技术的运用，及时发现变电运行设备中的问题并加以解决，才能更好促进电力行业的发展。

参考文献

[1]陈关.研讨变电检修中状态检修技术的应用[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2019(12):168-169.

[2]王柯,杨雨薇.变电设备检修中SF_6断路器的运行维护[J].电子元器件与信息技术,2019,3(12):89-90+103.

[3]贾宸瑛.电力企业中变电一次设备检修及运行策略探讨[J].科技经济导刊,2019,27(35):71.

[4]朱芸婷,王嘉棠,孙彤彤.基于状态检修模式解析变电检修技术[J].中外企业家,2019(36):112.

[5]白薇.变电检修技术及相关注意事项探究经验分析[J].科技风,2019 (33):172.

论文作者:李华雄

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53e10f475b0a83cc35dcf4d1.html