# 高层建筑呼吸式幕墙消防设计对策论文_曹银

乐清市恒光工程管理有限公司 浙江 乐清 325600

【摘 要】高层建筑呼吸式幕墙是在单层玻璃幕墙的基础上发展而来的，呼吸式幕墙是由内外两层玻璃幕墙构成的，在内外层幕墙之间形成一个密闭的空间，它主要是通过空气对流的原理来减少高层建筑室内的温差。本文从呼吸式幕墙消防要求、呼吸式幕墙在消防设计应达到的安全目标及呼吸式幕墙消防设计的对策加以展开。

【关键词】高层建筑；呼吸式幕墙；消防设计

经济的发展带来了能源的匮乏，如今，越来越多的国家想要利用先进的技术手段来减少能源的消耗。我国也努力地利用技术来提升能源的利用效率，呼吸式幕墙就是先进科技在建筑运用的典型例子。以往的高层建筑都运用的是单层玻璃幕墙，但是这种幕墙，不仅带来了光污染，而且难以解决建筑室内的温度偏差。而呼吸式幕墙主要利用了空气对流的原理，不仅减少光污染，而且可以减少温差。高层建筑采用呼吸式幕墙不仅可以解决室内的温差的问题，而且可以节约能源，提高能源的利用效率。呼吸式幕墙消防要求主要包括国际上对呼吸式幕墙的消防要求及我国对呼吸式幕墙的消防要求两个方面的内容。呼吸式幕墙在消防设计应达到的安全目标主要有呼吸式幕墙能够很好地遏制火势的蔓延及内外层幕墙玻璃不会出现破损两个部分。呼吸式幕墙消防设计的对策主要包括通过设立防火水平挑檐、高层建筑的内部还应该设立响应式喷头及选择好呼吸式幕墙的内外层的玻璃三个方面。

一、呼吸式幕墙消防要求

（一）国际上对呼吸式幕墙的消防要求

呼吸式幕墙不仅可以调节室内的温差，对于减少能源消耗发挥这重要的作用。因此很多国家研究这样技术，随着技术的普及，不同国家对于呼吸式幕墙的消防要求也有所不同。欧洲一般会在高层建筑的3楼和4楼之间规划一个防火的地区，在呼吸式幕墙的内外幕墙之间设立一个竖向的防火处理。这样的要求主要是为了能够更好地达到呼吸式幕墙防火的功效，在一定程度上也维护了高层建筑室内人员的安全问题。在日本，对呼吸式幕墙要求是在其内外幕墙之间设立一个水平的防火设备，一般情况下是在高层建筑楼层的外围，以此来推动呼吸式幕墙消防工作的实施。日本对于水平防火设备的宽度和厚度也有所要求，一般情况下宽度要大于510mm，而厚度要大于36mm。其他国家例如澳大利亚等国家也都对呼吸式幕墙消防提出了要求，大多集中在水平的防火设备上。

（二）我国对呼吸式幕墙的消防要求

我国主要是通过一些法律规范来对呼吸式幕墙消防系统做出一系列的规定，在这个规定中高层建筑幕墙建造一个大于0.8m群墙，以此来提高高层建筑的防火功能，促进高层建筑人员的安全问题的解决。我国对高层建筑的设计消防做出一定的规范，以这种方式来推动我国高层建筑居民的安全问题能够得到高效率地解决。中国香港对于呼吸式幕墙的消防要求集中在楼层之间的距离上，香港部门将楼层和楼层之间空出800mm距离用来应对呼吸式幕墙发生火灾的状况。由此可见，我国对呼吸式幕墙的消防要求主要集中在楼层之间的距离上，通过一定地距离来对呼吸式幕墙消防做出一定的要求。

二、呼吸式幕墙在消防设计应达到的安全目标

通过对别国呼吸式幕墙的消防设计经验的借鉴，以及结合我国的实际情况，对呼吸式幕墙在消防设计中应达到的安全目标提出了一定的要求。一般情况下，呼吸式幕墙在发生火灾的情况下能够及时地遏制火焰的蔓延，而且要求玻璃在着火的时候，内外层幕墙不会出现一定的破裂情况，这样的呼吸式幕墙在消防设计上才算真正达到安全的目标。即，对呼吸式幕墙在消防设计应达到的安全目标主要有两个，一个是呼吸式幕墙能够很好地遏制火势的蔓延，另一个是呼吸式幕墙在着火的情况下，内外层幕墙玻璃不会出现破损的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、呼吸式幕墙消防设计的对策

（一）通过设立防火水平挑檐

呼吸式消防设计的对策之一就是通过设立防火水平挑檐来实施高层建筑的防火功效。我国对高层建筑居民的建筑设计规范提出了一定的要求，即要求高层建筑在采用呼吸式幕墙时，应该在墙外设立大于0.8m的墙体，以此来提高呼吸式幕墙防火的功效。但是，随着经济的不断发展，科学技术的创新，越来越多的研究人员认为设立墙体，不能够达到防火的效果，所以目前采用的多是防火水平挑檐，防火水平挑檐可以有效地遏制火势的蔓延，而且能够达到内外层幕墙玻璃不破损。通过科学地模拟分析可知，如果在火灾发生时，高层建筑没有设立防火水平挑檐，此时，火焰就会在呼吸式幕墙的内层上升，而且温度很高，大概为360摄氏度，这样就很容易引起呼吸式幕墙的内层破损，也达不到呼吸式幕墙在消防设计上的安全目标。但当高层建筑事例防火水平挑檐时，火焰就会沿着呼吸式幕墙的外侧进行上升，这个时候，就能够很好地满足减少呼吸式幕墙温度的要求，也就很好地达到了呼吸式幕墙消防设计的安全目标了。

（二）高层建筑的内部还应该设立响应式喷头

在国内外灭火使用最多就是自动喷头灭火设备，这个设备不仅能够很好地提升高层建筑内部灭火的效率，而且更加经济，节省能源，促进灭火工作的及时、安全进行。自动喷头灭火设备是被很多国家实践证明的安全可靠的设备，在很多国家的高层建筑内部都有自动喷头灭火设备。澳大利亚在自己国家的消防安全的指南中指出，如果火势的风险达到了轰燃的状态之前时，就要将自动喷头灭火设备提高到0.956，如果达到了轰然状态之后，就要将自动喷头灭火设备提高到0.99。澳大利亚主要是通过火势的状态，来给自动喷头灭火设备数值进行一定的设置的。自动喷头具有灭火的性能较高，表现在如果自动喷头一旦相应的话，就能够很好地控制火势的蔓延。所以在很多国家应用自动喷头灭火设备，而且在此基础上，一些国家进行了一定的改良工作，通过加速自动喷头的响应速度，来提高自动喷头灭火的工作效能。高层建筑的内部设立响应式喷头，不仅能够很好遏制火势的蔓延，而且对于我国高层居民的安全问题的解决提供了一个很好的途径。

（三）选择好呼吸式幕墙的内外层的玻璃

呼吸式消防设计的对策还有选择好呼吸式幕墙的内外层的玻璃，呼吸式幕墙的内外层玻璃的质量直接影响到呼吸式幕墙在阻碍火势的有效程度。一般情况下，相关部门的工作人员对呼吸式幕墙内外层玻璃的选择方法主要有两种，第一种，工作人员选择单层玻璃作为呼吸式幕墙的内外层玻璃。另一种方法，工作人员在内层玻璃选取的是双层的玻璃，而外层的玻璃选择的是单层玻璃。从具体的实践案例看出，第二种方法要比第一种方法灭火的功能更加有效，因为单层比例在温度大于300摄氏度的时候，就会出现破损的状态，这样就达不到呼吸式幕墙在消防设计上的安全目标，也就不能够很好地控制火势的蔓延。相关工作人员在选择呼吸式幕墙内外层的玻璃时，应当结合具体的实际情况加以选择，以此来提高呼吸式幕墙在阻碍火势蔓延的功效。

结语：

呼吸式幕墙消防要求主要包括两个方面的主要内容，第一个方面，国际上对呼吸式幕墙的消防要求。第二个方面，我国对呼吸式幕墙的消防要求。呼吸式幕墙在消防设计应达到的安全目标主要有有两个，第一个，呼吸式幕墙能够很好地遏制火势的蔓延。第二个，内外层幕墙玻璃不会出现破损的情况。呼吸式幕墙消防设计的对策主要有三条，第一条，通过设立防火水平挑檐。第二条，高层建筑的内部还应该设立响应式喷头。第三条，选择好呼吸式幕墙的内外层的玻璃。

参考文献：

[1]郑红梅.高层建筑外呼吸式双层玻璃幕墙防火设计研究分析[J].消防技术与产品信息，2014，05：20-23+50.

[2]莫莉.高层建筑大单元呼吸式幕墙吊装水平运输系统设计与验算[J].广东土木与建筑，2015，01：24-25.

[3]王刘兵，白磊，王洪礼，张树平.千米级超高层建筑消防设计[J].消防科学与技术，2015，08：1035-1037.

论文作者:曹银

论文发表刊物:《低碳地产》2016年12期

论文发表时间:2016/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53e42eb7d751e4ac9314e9ce.html