# 无线传输技术在电力调度工作中的应用论文_季炎炎1,郑东阳2,张姝3

（1、3国网河南省电力公司平顶山供电公司 河南平顶山 467000；2、国网河南省电力公司叶县供电公司 河南叶县 467200）

摘要：通过系统的实施，取消了纸质电力操作票，实现无纸化办公，电力操作信息更加透明，电力调度可以第一时间对现场的操作和设备的运行情况进行监控，对于异常情况，可以第一时间对现场操作进行制止，并及时下发新的操作单，提高了工作效率。

关键词：无线传输技术；电力调度工作；应用

1无线传输技术的定义

无线传输技术是利用无线技术来进行数据信息传输的一种技术手段。在无线技术出现之前，是有线传输。有线传输需要依托于具体的数据线才能进行信息的传输和接收，受环境的制约非常明显。随着无线技术的出现，因为其安装方便、灵活好控、同时还能够节约工程成本的独特优势。无线传输渐渐地取代了有线传输技术，被广泛的应用到了各行各业，例如高铁、消防、水运、物流等。无线传输分为两大类：模拟微波传输和数字微波传输。这两种传输的不同之处在与模拟微波传输发射的视频信号没有进行压缩，所以微波接收器接收到的还是原来的视频信号。但是数字微波传输是将视频编码进行压缩，然后再发射出去，通过视频解压缩还原原来的视频信号。看似模拟微波传输更加方便省时省力，但是其弱点太明显。模拟微波传输的抗干扰能力极其差，会受天气变化环境变化的影响从而导致信号无法正常的进行传输。所以已经渐渐被数字微波传输取代。数字微波传输也并非没有缺点，因为数字视频监控的输出信号与实际的情况差别很大所以会存在一些小的偏差。另外数字微波传输因为监控点较多，所以在前期的投资是较高的。

2无线传输技术的优势

无线传输技术的优势是非常的突出。首先是成本。无线传输的总体成本很低。在很多的情况下，因为无法控制用户所在的位置，所以也就无法对地理环境和工作环境进行控制。在一些特殊的环境下，例如山地盆地等。如果采用有线传输技术，势必要安设很多的线缆，工程内容会非常复杂，使得工程时间和工程量都增大。但是无线传输只需要进行一次简单的工程，将监控点、接收装置和发送装置安装好就可以了。无线传输的工程量不大、工程内容也不复杂、安装周期短、维护方便、并且可以迅速收回成本。其次是稳定性。无线传输以数字传输为主，所以其稳定性非常好。在进行视频信号的压缩中，不会损害其中的信息，同时受环境天气的影响非常小。特别适合远程和室外。接着是使用方便。无线传输可以实现插上就可以使用，灵活性非常好。管理人如果需要在某个地方新增一个新的无线监控点，直接将设备加进现有的无线网络中即可。

3系统总体设计

电力调度指令无线传输系统分为两部分：

（1）客户端部分；

（2）移动设备端部分。

客户端部分是由电力调度人员使用的，移动端是电力操作人员使用的，客户端包括电力操作票的创建、修改、删除模块，电力操作票下传、下达开工指令功能、操作票完成确认功能，操作票查询功能、权限管理功能。移动设备端包括操作票信息反馈功能、操作票实施功能、操作票步骤上传功能和操作票本地查询功能。通过电力调度指令无线传输系统的实施，优化了电力操作的管理，主要表现在以下几方面：

（1）优化电力操作票模板，提高电力调度管理水平

所有的电力操作票模板和电力操作步骤都存放在电力调度无线指令传输系统中，电力调度可以根据实际电力操作在系统中进行查询，对于有模板的电力操作票，电力调度直接使用，对于新增的电力操作，电力调度人员既可以将现有的电子操作票进行修改形成新的电子操作票，也可以将系统中的电力操作步骤创建成新的电力操作票。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆系统中就会形成电力操作表模板，电力调度人员在创建新的电力操作票时，可以在电力操作票库中查询相关的电力操作票作为参考，以创建准确的电力操作票。

（2）实现对电力操作步骤的实时监控

现有的电力操作票都是纸质的，由电力操作人员根据纸质电力操作票的步骤，一步步进行操作，并将操作确认信息和操作时间记录到纸质操作票上，在操作完毕后，将纸质操作票交给电力调度人员，电力调度人员无法对电力操作人员的操作步骤进行实时监控，也不能对操作时间是否和实际操作时间一致，变电操作是否按照正确的操作流程进行操作，操作票中的电流、电压等关键数据是否是真实可信等情况进行判断，而电力调度指令无线传输系统就解决了这个问题，在使用电力调度指令无线传输系统后，将不再使用纸质的电力操作票，电力调度将系统中创建电子操作票，可以设定每步操作关键数据的额定范围，现场的关键数据不在额定范围之内，系统就会报错，而变电操作人员就停止变电操作，以免变电事故的发生，在电力调度对电力操作票确认无误后，通过无线网络下传到移动端，电力操作人员接收电子操作票后，对信息进行确认，确认无误后将确认信息和操作人员信息上传到服务器端，电力调度人员接到确认信息和操作人员信息后下达开工令，下达开工令后，电力操作人员就可以对电力操作票进行操作，电力操作人员每做一步操作，系统会自动判断输入的值是否满足要求，如果数据超出额定值，系统将报错，并且系统会自动记录操作时间并上传到服务器端，电力调度人员可以实时的对操作步骤和操作时间进行监控，在发现操作问题时，会第一时间制止电力操作人员操作。

（3）实现多站电力操作票

在电力操作过程中会出现多个站点协同操作的工作，一个站操作完成后，另一个站再继续操作，每个站都使用纸质的操作票，由于操作的站点不同，各站人员是无法确定别的站的操作情况，也无法确定变电操作进程，这就需要电力调度不断的通过电话将各站的操作进行进行沟通，这样极大的降低了工作效率，在信息传递中也很容易出现误传、错传的情况，由于各站的变电确认信息都需要上传到服务器，所有参与操作的站点的电力操作票中都必须有操作信息，这样就要求服务器不但要与移动设备进行信息交互，移动设备之间也要有信息交互，电力调度指令无线传输系统解决了这个问题，在多站协同操作时，电力调度只需要下达一张电力操作票，在电力操作票中需要指定各站点的操作步骤，电力操作票下达后，根据各站的权限不同，各站只显示本站的操作步骤，其他站的操作步骤是灰色的，电力操作人员是无法操作的，同时操作步骤是顺序执行的，执行步骤到各站的时候，操作人员才能操作，否则操作人员是无法进行操作的。这样各站的电力操作人员可以实时的对变电操作流程进行查看，可以提前为本站的变电操作做准备，提高了工作效率，减少了不必要的错误发生。

（4）变电操作报表

电力调度指令无线传输系统可以将所有的变电操作票进行历史查询，电力调度可以根据这些历史操作和设备的运行情况进行分析，对变电操作流程进行优化，优化出更合适设备的变电操作流程，在出现设备事故时，可以对变电操作步骤进行分析，确定设备事故的原因。

结束语

判断变电设备的操作流程和操作步骤是否正确，是电力调度人员的一项重要工作，尤其是多站协同的变电操作，电力调度人员不仅要创建一张多站协同操作的变电操作票，还要对每个站操作人员的操作步骤的顺序、操作时间都需要进行监控，确保每一步操作都正确。一个小小的失误，轻的如因偏离行业标准而受罚，重则有可能导致严重的安全事故。为了调高电力调度的管理水平，减少电力操作失误，就需要开发一款信息化系统辅助电力调度人员完成变电的操作。

参考文献

[1]支济欣.电力调度数据网传输通道优化配置研究[J].中国高新区,2017(11):100.

[2]曹辉,邵凡,鲁燕,张驰,王一凡.无线数据传输技术在电力调度系统中的应用[J].科技创新导报,2017,14(17):76+78.

[3]王凤华,覃晨,张德,刘光宏.并发多路径传输技术发展[J].通信技术,2017,50(08):1599-1606.

论文作者:季炎炎1,郑东阳2,张姝3

论文发表刊物:《电力设备》2018年第8期

论文发表时间:2018/8/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53ece1cf663176c2a199eb05.html