# 刍议电力通信光缆的架设施工论文_孙世鹏

（新疆信息产业有限责任公司）

摘要：光缆材料的出现，取代了传统的对称铜线电线，传输容量更大成本更低,在电力供应系统中发挥着重要作用。而架设好电力通信光缆，对于后期电力系统的运行至关重要。电力通信光缆的架设施工，包括三个步骤。本文分别从准备阶段、施工阶段和验收阶段分析如何做好通信光缆的架设施工。

关键词：电力系统；通信光缆；架设；施工质量

光缆材料的出现，取代了传统的对称铜线电线，传输容量更大成本更少，在电力供应系统中发挥着重要作用。而架设好电力通信光缆，对于后期电力系统的运行是至关重要。但是架设好电力通信光缆，并非容易之事。施工管理单位，需要协调大量的机械设备，人力物力，施工过程中，意外和外部挑战困难也比较多。通常，电力通信光缆的架设和施工，包括三个步骤。本文分别从准备阶段、施工阶段和验收阶段步骤分析如何做好通信光缆的架设施工。

1.架设电力通信光缆的准备阶段

架设电力通信光缆的准备阶段包括路由复核，开箱检验两个环节。其中路由复核工作是准备阶段的重要环节。路由复核就是以施工设计图为蓝本，按照设计图来实际核定光缆的走向，施工条件以及辅助设施；并且分析在当下现实情况下，施工是否可行，需要注意什么。最后复核工作要在整个设计图上，确定不同的施工点位置。复核工作是施工前，对物料、人工以及所需的机械设备，做一个整体的谋篇布局，并且充分考虑现实条件。这样就能更好的将架设设备安排到位，为工程顺利施工做出保障。

开箱检验主要是对施工材料进行核验，要检查光缆的外观是否有破损，质量是否合格，以及型号是否符合安装规定。对于合格的材料要进行审核通过，对有破损的光缆进行登记和排除。开箱检验是路由复核后的进一步确保物料质量，确保施工顺利。开箱检验的比例通常是整批物资的5%，并做好检验记录。

2.架设电力通信光缆的施工注意事项

2.1电力通信光缆架设的主要流程

施工现场，要确保通信光缆架设质量和后期运行质量，需要对光缆进行单盘测试，现场制定出光缆敷设方案。单盘测试，是在架设一段光缆之前，先要测试盘长和光纤衰耗指标。通过测试结果确定光缆是否能够使用。在施工中，所有的测试结果都要做好记录和存档。

在敷设前，首先要清楚线路障碍物，做好交叉防护和通道处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在敷设过程中，平滑牵引和专业接续最为重要。首先根据光缆盘长和路线图，确定好接续点位置，可以提前安排物料过去准备。之后就是执行架设任务，这个时候要通过机械牵引和人工牵引，来共同调整牵引张力。牵引断头和牵引绳之间使用退扭器，能够及时调整速度和力度。而在这个架设过程中，如果出现了急弯或者浪涌情况，要及时处理和进行损伤修复。当进行检测和情况排查时，要做好端头的密闭和防潮。

施工人员和各个组队之间，要保证所有人通讯畅通，及时沟通意外情况。在特殊地段，例如高山、河流或者森林中，要多考察和研究当地是否有对光缆造成损害的事物。考虑到地段气候变化对光缆日后的影响，再进行架设。光缆接续工作做好后，要做好接续盒的密封。这样才能日后对接续盒进行维护和保护。熔接接续的平均损耗需要小于0.05db。如果不是普通光缆，而是特种光缆的话，就必须由专业人员进行续接操作。接续工作前后要全面检查接续模式、参数和熔接机性能，做好维护清洁，在良好天气作业，尽量规避意外的影响。

2.2在实际架设操作中对光缆进行保护，防止意外损伤

根据多年施工经验，在实际架设中，多种意外和操作不当都会带来光缆损伤。首先展放过程中操作不当，会出现纤芯断裂，外皮磨损等问题。比如，展放光缆时，落地后砸伤或碾压。再比如，施工单位违规移动金具或者金具安装不当，展放过程中，没有做到平滑牵引，挤压光缆后，就会出现光缆变形，纤芯断裂的情况。其次，不利的天气气候也会带来光缆损坏。例如连日的阴雨潮湿，物料中的木材出现腐烂变质；或者连日的干燥高温，展线的时候，木盘上就可能出现卡阻，卡阻一旦出现，而施工车辆没有及时停车，光缆很可能被拉坏，出现断裂或变形。因此，光缆的日常管理要特别重视，应该防止在通风阴凉的地方，防止潮湿和过于干燥。第三，外物其他损害。在施工事故中，有白蚁或老鼠侵害光缆的案例出现。所以保存光缆一定要用心。最后，如果变电站的门型架构上，没有按照规定安装接地线金具，就容易出现光缆架构烧断的现象。

以上这些，都是施工单位在施工过程要高度警惕的事项。施工单位不仅要时刻合规操作，管理好施工现场的各种辅助设备和车辆，同时也要密切注意外部环境，做好光缆物料的保存工作。如果发现损害已经出现，一定要及时修护才能继续使用。

3.架设电力通信光缆的验收工作

架设电力通信光缆过程中，验收工作持续进行，有阶段性验收，规范性验收，物料验收以及竣工验收。在此重点介绍竣工验收工作的验收范围，主要包括安装质量，弧垂，全程测试3个环节。安装质量上的验收包括：要检查项目施工设计图，施工图，施工记录，单盘测试记录；要特别针对续接工作、防护工作的细节，进行重点验收。然后，检查导线的弧垂计算公式。在弧垂验收时，由于导线经过一段时间而产生了初伸长，要计算初伸长是否在接纳范围内。

综上所述，电力通信光缆的架设和施工是电力系统运行的重要环节和基础保障。因此光缆架设施工工作就尤为重要。从施工前准备到施工过程，再到最后的验收，每一步都有规范操作和技术难点。整个过程中，要特别注意核心物料，光缆的验收、单盘测试、平滑牵引以及专业续接。从施工到日常保存，都要尽量避免光缆的损害，而一旦发生损害，要及时修护和处理。

参考文献：

[1] 郑哲彬. 刍议电力通信光缆的运行和维护[J]. 企业技术开发. 2015(06)

[2] 黄震. 电力通信光缆运行维护措施研究[J]. 科技创新与应用. 2013(32)

[3] 慕凤玲. 电力通信光缆运行维护分析[J]. 科技风. 2011(19)

[4] 李平. 电力通信光缆线路运行与维护[J]. 电力系统通信. 2010(12)

修改建议：

1、论文中错别字注意进行修改；

2、验收工作包括光缆架设金具安装质量，弧垂，全程测试；

论文的整体逻辑性不强，需做修改。

论文作者:孙世鹏

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/10/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/540a9f34bb6e5da9eb6484c8.html