# 电力通信光缆的线路架设设计和施工论文_姜瑜林,颜旭东

江苏省电力公司丹阳市供电公司

摘要：电力通信光缆线路架设工程的设计与施工工作质量水平，对于我国现代通信产业技术发展水平的提升具备深刻的影响制约作用，本文针对电力通信光缆的线路架设设计和施工问题展开了简要分析。

关键词：电力通信光缆；线路架设；设计和施工

电力通信光缆线路架设的设计与施工工作质量水平，与国家电网技术运行体系的发展完善密切相关，在通信光缆建设工作的开展过程中，做好技术层面的标准化和规范化控制，是保证通信最佳施工建设水平目标顺利实现的重要条件。只有切实做好电力通信光缆在实际运行使用过程中的安全稳定技术状态，才能切实为我国电力通信产业的稳定发展，以及国民经济建设需求的充分满足，提供充分助力。有鉴于此，本文针对电力通信光缆线路架设的设计与施工问题展开了简要论述。

一、我国电力通信线路建设发展的历史路径和基本现状分析

新中国成立至今，我国现代电力通信网络技术系统在建设发展过程中接连走过了多个历史时期，经历了发展规模不断扩大，以及由孤立发展形态向着联合发展形态不断转变的历史过程。早在上世纪70年代，微波通信技术初步展现了其基本的技术优势，在微波通信技术逐步扩展应用的背景之下，我国部分城市逐步建构形成了覆盖本城市行政区划管辖范围的地域性通信技术网络，但是覆盖和连通全国性地域管辖控制疆域的统一化通信技术网络，在这个阶段还未能建设成型，在城际通信干线建设工作存在明显落后性的条件下，大面积的严重性停电事故具备着较高的发生频率，给我国特定历史时期公民基本生产生活的顺利开展造成了严重的不良影响。

在进入上世纪八十年代之后，随着现代信息技术基本形态的涌现和发展，以光导纤维、卫星基站、数字微波信号等为代表的一批新兴通信技术形态在我国现代电力通信网络中的融合运用，使得全新发展模式之下现代电力通信网络得到了良好的发展，给我国当代移动通信技术产业的蓬勃发展创造了充足的前在性技术支持条件。是我国现代电力通信光缆技术网络得以顺畅有序建设之前的重要基础。

图1表示的是通用性通信光缆材料的成品外观示意图，这种通信光缆线路建设材料在我国当代光缆通信线路的架设施工作业过程中，已经获取了极为广泛的应用范围，已经成为我国当代光缆线路架设施工作业领域的重要技术材料应用类型。

图1：光缆线路材料的外观示意图

二、电力通信光缆线路架设工程的设计要点

尽管我国已有的电力通信技术网络在实际建设作业过程中引人并使用了类型多样的光缆线路材料，但是从技术属性特征角度分析，绝大多数光缆材料在技术特征角度都具备着明显的相似性，笔者在这里试以应用频率最高的ADSS光缆为例，针对电力通信光缆线路架设工程在设计环节的技术注意事项展开简要的论述。

（一）路由设备的勘察与选取

在进行路由设备的技术勘察以及最终选取行为的过程中，技术人员应当遵循技术控制要点，要在保证良好稳定通信服务质量的基础上，最大限度地选取和建设易于抵达且便利后期运行维护的线路铺设方案；要最大限度地选取地质条件稳定坚固的位置开展通信光缆线路的架设工作，避免在地基结构不稳定，或者是即将进行较大规模建筑工程施工作业的位置，开展通信光缆线路的规划建设工作。

（二）光缆线路材料的技术型号选取

由于ADSS光缆材料与基础性输电技术线路在铺设过程中存在共同杆塔构件的状况，要求技术人员在进行线路架设方案设计的过程中，要充分考虑塔杆构件的承重性能，以及空间分布特征，并针对施工地点的环境气候变化规律、线路断面结构的技术特点，以及线路特殊跨越点的分布状态，具体完成光缆通信线路每一个具体节段的跨越距离、挂点位置落差强度、最大承受机械能力，以及最大流通风速等技术参数的设计控制范围。源于不同技术规格的光缆线路在上述参数的反映和要求状态方面存在差异结构，因此应当在完成施工现场技术参数测量控制工作的基础上，具体完成光缆线路材料的型号选取。

（三）光缆通信线路的运行张力设计

光缆通信线路在实际运行使用过程中的张力水平，与弧垂之间具备严格的对应制约关系，其主要影响因素就是线路铺设现场附近的风力作用强度。风力因素影响作用的最鲜明体现在于杆塔负荷强度，弧垂中心点位置与地面之间的高度差，以及控制点结构的具体高度状态等技术方面。为保证整个通信光缆系统的安全稳定运行状态，应当保证光缆线路的安全系数是最大线路张力参数测量值的三倍或三倍以上。

（四）光缆通信线路的传输损耗控制设计

由于光缆线路对通信信号所产生的损耗作用现象，通常发生在线路的接头结构位置，因此要求通信光缆线路的设计人员，在不影响通信信号的实际传输效果的基础上，最大限度地减少线路中的接头结构数量，增加线路架设方案中大长度光缆线路的使用数目，减少接头结构对通信信号在传输过程中所造成的损耗。

三、电力通信光缆线路架设工程的施工要点

在实际进行光缆通信线路架设施工过程中，要完全避免对光缆线路外部保护层的磨损现象。要保证滑轮构件的内部位置具备橡胶缓冲层结构，或者是经历过其他形式的缓冲措施处理。禁止在裸露地面或者是其他粗糙性物体表面位置进行光缆线路的拖拽行为。禁止使用金属物质对光缆线路的表面位置实施剐蹭行为。假若光缆线路的外部保护层出现磨损现象，势必具备较大的技术可能性导致光缆线路丧失其应有的防水性能，进而引致一定强度的电腐蚀技术现象发生，导致在光缆线路中传输的通信信号资源，遭遇外界开放性磁场电磁信号的干扰和影响，这种现象的发生，会给光缆通信线路在实际运行使用过程中的技术质量水平造成严重的不良影响。对于处于耐张状态的光缆线路，可以运用棘轮结构对其紧张度状态实施精确调节处理，并在这一技术操作过程中完成对光缆线路运行张力强度的判断。

结语

针对电力通信光缆的线路架设设计和施工问题，本文在简要梳理我国电力通信线路的建设发展的历史路径和基本现状的前提下，从设计环节和施工环节，对我国电力通信光缆线路建设工程的具体技术要点展开了简化分析，做好电力通信光缆的技术设计以及施工流程控制工作，对于我国现代通信事业技术发展水平的改善提升具备重要意义。

参考文献：

[1]秦爱民.电力通信光缆的线路架设设计和施工[J].企业家天地，2011（12）.

[2]吴君丽.电力通信光缆线路设计施工要点分析[J].电子技术与软件工程，2014（18）.

论文作者:姜瑜林,颜旭东

论文发表刊物:《基层建设》2015年36期

论文发表时间:2016/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/544381cc1bf5210df85f0c1e.html