# 刍议电力计量装置异常原因及监测方法论文_1张辉,2王涓

(国网泰州供电公司计量室 江苏泰州 225300)

摘要：电力计量装置是供电企业的重要设备，计量的准确性直接关系到供电企业的经营效益。电力计量装置的正常运行是保证电力市场秩序的关键，同时也有防止窃电行为出现的作用。如果电力计量装置受损，会给供电企业带来不小影响。本文主要通过分析电力计量装置异常原因提出监测方法，希望能为分析电力计量装置异常相关负责人提供帮助。

关键字：电力计量装置；异常；监测方法

电力作为当今社会重要能源之一，已经被应用于社会方方面面。随着社会经济的不断发展，电力需求上越来越大。需求增加供给不变使得电能供给紧张，导致部分用户开始偷窃电能，这给电力企业带来了不小的经济损失。电能计量装置可以帮助电力企业有效监测窃电行为，减少因窃电带来的损失。据了解，电力计量装置的主要构成有电流互感器、电能表、测量柜等。在电力计量装置实际使用过程中会出现计量数据不准的现象，一部分原因是受到各种干扰导致计量数据不准确，还有可能是计量装置受损导致数据不准确。无论是哪种原因导致计量数据异常都会给电能供给造成影响，所以电力计量装置监测十分必要。

1.监测的必要性

电力计量装置提供的用电数据是供电企业收取费用的依据，设备的好坏决定着供电企业的经营效益。在实际使用中，计量数据会受到各种因素的影响，导致数据出现偏差，如果能及时发现将有利于作出及时调整。

1.1有利于提高计量数据准确性

电力计量装置准确性是重要的技术指标，由于其易受外界环境影响，所以及时监测调整就显得尤为重要。当电力计量装置数据出现大幅波动时，利用监测体制就可以及时发现并作出调整。目前我国大多数地区已经使用自动监测设备对电力计量装置进行监测，还有一部分偏远地区是人力定时监测，这样的监测体系使全国电力计量数据准确性相比于不监测提高很多。

1.2有利于提高供电企业的经济效益

供电企业通过电力计量装置提供的数据收取相应费用，所以电力计量装置数据直接决定供电企业收益状况。若电力计量装置受到外界环境干扰出现漏计或停计现象时，就会导致供电企业出现较大损失。而计量数据监测则可以及时发现数据波动，帮助供电企业迅速调整避免损失。

2.电力计量装置异常原因

电力计量装置主要作用是记录用户的用电量，提供给供电公司相应的收费依据，在实际使用过程中会出现计量数据不准确现象，大多数是由于环境因素，进而导致计量不准，小部分则是人为破坏导致计量不准。下面将深入分析计量装置异常原因。

2.1电力计量装置自身故障

电力计量装置自身故障是计量设备异常的主要原因，电力作为主要生产能源，出现在生产生活的方方面面。有些电力计量装置工作环境较差或装置自身质量差就会在使用时出现故障，主要故障表现在电流互感器故障、电压互感器故障、电能表故障或者是二次回路故障，故障导致的后果就是计量数据异常或计量装置整体误差较大。除了环境和电力计量装置自身的原因外，安装方式也会导致故障发生，目前，在我国并没有完备的电能计量装置的安装标准流程，这就造成部分安装人员不认真工作，缺少计量装置安装后调试和检查过程，为以后的使用埋下隐患。如果在安装过程中接线松动，就会导致线路断开，电力计量装置无法形成回路，以至于停止电力计量，或者因为接线松动，导致不同电路异常连接形成短路从而烧坏电能计量装置引发故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2外界干扰导致计量不准

所有计量仪器都会受外界干扰，电力计量装置也不例外。电力计量装置受外界的电磁环境影响较大，一旦外界电磁环境变化剧烈，就会导致计量数据不准确的现象。我国电力设备受到的电磁干扰主要是谐波干扰，主要的影响方式是：谐波会增加输电和供电的电能损耗，使电能计量装置过热。如果电力计量装置收到这样的干扰，就会出现数据不准和使用寿命下降的现象。

2.3窃电导致计量装置故障

目前，电价由国家确定。在用电量较大的企业单位，为了节省成本就会偷窃电能。这些不法分子会伪造电能计量装置的封条，然后打开电能表做一些改动，人为造成电能表阶段性停止运行，来降低记录的电能数据。这种行为已经违反法律，要及时的发现和制止。

3.监测方法

电能计量装置的监测方法有很多种，每一种都有自身特点。实际使用时，根据不同条件选择监测方式，因地制宜达到最佳效果。

3.1电力计量装置在线监测

电力计量在线监测主要有2个部分，分别是用户信息采集系统和多维度计量系统。这种监测方式主要是通过对电能计量装置长时间的计量数据采集分析，得出平均值和理论波动范围，当计量值超出波动范围后，系统就会及时发现，通知维修人员及时调整来降低数据异常时间。这种方式可以弥补传统人工数据计量的不足，利用计算机高效分析数据，提高经济效益。

3.2电力计量装置电流监测

电流检测是国内供电企业使用最多的监测方式，利用三相不平衡电流的波动范围来进行监测。当三相不平衡电流的波动超出正常范围，短时间没有恢复，那么输电线路就会跳闸，产生检修信息，这就说明电力计量装置正常运行了，如果出现相反的现象，则说明电力计量系统出现故障，需要电工前去维修。

结束语：

电力计量装置的准确性，对用电方和供电方都特别重要，如果电力计量数据虚高则对用电方不利，如果电力计量装置漏计则损害供电企业的利益，提高计量装置准确性是有利于供求双方的。通过上述得出以下结论：1.从2个方面验证进行电力装置监测是必要的，首先电力计量装置监测有利于提高计量数据的准确性；其次有利于提高供电企业经济效益。2.影响电力计量装置准确性的因素主要有：电力计量装置自身故障、外界干扰、窃电行为，在实际使用时应该注意避免发生。3.监测电力计量装置的主要方法有：电力计量装置在线监测、电力计量装置电流监测，利用这2种监测方式可以发现计量装置故障，及时调整降低故障发生时间。

参考文献：

[1] 李江秋. 刍议220kV数字化变电站中电能计量装置的检验方法[J]. 中华民居旬刊, 2011(10).

[2] 刘敏, 曾玲燕. 电力计量装置异常的原因与监测方法分析[J]. 企业技术开发, 2014(18):106-107.

[3] 张鲜萍. 电力计量装置异常原因及监测方法分析[J]. 广东科技, 2013(18):51-51.

[4] 杨碧. 电力计量装置异常原因及监测方法分析[J]. 中国新技术新产品, 2013(6):124-125.

[5] 张东旺, 吴英杰. 电力计量装置异常原因与监测方法探讨[J]. 电子技术与软件工程, 2013(14):98-98.

[6] 谢文斌. 刍议电力计量误差及其改善措施[J]. 民营科技, 2012(12):217-217.

论文作者:1张辉,2王涓

论文发表刊物:《电力设备》2018年第12期

论文发表时间:2018/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/544696ace5c3bcbdee7314df.html