# 基础底板溜管可360°旋转浇筑平台技术论文_隋沿辉,李兆祥,王加,薛建房,朱永柏,张英龙,崔

中国建筑第八工程局有限公司西南分公司 成都 610000

摘要：基础底板大体积混凝土采用溜管法浇筑过程中，为了解决溜管浇筑口管道相对笨重，出口方向单一问题，研制了溜管360°旋转浇筑平台，解决了溜管浇筑方向可调节，浇筑厚度可控制。旋转布料装置采用轴承转盘，外径600mm，集料桶直径570mm，壁厚5.5mm，高度1100mm；布料支管规格同主溜管。该浇筑平台安拆方便，使用便捷，可多次周转使用等优点，可在大体积基础底板溜管法浇筑中推广使用。

关键词：基础底板；溜管；360°旋转；浇筑平台

360 degree rotary pouring platform technology for base slide pipe Sui YanHui Li ZhaoXiang Wang Jia Xue JianFang Zhu YongBai

Zhang YingLong Cui HaiHe

China Construction Eighth Engineering Bureau Co., Ltd., Chengdu 610000

1 工程概述

北京市西城区金融街G6地块，东临中国石油国际实业大厦、国信证券股份有限公司办公楼、总政歌舞团住宅，南临成方街，西临金融大街，北临西盛街。总建设面积13万m2，东西长106m，南北宽136m,基坑深度约为25m,基础底板顶标高为-23.500m。基础设计为平板式筏基，结构类型为混合框架-混凝土剪力墙结构，混凝土最高强度等级为C60，最大抗渗强度为P10。基础底板采用溜管法浇筑，为了解决传统溜管浇筑端方向单一，采用360°旋转浇筑平台技术，配合可折叠布料溜槽，实现了浇筑方向可控，提高了浇筑效率。

2 方案确定

溜管浇筑基础底板大体积混凝土施工方法已经应用较为广泛，但是其存在许多需要改进的地方，其浇筑方向单一的缺点，极大的降低了施工效率。因此针对此问题我们研发了360°旋转浇筑平台技术配合可折叠布料溜槽来方便施工，提高工作效率、施工质量。

3 可360°旋转浇筑平台技术+折叠布料溜槽设计与应用

3.1 可360°旋转浇筑平台设计

在每个布料点（支架上方）设置一个集料斗，集料斗下方设置一个出料口，出料口与下部的旋转布料装置连接，旋转布料装饰实现180度旋转布料，左右两个旋转布料装饰可实现布料点周围360度布料。

旋转布料装置包括：支撑架、转盘、集料桶、布料支管。

支撑架与溜管支架螺栓连接，转盘固定在支架上，集料桶固定在转盘上，布料完成后支架可拆除，连同转盘和集料桶用塔吊吊至下一布料支座处布料。转盘采用轴承转盘，外径600mm。集料桶直径570mm，壁厚5.5mm，高度1100mm。布料支管规格同主溜管。

3.2 折叠布料溜槽设计

由于筏板内插筋高出筏板面2-2.5米，因此会对旋转的溜槽遮挡，使溜槽无法全范围旋转。因此，当遇到障碍物无法旋转时设置了可折叠溜槽，将溜槽端部折叠，绕过障碍物旋转布料。

可折叠布料溜槽包括：旋转段溜槽、折叠段溜槽、折叠机构、旋转支撑导轨。

旋转段溜槽跟随旋转布料机构一同旋转，为与主溜管同管径的半圆管。长度1.5米折叠段溜管为直径400mm钢管的半圆管，长度6米，重量约12.5KG，人力可抬起向上折叠。折叠机构选用厚度35mm钢板，上部设置2个螺栓，下部设置一个旋转轴。

布料工况 折叠工况

3.3 旋转浇筑平台的应用

依据混凝土结构工程施工规范要求，基础大体积混凝土结构浇筑宜采用斜面分层浇筑方法，也可采用全面分层、分块分层浇筑方法，层与层之间混凝土浇筑的间歇时间应能保证整个混凝土浇筑过程的连续；且混凝土分层浇筑应采用自然流淌形成斜坡，并应沿高度均匀上升，分层厚度不宜大于500mm。按此要求传统的溜管浇筑方法出口方向单一，混凝土积聚到出口处，然后工人运用耙子进行刮拉。此种方式耗费大量的劳动力，且工人施工速度远远低于混凝土供应速度，导致了效率极低；而且这种方法极大破坏了商品混凝土原来的配合比，降低混凝土强度，存在严重的质量隐患。采用此种浇筑平台可360°旋转，工人可以根据现场浇筑实际情况、浇筑厚度来决定浇筑方向，从而满足规范要求分层浇筑的要求，更好的保证了基础底板施工质量，避免冷缝的形成，提高底板整体的施工质量。

3.4 经济效益分析

传统溜管单一方向浇筑：每个浇筑口需安排7人左右对混凝土分散，而可旋转浇筑口只需安排2人即可完成，基础底板共计混凝土18000m3，溜管浇筑速度为150m3/h，则可节约工日为：18000/(150*8)*（7-2）=675工日，节约成本：75*220=16500元。而且采用此种旋转平台提高了工效，节约了工期。

4 结语

本工程通过对溜管可360°旋转浇筑平台的研究与应用，并在应用中对每个环节的把控，深入学习，发现其中的创新点，并运用科学的方法、新的思维模式，科学有效的技术管控，在整个使用过程中达到了预期效果，得到了业主、监理单位的一致好评，为我们今后类似深基坑工程溜管施工提供了借鉴。

论文作者:隋沿辉,李兆祥,王加,薛建房,朱永柏,张英龙,崔

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/54578fe1d3c15a10784f4c6d.html