# 刍议边坡支护技术在土木工程施工中的应用论文_桂杰

桂杰

天津中冶名泰置业有限公司 天津 300202

摘要：土木工程施工中使用支护技术具有重要作用和意义，支护技术在深基坑施工处理过程中发挥着重要的作用，能加固和穂定土木工程深基坑，确保基坑施工的质量和后期使用寿命。本文主要从边坡支护技术在土木工程施工中的应用为分析对象，分析应用的具体流程以及应用效果，介绍边坡支护技术施工时方法，确保施工质量。

关键词：边坡支护技术；土木工程；技术应用

一、前言

随着经济的发展以及科技水平的提高，我国的建筑行业也取得了显著的成就，施工技术不断得到提升，先进的施工工艺为施工质量提供了重要保障。由于现代建筑往往较高，以及要应对各种外在条件例如降水以及地震等自然因素的影响，因此对于基坑的质量有着更高的要求，作为土木工程基础的基坑施工是整个建筑施工的关键组成部分，土木工程基坑防护施工质量的好坏关系到基坑是否能够发挥其作用，关系到整个建筑基础是否稳固，以及人们的生产生活安全。

二、土木工程施工中边坡支护技术方案

1、深基坑支护施工方案

土木工程边坡支护工作能够顺利进行，前提是必须建立一套完善可行并且安全的边坡支护方案，根据以往施工经验，通常采用土钉支护的方法，土钉支护的原理是将土钉打人土体，使二者相互作用，使边坡土体具有一定的整体性、稳定性。在土体变形的过程中，同时受拉力及弯力作用，所以就需要保证土钉的设计强度并满足设计的抗拉力。

（1）在打土钉钻孔施工中，施工管理人员必须严格要求成孔实际深度，可要求操作工人在孔口进行标注，符合深度要求后，方可终孔。

（2）土钉成孔之前必须按规范要求标出孔位及孔位编号。

（3）当土钉打人以后，必须进行拉拔试验，还应控制好注浆量以及注浆力，拉拔试验必须由有相关检测资质的第三方单位进行，必须保证能满足设计及规范要求的抗拉拔力。

（4）注浆的水灰比须按设计的要求进行控制，如需添加外加剂，则外加剂的规格及掺和量须经设计同意并经过试验检测合格方可投人使用。每天注浆须按规范要求进行试块制作，注浆方式可选用重力注浆法进行，注满为止，在浆液初凝前再进行一次的补浆。

2、土木工程中基坑土方开挖

土木工程基坑的开挖实质上就是对地面原状土的平衡状态进行破坏，因此在开挖过程中存在着一定的风险。而且这种风险随土方开挖的进程扩大，所以在开挖之前的监测工作非常重要。土木工程基坑的开挖应遵循分区、分层、分段以及保持平衡的施工原则，做到一开槽先支撑，先支撑后开挖，分层分段开挖，严禁超量开挖，这是为保证基础施工的安全以及基坑土方的开挖。自由开挖区范围应控制在距边坡8m以内，而基坑边缘8m以内要实行分层分段开挖，分段长度应尽量不大于25m，这时为了加快施工进度，可以采用分段跳挖施工。

3、土木工程基坑周边监测方案

在土木工程基坑开挖作业时，尤其在周边条件复杂或环境恶劣的深基坑作业中，工程地质以及环境勘察不全面等都会对工程的设计和施工产生影响，甚至造成严重的工程事故，因此在施工前，要严格的对工程施工区域的周边条件及环境进行考察，并在土木工程基坑施工时，做到严格监测。监测方法可根据工程的特点确定，可由工程规模、重要程度以及实际地质条件等着手。开挖之前须制定合理的基坑边坡监测方案，以确保基坑作业的安全及质量。施工前，可在基坑顶部附近的周边环境设置观测点，按照工程方案要求进行观测，观测人员每次必须将观测结果记录在案，并将数据加以整理，一旦观测结果达到了土方边坡变动的警戒值，需立即告知设计及监理单位的责任管理人员，采取相应的补救措施，防止深基坑边坡土方坍塌事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、土木工程基坑的边坡支护施工技术

1、边坡支护形式的选择

土木工程基坑边坡支护形式较多，有悬臂式、混合式以及重力式挡土墙等，在工程施工时，应根据工程特点并结合现场实际情况合理选择支护形式，这就需要技术人员填密思考，做到因地制宜。

2、制定科学合理的施工流程

施工流程要根据项目工程实际情况，合理选择基坑支护形式从而合理的编排施工流程，基坑边坡支护施工流程通常较为复杂，工序繁琐，对技术的要求也较高。具体有施工前三通一平、土方开挖、修整坡壁、钻孔灌浆以及养护，因此施工人员需严格控制施工质量。

3、施工时的安全管理

基坑边坡支护的安全管理是一个不容忽视的问题，因此，必须要求每名施工人员都能熟悉土方施工的各项环节，监理单位也需严格执行相关安全规范，对机械、机具操作人员进行安全教育，并制定相关机械工具的安全操作制度。严格紧抓落实土木工程基坑边坡支护施工的安全管理，从而保证基础施工的工程质量，降低在基坑边坡支护施工过程中中的安全事故发生率。

四、土木工程中进行边坡支护应注意的问题

为保证房屋建筑基坑的施工顺利进行、保证基坑的施工质量，在房屋建筑基坑施工中应注意一些问题。首先土方开挖之前，施工人员应确认地下管道、光缆、电缆等设施开挖之前，先确定好积水管道的位置、走向以及埋深，在开挖的过程中进行有效的控制防止管道破裂，同时应在积水管道的周围保留一部分土方，通过人工清理使给水管道可以保证被看到当新建建筑物附近有其他建筑物时，应观察该地方的土方是否稳定，采取防护措施防止突防坍塌导致周围建筑物下沉。

五、土木工程中边坡支护技术的质量控制

近年来，土木工程数量不断增加，对于工程施工中的边坡支护技术要求也越来越高，因此，加强边坡支护技术的质量控制至关重要。本文着重分析土木工程中边坡支护技术的应用，提出科学的质量控制，体现边坡支护的作用。例举施工前与施工中的质量控制，如下：

1、施工前的质量控制

边坡支护前，需要明确了解土木工程所处的环境，重点是土质特性，由此可以降低边坡支护对工程土质的破坏性。除此以外，施工人员需根据土木工程中边坡支护的图纸，大致规划施工技术，同时做好施工前的准备工作，根据边坡支护的方案，确保材料与设备均达到就位状态。施工前的质量控制有助于边坡支护的顺利进行，避免工程施工中出现质量缺陷。

2、施工中的质量控制

土木工程边坡支护施工中的质量控制较为复杂，不仅要体现质量观念，还要具备安全控制的能力，在规避工程风险的基础上，降低事故发生率。分析施工中质量控制的途径，如：（1）全面做好检查工作，随着土木工程的进行，随时清理现场环境，熟悉边坡支护的现场后，优化工程进行，工程单位安排相关的人员，重点检查边坡支护施工技术的质量；（2）规化边坡支护的技术交底，明确标记交底工作的位置，保障边坡支护具备良好的衔接特性，以免边坡支护工序出现交叉问题；（3）结合土木工程中的边坡施工技术，制定安全管控体系，在工程中发挥安全管理的作用，提供监督、控制的途径，确保边坡施工的现场安全。

结束语

经济的发展和人们生活水平的提高，对建筑安全提出了更高的要求，边坡技术作为土木工程施工初期的一项工程，技术水平的高低对施工安全以及建筑在运行过程中的安全有着重大影响，因此施工单位应在对施工环境充分了解与把握的基础上制定切实可行的边坡支护方案，使施工安全得到有效保障。

边坡支护技术在土木工程施工中发挥主导作用，保障土木工程的基础稳定，同时为其提供安全建设的条件。着重分析边坡支护技术在土木工程中的应用，充分利用质量控制的方式，发挥边坡支护的优势，进而稳定土木工程的施工现场。由此可见：边坡支护技术在土木工程中占据重要地位，推进土木工程的建设与发展。

参考文献：

[1] 瞿万波.土木工程施工中的边坡支护技术探讨[J].中国建材科技.2014.05：333+335

[2] 姚陈承.基坑支护技术在土木工程施工中的应用[J].门窗.2014.11：113

论文作者:桂杰

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/54630460dcbeb75b31f6c077.html