# 浅谈工业厂房的通风设计论文_张志宇

张志宇

（合肥工业大学）

【摘 要】我国是制造业大国，近年来我国制造业发展迅猛，产业不断扩大，在厂房建设方面投资规模也持续增长，通风设计是厂房建设中重要环节，是改善厂房内空气质量的重要设计措施，关系到生产作业区内人员的身心健康，关系到产品质量和工作效率。因此，良好的工业厂房通风设计对企业的可持续发展具有重要的意义。

【关键词】工业厂房；通风设计

引言

近年来，随着工业经济的不断发展，企业生产规模也在不断扩大，尤其对于在技术改造项目，不良的通风设计将导致工业厂房内的空气环境质量不能满足产品工艺及人员需求，进而影响产品质量和工作效率，所以，如何有效的改善厂房内通风环境已经成为一项重要的研究内容，而合理的通风设计能够较快疏散厂房内的悬浮粉尘、大量余热以及和有害气体，同时维持在工艺区内的洁净度与温度，提高室内新风含量。

所谓通风，就是把室外的新鲜空气经过一定的处理（如：初效过滤、加热、冷却等）后输送到室内，把室内产生的废气经过处理达到排放标准后排入大气，从而保证室内空气环境的卫生标准和达标排放。通风包括向室内补充新鲜空气以及从室内排出污浊的空气两部分内容，前者称为送风或进风，后者称为排风。为实现排风或送风所采用的一系列设备、装置的总体称为通风系统。通风方式一般分为自然通风、机械通风和混合通风三种形式，对厂房的通风设计，一定要与实际情况结合进行考虑。

一、自然通风设计中需要注意的问题

（一）合理设计进、排气口的面积

厂房自然通风是利用厂房内外空气的温度差所形成的热压作用和室外空气流动时产生的风压作用，使厂房内外空气不断交换，形成自然通风。但由于风压作用受自然条件限制，具有多变性，无风时即无风压作用，所以不宜作为厂房自然通风的动力考虑。在厂房自然通风设计中，一定要合理协调进、排气口面积，力求进气口面积不小于排气口面积，这应该是提高自然通风效果的极为重要和有效的技术措施。

（二）通风天窗的飘雨问题

不良的口部设计常常造成通风排气天窗严重飘雨的问题，给生产造成一定规模的损失。厂房自然通风设计，解决了厂房的通风排气问题，却带来了飘雨的弊端，致使厂房内的作业区功能受到影响。所以，设计中需要针对性的进行解决。现在一般常用的是矩形通风天窗,通常设计中采用，矩形通风天窗或在天窗水平口设挡雨片，或在天窗垂直口设挡雨板，其中在水平口设挡雨片的做法，不管在通风效果还是防飘雨效果，都较为理想，因此在工业厂房中得到了比较广泛的应用。

（三）进气短流问题

所谓进气短流，指的是由进气口进入厂房内的新鲜空气，在没有进入作业区范围之前，就已经被加热而上升至天窗排气口排出室外的现象。这样的进气，起不到改善作业区热环境以及提高作业区空气质量的作用。所以，为提高厂房自然通风效果，一定要尽可能地避免这种进气短流的现象。

（四）冷加工厂房的通风换气问题

在厂房自然通风设计中，存在一个误区，即一提到自然通风，就只是与热车间有关的事情。因冷加工厂房内不散发余热或者仅散发的热量很小，使当前按热压作用进行自然通风设计工作失去了依据，所以也就很少有人考虑冷加工厂房的通风换气问题。虽然厂房内散发的生产余热很小，然而，因为屋面辐射热和通风换气不良，会造成厂房内部污染气体汇集，同时新风不能及时补充，会对作业区人员的工作效率造成严重影响。所以，对于南方地区及北方夏热地区的冷加工厂房，除了一定要设置屋面隔热层之外，设计上还要创造良好的通风换气条件。

（五）对热加工厂房的自然通风设计需要注意的问题

在大型钢铁企业中，存在一些大跨度热加工厂房，如热轧型钢厂的冷床区、热轧带钢厂的热卷库等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这类厂房内不仅散热量很大，而且是多跨。因为厂房较宽，只靠两侧外窗进气，不仅进气口面积不能满足要求，而且进气深度也很难达到。对于厂房中部来说，不可避免地会形成进气短流。这种状况下，若不采取有效措施，再多的天窗也无法满足要求。一定要另辟新径、广开思路，采取有效措施，才是自然通风设计的出路。

二、机械送风设计应注意的问题

机械通风是指依靠风机提供的风量、风压，通过管道和送、排风口系统能够有效地把经过处理的空气或者室外新鲜空气送到建筑物的任何工作场所；还能够将建筑物内受到污染的空气及时排至室外，或者送至净化装置处理合格后再予排放。机械通风受室内外条件影响较小，能够克服自然通风风压动力小的问题，保证车间作业环境的正常。在厂房机械通风设置时应主要考虑以下几个问题：

（一）合理布置风机及进风口位置

对于工艺设备及管道复杂的单层厂房，普遍采用侧墙开进风百叶自然进风、设屋顶式排风机排风或者设屋顶进风机进风。对于多层厂房，可设置墙装或吊装风机送排风。如果设置侧墙开进风百叶，需要合理设置进风百叶的高度，以防止外部雨水或者灰尘通过百叶进入厂房内部，所以进风百叶需作防雨防尘等措施。

（二）合理的厂房管道空间管理

工业厂房内有比较多的工艺管道与工艺设备，同时厂房内又设置了电气桥架、压缩空气、给排水等管道，这也使得内部的管道种类繁杂，由于通风管道截面尺寸大，它占用了较大的空间高度和宽度，因此通风机在设置管道一般都是比较短，这样使管道避免太多的交叉。

（三）结合厂房功能设置换气次数

通风设计时应根据厂房使用功能不同合理设置通风换气次数，对于门窗较多且常处于开启状态的厂房，需要校核门窗的漏风量对于通风的影响。

（四）相邻的厂房之间通风换气的干扰

如果厂房用途不同，往往室内产生的正负压也是不一样的。除此之外，也要考虑到通风位置的通风情况，可以局部的设置一些风管使得一些室内没空气流通的角落也有空气流通。

（五）进排风的短路及挡雨

屋顶设置通风机时需要防止进排风的短路，同时除做好防水外，通风设计时可在屋顶风机上设置挡雨设施。

三、混合通风设计应注意的问题

混合通风适用于污染源所在位置比较固定和集中的工业厂房内。作业区内部员工或者污染源比较集中的地方可以设置局部送、排风的设备，进而室内的一些污染源和热量就能够通过这些局部的排风设备直接排出到厂房外部。混合通风方式可以结合自然通风以及机械通风的优点。这些优点最终既节能也达到了通风效果，这也是单一的通风系统不可能达到的。在混合通风设计中应注意以下两个问题：

（一）控制系统的设计

智能控制系统是决定混合通风系统通风效果的关键因素。一个优秀的控制系统应能根据室外气候条件与设计要求实现机械通风与自然通风的转换和协调，以达到改善室内空气品质的目的。

（二）机械通风系统与自然通风系统的结合

要求在传统设计基础上，考虑应用自然通风的方式、时间以及气流组织，以避免两者之间的不利干扰。

结语

工业厂房通风要满足环保、节能、健康的要求。厂房的内部净空较高，跨度较大，比较容易做自然通风的设计，自然通风是满足健康需求的、最节能的方案。一般大空间的车间，采用自然通风或增加机械辅助通风的设计方案。此外，厂房产生的废气，利用价值低，不适合作为回风使用，所以，厂房的机械通风大多采用部分新风甚至全新风设计。

参考文献：

[1]刘琛.工业厂房通风设计的探讨[J].城市建设理论研究，2014，(14).

[2]杨二英.工业厂房通风设计的探讨[J].科技资讯，2010，(33)：72.

[3]吴炳贵.浅谈工业厂房的通风设计[J].城市建设理论研究（电子版），2013，(4).

论文作者:张志宇

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年7月供稿

论文发表时间:2015/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/546acb341ca64bd0af08c127.html