# 水利工程施工中防渗技术的应用分析论文_王冬久

北京市平谷区水利工程公司 北京 101212

摘要：社会主义市场经济快速发展的今天，水利工程数量持续增加，并且发展规模不断扩大，既便利了民众生活，也推动了各行各业发展。在农业农田灌溉中，水利工程发挥的作用不容小觑。不过因为水利项目是一项系统化工程，具备复杂性特点，在具体施工期间，会遭受各类不良因素影响，极易发生渗漏情况，给工程巨大损失，也会威胁农作物生长。本文从实际角度出发，对水利工程施工中防渗技术应用方案予以详细分析和阐述：

关键词：水利工程；施工；防渗；技术；应用；研究

近年来，国内科技水平得到前所未有的提升，经济实力变强，国家开始加大基建力度。应该了解到，水利工程是国家基建工程中的重要组成部分，对民众生活水平和农业生产发展起到重要推动作用，但纵观现状来看，国内水利工程施工中依旧存在很多问题，特别时施工过程中的防渗问题，始终都是水利工程中“老大难”，水利工程一旦渗漏，对整个工程的质量造成消极影响，日后难以正常运作和普惠于民。所以，在水利工程施工过程中，务必要密切关注防渗问题，以有效、优质的防渗技术应用，全方位、多角度的维系水利工程建设水平和效率。

一、水利工程施工防渗技术的重要性分析

所谓水利工程施工，主要就是将工程图纸“变现”的一个过程。水利工程建设有着非凡意义，无论是经济生产，亦或是抗涝防旱，它都发挥着巨大能效。但是现在国内很多水利工程状况频发，渗漏问题屡见不鲜，渗漏出现直接影响了工程正常使用，安全隐患犹存。此时需要我们做好施工防渗工作，应用最先进的防渗技术，渗漏问题进行妥善处理，之后在此基础上提升工程防渗性能，使整体工程质量符合标准。

水利工程建设的目标便是为人民服务、为国家和社会做出贡献，水利工程有着挡水、泄水、储水功能，所以一定要认真、仔细的对待水利渗漏问题，提前做好防范举措，根据相关规范和标准等进行精细化防渗处理，最大限度上发挥出防渗技术应用效果，防止水利工程出现渗漏。唯有如此，水利工程施工才能达成经济效益和社会效益的双赢格局。

二、水利工程施工渗水成因分析

（一）大量积水

水利工程大面积积水情况大都发生在施工底板位置。导致底板大面积积水，主要是因为浇筑底板混凝土质量不合格，还有就是因为施工队伍一味追赶施工进度，基面四周坑基质量难保障，再加上相关施工人员在底板浇筑时操作手法不正确，水位接近底板高度时强行灌注，这些都会导致大面积积水。另外，坑基排水功能未能完善，所以导致水无法排出。

（二）结构变形

维持水利工程结构稳定性十分重要，结构对整个工程主体和施工质量都会产生重要影响，因为工程施工过程中会遭受多重因素影响，特别是材料和管理上的变动，最终造成水利工程结构出现变化，一旦结构发生变化，就极易出现渗漏情况。不仅如此，水利工程项目本就在恶劣环境下去施工的，此时的工程结构会遭受外界因素影响，就算是细微变化，也很可能会造成工程渗漏。特别是一些年久失修的工程，渗漏问题更为频繁，严重影响了工程的正常使用。

（三）施工不当

当前水利工程项目施工，因为工程浩大，所以现在水利工程劳务分包很普遍，利用分包模式来施工，虽然会相应加快水利工程施工进度，但因为劳务企业不同，各企业防渗技术和施工能力的差异较大，最后造成水利工程各工序衔接度不足，产生巨大隐患。

（四）模板不牢

水利工程施工阶段，要有大量模板作支撑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆需要注意的是，因为地形存在特殊性，所以实操环节，多数情境下，模板难以有效固定，这些很可能会让模板晃动，模板失衡必然会影响到混凝土浇筑质量，之后就会发生渗漏问题。

三、水利工程施工中防渗技术的应用

（一）防渗灌浆技术应用

首先，控制性灌浆。控制性灌浆施工，基于传统施工技术，以新型技术改变改变泥浆流量和压力，让工程灌浆施工和工程功效双向结合，最大限度上强化工程浇筑效果，提升灌浆效率和质量。控制性灌浆方法以新型施工技术出现，可有效把控水流量和水压力，由此便可保障整体施工效果，其防渗效果极佳。

其次，高压喷射灌浆。此技术以钻杆端喷嘴喷射高压泥浆，和土体均匀混合后可形成水泥防渗加固体。在高压喷射之后，喷嘴喷出浆液冲击土层，此时土层和泥浆相融，在土体中慢慢形成凝固状态。按照高压喷射模式的不同，可分为定喷、旋喷、摆喷。应用高压旋喷灌浆技术时，若土层内含块石粒径过大时，或者水流流速过大、杂物较多，都要提前做好喷射试验，从而保障灌浆技术高度适用。高压喷射灌浆技术具备着连接性好、可控性强、施工灵活等特点，但高压喷射灌浆对土层的要求很高，所以使用时要再三考量[1]。

最后，卵砾石层灌浆。卵砾石层灌浆在水利工程项目施工中较为常见，卵砾石层灌浆时，对浆液质量要求甚是严格，唯有质量过硬的浆液方可维系整个工程灌浆施工质量和效率。通常情况下，卵砾石层灌浆均会设置灌浆孔，此位置会设置在卵砾石层三层以上，在灌浆操作完成后，便可大幅度提升卵砾石层结构强度，综合性提升工程结构防水效果，强化工程质量。

（二）防渗墙施工应用

首先，锯槽施工。往复切割是水利工程锯槽防渗施工的重点环节，切割操作前需要将刀杆倾斜度设置好，基于此，再进行往复切割，保持0.8-1.5m/h的速度，向前锯凿阶段，土渣堆积，用循环排渣系统排出，禁止遗留在沟槽内部。锯槽后要进行塑性混凝土浇筑，形成宽度标准为0.2-0.3m的防渗墙。需知，锯槽施工法会受到加压系统限制，所以需要保障刀杆、支架和相关工具的安全性，如此才能保证往复切割效果，提升工程防渗墙的整体质量，使其发挥出有效的防水作用。锯槽施工技术可以在一定程度上推动防渗结构和工程整体相融，提升整体施工质量[2]。现在，锯槽施工技术主要应用在黏土、沙土、颗粒直径＜100mm的砂砾土层普遍适用且效果极佳。

其次，多头深层搅拌防渗墙。此类防渗墙技术，主要是借助多头搅拌机设备来实现多头并进，之后在此基础上将水泥浆喷射到预定土体位置，之后均匀搅拌好，让水泥浆和土体完全混合，构筑成一道坚实水泥桩。还有就是要搭接各个搅拌桩，形成水泥防渗墙体，防止水流外渗。水利工程项目施工中，多头深层搅拌防渗墙技术优势明显，普遍适用在沙土、淤泥层、砂砾层等水利防渗工程项目中，其防渗效果极佳，并且施工方便快捷、成本投入不高。所以，多头深层搅拌防渗墙技术值得在以后的水利工程防渗施工中大力推广和沿用[3]。

结束语

综上所述，在大众日常生活中，水利工程发挥着十分重要的作用，它有着不可替代性。因为水利工程是一项庞杂的工程项目，操作起来费时费力，需要投入更多的时间、人力和财力，所以做好水利工程的日渐维护和监测工作就先显得尤为关键和重要。因为现在部分水利工程常见渗漏问题，且情况不一，所以我们在施工的前、中、后的每一环，都要严把质量关，后期维护保养要及时跟进，如此才能延长工程使用期限，从而造福于民。

参考文献：

[1]陈杰.水利工程基础防渗处理中高喷灌浆技术应用探讨[J].珠江水运，2019（11）22-23

[2]李新强，杜碧娥，刘长顺.锯槽机施工的混凝土防渗墙在观音河水库大坝防渗加固中的应用[J].水利建设与管理2003（6）：71-72.

[3]杨得萍.混凝土防渗墙施工技术在某水利工程中的应用[J].河南水利与南水北调，2019（5）：47-48

论文作者:王冬久

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5472f15344e691dfcae24d43.html