# 新能源灭蚊驱小动物装置研究与应用论文_詹乐贵

詹乐贵

（铜仁供电局 贵州铜仁 554300）

摘 要：本文主要研究当前变电站内出现的蚊虫、小动物对运行人员及设备安全暴露出来的问题，通过现场工作人员实际反应情况而研发的一种快捷、方便的一种新能源灭蚊驱小动物装置。此项研究能非常实用的解决达到全面灭蚊虫的效果，同时通过干扰小动物的脑电波的装置，达到小动物远离变电站更不能靠近变电站的效果，其效果非常显著。本文就以此为切入点展开对这一话题的分析研究，以供参考。

关键词：蚊虫；小动物；变电站；新能源

一、 拟解决问题：

由于电力设备附近相对温暖，蛇、老鼠等小动物喜欢从一些人们忽略的孔洞钻进电力设备“窝居”，一旦小动物钻进电力设备咬断电缆会引发后台监控信息中断，引起相间短路或接地短路故障，造成电力设备损坏和烧毁，危害电力设备的安全运行。蚊虫的繁多也是困惑变电站运行人员头痛的事，蚊子主要的危害是传播疾病，威胁到运行人员的生命同时对变电站设备清扫带来麻烦，现有的方法是使用安装一台紫外高压灯，但浪费能源同时灭蚊效果和面积不佳。而现有的防小动物的方法是安装防小动物挡板，但效果不好同时不方便运行人员出入。

二、 研究内容：

为了解决以上问题，QC小组经过大量的论证，研发出一种新能源灭蚊驱小动物装置，通过新能源（太阳能）为动力的能全面覆盖整个变电站，达到全面灭蚊虫的效果，同时通过干扰小动物的脑电波的装置，达到小动物远离变电站更不能靠近变电站的效果。此设计是打破传统方式的装置，具有很强的推广价值。

课题1）：超声波驱小动物的理论研究

据科学研究动物对振动非常敏感，微小的振动都可以感觉到，因此本产品是根据发射振动波原理，使其无法忍受，逃离现场 。内置特殊装置，通过土地传播声波及振动波，使蛇鼠感到不适，从而远离现场，达到驱赶目的。

课题2）：新能源——太阳能运用在变电站的技术研究

打破传统模式，运用新能源接入技术，绿色能源，无污染，实现对设备的供电，并通过蓄电池与太阳能板的接入，对能源进行储备，实现全天２４小时的不停电运行模式。

课题3）：高效灭蚊的应用

根据光照亮度自动开启高压电极网及趋光灯进行工作。紫光灯产生的波长对蚊子和昆虫具有激背较强的趋光、趋波、趋色、趋性的特性和原理，确定对蚊子的诱导波长，利用放电产生的低温等离子体，紫外光辐射对害虫产生的趋光兴奋效应，引诱害虫扑向灯的光源，光源外配置高压击杀网杀死害虫，达到杀灭害虫的目的。完成全站全覆盖灭蚊装置的关键技术研究。

技术路线：

1、技术参数：

太阳能板功率：4V/45MA

太阳能板尺寸：70×90MM

充电电池：1×1.2V/800mAH“AA”Ni-Cd

材料：ABS＆铝管

采用光源：1PCS白光照明+1PCS紫 光灭蚊

材质：ABS+不锈钢

尺寸：480mmx140mm

8）工作时间：白天充足情况下，晚上可持续照明8小时以上

2、实施方案 ：

1、运用高科技技术将光能转化为电能，并储存到内置可充电池中。灯光源采用超高亮度LED.灯有自动感光功能，白天在日光下自动熄灯充电，晚上自动亮灯工作.

2、根据光照亮度自动开启高压电极网及趋光灯进行工作。紫光灯产生的波长对蚊子和昆虫具有激背较强的趋光、趋波、趋色、趋性的特性和原理，确定对蚊子的诱导波长，利用放电产生的低温等离子体，紫外光辐射对害虫产生的趋光兴奋效应，引诱害虫扑向灯的光源，光源外配置高压击杀网杀死害虫，达到杀灭害虫的目的。

3、利用太阳能充电，放电使用

4、据科学研究动物对振动非常敏感，微小的振动都可以感觉到，因此设计是根据发射振动波原理，使其无法忍受，逃离现场。

四、效益预测：

因使用绿色能源，无污染——太阳能，所以不会消耗站用电源。

1、避免的直接经济损失

因小动物造成的设备损失：具统计，全市2012年发现6起，如果使用此设计可以挽回经济损失30多万元；2013年发现8起，如果使用此设计可以挽回经济损失50多万元；2014年发现11起，如果使用此设计可以挽回经济损失100多万元。

2、避免的间接损失

设备损坏后，需要更换一台电力设备要产生(平均值)：人工费：5人*5天*200元=5000元、调查费：专家3人*5天*500元=7500元、会议费：20000元、停电时负荷损失费：例如一条10kV线路每天输出10万千瓦时*5天*0.4556元（普通用户）=22.78万元、社会影响损失是无法估量。共计：26.81万元

五、 结束语：

此设计于2015年01月组织单位员工自行研究设计并获得了国家专利。在领导的大力支持和研究组成员不懈的努力终于研究成功，并在我局生产一线中进行试运行，得到了员工的好评，大大的提高了生产效率。

作者简介

詹乐贵（1982— ），男，高级工程师，本科，工学学士，贵州电网公司三级助理技术专家，主要从事变电运行及安全生产风险管理工作10年，荣获铜仁供电局“2008年安全生产先进个人”、“2014年安全生产先进个人”及”2010年创新发明” 优秀奖。并获得7项国家实用新型专利。本人创新发明事迹2012年3月和5月被各大电力网站报道并在南方电网报2012年5月19日期刊“金点子”栏刊登和在南方电网报贵州新闻2012年6月2日期刊“走基层”栏刊登。2012年获得贵州电网公司“五小创新”二等奖。2014年8月本人发明事迹又得到南方电网报（8月22日版）、贵州电网公司、省政府、农村电气化、北极星电力网、西部电力网等多家媒体报道,2016年1月8日再次被多家媒体报道被。2014年9月获得省公司职工技术创新成果三等奖。2014年12月获得贵州电网公司“科技创新之星”荣誉称号。2015年1月获得省公司专利奖三等奖。2015年12月获得南方电网职工技术创新成果三等奖，并获得铜仁市政府“敬业奉献最美青年”荣誉称号。2015年3月至9月在南方电网科技研究院进行进修。

论文作者:詹乐贵

论文发表刊物:《电力设备》2016年1期供稿

论文发表时间:2016/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/548277087e28747427d06a08.html