# 提篮式悬挑脚手架施工研究与应用论文_张宝安1,杜振东2,刘振鹏3

1，2.中国建筑第四工程局有限公司 上海；3.中建四局第六建筑工程有限公司 安徽

摘要：悬挑式钢管扣件外脚手架因为适用性比较广泛，且稳定性较高而得到各类施工企业的青睐，但传统型钢挑架方式需消耗大量型钢材料，且给后续的施工带来不便，外架拆除后存在大量的收头收尾工作，严重影响后续的施工工期，潜在增加了项目的成本。提篮式悬挑脚手架作为高层及超高层外架选择施工方法之一，近年来随着施工技术的不断革新，在国内外均得到了更加广泛的应用和发展。该工艺主要应用于工业与民用建筑以及大型商业的结构及外立面的脚手架施工。

关键词：提篮式；施工工艺；组合连墙件

1前言

随着我国国民经济的高速发展，城市空间日趋紧张，三维城市空间己开始作为一种重要的自然资源加开发。一方面，地下空间开发和利用是2l世纪城市建设的方向；另一方面，80年代以来，高层建筑的数量和高度都不断增加。随着建筑高度的增加，从而产生了大量的高层结构及外立面施工。尤其是进入90年代后，大中城市地价不断上涨，空间利用率随之提高，出现了众多的超高层建筑，为了满足高层及一些超高层的结构施工及外装饰施工，悬挑脚手架成为了各类大型及中小型建筑施工企业在承建此类工程时的重要选择。通过对新型悬挑架的研究，利用提篮式悬挑脚手架代替传统型钢悬挑脚手架节省了型钢使用费用，减少斜撑以及焊接工作量，减少U型环和预埋件的使用，从而降低成本。可以有效避免模板开洞以及后期补洞而引起的渗漏隐患。

2提篮式悬挑脚手架施工工艺

（1）施工工艺流程

定位放线→悬挑层预埋套管安装→混凝土成型及模板拆除→型钢挑梁安装→摆脚搭设脚手架→上层预埋套管安装→混凝土成型及模板拆除→安装上下端提篮拉杆→连接、拧紧花篮、调整悬挑梁端头高度→验收→上部脚手架搭设（包括连墙件安装）→脚手架拆除

图1 提篮式挑架构造图

（2）施工操作要点

①上端：在工字钢悬挑的上楼层对应处预埋25*200㎜套管一根，套管两端采用胶带封闭，焊接在梁、墙柱上；

②下端：悬挑前高强螺栓套管预埋采用Φ25*200㎜空心钢管预埋，两头用胶带封闭，埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固定，转角处采用200*220*12㎜铁板预埋；

③套管预埋好后，派专人对套管的平面布置尺寸和高度位置进行复核，确保套管的位置偏差减小到最小。

④混凝土浇筑过程中，应派专人跟踪作业，严禁在有预埋套管的位置下料，在振捣过程中，操作人员严禁碰撞套管。

⑤当采用铝模施工时，避免K板影响悬挑型钢安装。

⑥待混凝土的强达到要求后，拆除梁的侧模，疏通预埋梁内套管，将20*300㎜高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过。

⑦将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓，然后分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽，用扳手将螺帽拧紧。

图4 连墙件安装

（4）验收及维护

①材料品种、规格，制作焊缝，查对制作时检查记录。

②穿墙高强螺栓品种、规格符合设计要求

③螺栓、垫圈或垫板、压板不得漏缺。

④拧紧高强螺栓抽查10%，8.8级Φ20螺栓预应力值达120KN，不合格数不得大于抽查数5%。

⑤挑梁间距纵向允许偏差不超过±50mm。

⑥挑梁必须水平、水平度小于L/1000，且不得大于20mm。

⑦挑梁间高差不超过±20mm。

⑧验收、整改合格后，资料由相关人员收集存档，供相关检查。

3存在的问题及后期研究方向

提篮式悬挑脚手架体系，模板开洞浪费、墙体预留洞渗漏、工字钢拆除困难、斜拉钢丝绳固定不牢等问题。但是还存在以下问题有待进一步研究解决：

（1）转角部位设置3立杆，有时要设置4立杆，其挠度变形过大。

（2）转角部位采取螺栓固定，当转角梁侧外架离墙间距不一致时，其方向不好确定。

（3）冷作业带来便捷的同时，也带来问题。过多的螺栓连接，长期使用，在动荷载影响，会导致松动、失效，带来安全隐患。同时，也增加了维修保养和巡视巡查的工作量。

4总结

本文通过提篮式悬挑脚手架施工技术研究与应用，减少型钢的使用，减少模板开洞处理，减少砌体及粗装饰施工及收头时间，节约工期，从而降低施工成本。并拆除简单方便，减少拆除过程中的安全隐患，确保人员安全。

参考文献

[1]暨阳湖苑总承包工程施工图

[2]暨阳湖苑总承包工程免抹灰外墙施工工法及节点做法

[3]建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 中国建筑工业出版社

论文作者:张宝安1,杜振东2,刘振鹏3

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5485112fd361180c69a49f0f.html