# 基于电力计量自动化技术的线损管理陈庚论文_陈庚

摘要：线损问题是电力供应领域的一个常见的问题名词，一般特指在电力系统运营过程中，在电力部门向电力资源的需求方的电力供应和输送过程中，由于自身电力存储和输送装备、管理以及各外部破坏性因素的存在，不可避免地会造成不同程度的电力资源的损耗，这种损耗就是我们所说的线损，可以对线损进行更加细致的划分，具体为定额线损、统计线损、管理线损和理论线损等种类。

关键词：电力计量自动化技术；线损管理

1.电力计量自动化技术中线损管理的重要性

电力计量自动化技术是一项建设智能电网的关键技术，属于智能电网系统的一个系统。同时电力计量自动化技术作用为一个独立系统还包含集中抄表系统、电能计量遥测系统、负荷管理系统等多个子系统。这种技术的应用涉及控制点很多，需要管理的业务面较广，技术运用具有复杂性。而集中抄表系统是电力计量自动化技术运用的核心。集中抄表系统是将电网管理与通信技术、计算机技术等相结合，利用通信和计算机技术实现数据传输、处理等功能。例如常见的电表读取、电力线损分析等。而线损管理可以帮助降低电能消耗，并对造成线损的原因进行排查解决，对症进行管理，提升电网的运行效果，提升电力计量自动化技术的应用效率。最终达到控制企业经济损失、提升供电服务质量、满足用户供电需求的目的。

2.线损问题原因

2.1相关部门对线损管理工作缺少规划

从我国电力事业发展的实际状况来看，在电力系统运营过程中出现线损问题严重不可忽视的一个重要原因就是，电力系统相关部门关于线损管理工作缺失对于电力运营的负面影响缺少深刻的认识，对于电力系统运营中线损的管理工作的重视程度不够，没有一个科学、完善的关于电力运营中线损管理工作的规划体系，线损管理工作只有在遇到问题时才会想到解决，没有对线损问题提出一个完备的解决方案和管理流程，缺少没有专门的工作人员负责，致使电力系统在运营过程中线损问题迟迟拿不出有效的解决方案。

2.2电网的配置和布局不合理

从我国的国土面积和分布状况来看，我国的国土面积占世界第三位，大部分的国土都是分布在内陆地区，地理和气候条件较为复杂，村庄和城镇的分布状况较为分散，尤其是经济发展水平相对欠缺的偏远地区，这些都为我国电力系统的建设提出了更多的难题和更高的要求，容易出现电线不好架设且电线拉得非常长且分布大多都比较分散，供电的线路过多，比较繁杂，线路与线路之间的间距较远，在电力设备架设过程中受规划线路中障碍阻挡严重，电力线路之间的安全距离不够长，进而导致电力系统传输设施的配置和布局等与实际的需求出现差池，尤其是在电力资源的传输供应中，各区域之间的电力输送设备所需要承载的电力输送压力不均匀，一些区域内的电力输送设备甚至在超负荷运转，进而导致线损问题严重，电力资源损耗严重。

2.3电力计量设施不完善

在电力系统的运营过程中，线损管理工作的最基本的一项就是要通过线路中电力计量表来获取各线路数据，该装置的质量、精准度及使用效果直接影响着数据的准确性及可靠性，但是从当前的电力系统发展现状来看，由于电力系统相关部门对于计量设备在电力系统运营中的重要性缺少认识，加之电力系统相关设备的投入有限，不少地区的电力计量设施都存在不完备、老化、质量差等问题，难以保证线损管理采集的数据的准确度。

3.电力计量系统监测方法

3.1监测计量电压装置

计量电压装置作为电力计量系统中的关键设备，其重要性不言而喻，一旦计量电压装置发生异常或者故障，将给其他部分造成非常严重的影响。因此，对电力计量系统中的电压回路进行监测，是电力计量系统故障分析判断的一个重要手段。而对于计量电压装置的监测主要关注以下这些方面:(1)做好对相电压、相电流的监测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆(2)综合分析电压数据，一旦发生三相不平衡或电压越限的情况，可以判断为计量电压出现了异常或者故障，计量装置一般情况下都具有报警功能和记忆功能，因此，工作人员可以根据记忆功能来检查其中的信息进行评估分析，多方面确认是否计量电压装置发生故障。

3.2监测功率因素异常

电力计量系统在再检测时还应重点关注功率因素，从而保证电力计量信息数据的准确、可靠，避免在出现故障的时候，导致数据出现偏差，一般情况下，在监测功率因素异常时应注意以下这些方面:(1)正常工况下，功率会在一定范围内进行正常的变化，但在特殊情况时，功率因素变化过大，其变化量远远大于计量装置最大限值并且长时间未复归，出现这种现象时很可能是功率因素异常而导致的。(2)功率因数变化率应低于10%，工作人员可以通过大数据的分析，以多维度监测的方法有效判断功率因素的变化情况。当出现功率因素变化的小异常时，工作人员就需要及时地发现，制定相关的应对措施，及时解决，从而将功率因素的故障风险控制到最低。

3.3电力电压监测方式

在电力计量装置运行期间，电力电压监测方式主要就是针对电力电压异常表现形式，判断装置实际运行状态，在电压监测过程中，相关工作人员需的从以下几方面监测工作入手：第一，断路器安装监测；第二，相电压变量监测；第三，相电流变量监测。通过判断电力计量装置内断路器分闸检修情况、电压与额定电压的相差情况以及电力计量装置相电压变量数值等，从而更好判断出电力计量装置异常问题及异常问题发生部位，从而制定出更加专项的修护方案。

4.计量自动化系统在线损管理中的应用分析

4.1自动统计和生成线损数据报告

由于计量自动化系统是计算机技术、大数据技术、数字通信技术等多项先进的智能技术的融合，所以将其应用到电力系统的线损管理工作中，计量自动化系统可以通过智能提取或者人为操作等方式，利用系统内提前设置好的计算方法，能够自动生成线损的数据统计。计量自动化系统可以对不同时间的线损情况进行分析和判断，例如对月线损情况和日线损情况进行分析，管理人员可以利用所获取的数据进行线损率的对比，通过对比发现异常数据，有助于高效的发现线损异常问题，并采取方法解决问题。

4.2电力运营状况的自动监测

在电力系统的运营中使用计量自动化系统，可以实时对系统内的线损状况进行监测，及时对电力系统运营和传输中各个步骤进行检测、分析与处理，对所出现的问题进行排查反馈，并将所监测到的问题和故障点及时反馈给管理人员，有助于管理根据更加快速和准确地对所出现的线损问题进行处理，减少电力系统输送过程中电力资源的浪费，提高电力资源的利用效率，促进电力系统的创新发展。

4.3建立健全电力计量装置施工标准

为更好降低电力计量装置运行异常情况发生几率，相关管理部门还需依据用电需求及用电标准，建立健全电力计量装置管理标准，切实促进电力计量装置专业化、规范化发展。严格遵守国家及有关部门针对电力计量装置管理工作颁布的明文规定，对电力计量装置进行定期运维。加大电力计量装置自动化技术研究投入量，借助更加先进的自动化控制系统，及时发现与规避电力计量装置运行期间存在问题，为尽早实现电力行业经济效益、安全效益最大化发展目标奠定坚实技术接触。

结束语

随着社会的发展，人们对电力的需求量逐年增高，电力输送过程中线损发生的几率也随着升高，对正常供电造成一定的影响。必须针对电力系统线损管理中存在的问题进行研究，并寻找科学有效的办法提升线损管理水平。

参考文献

[1]祁泽.线损管理中电力计量自动化的应用分析[J].科技风,2017(24):188.

[2]张昌庆,陈宝,蔡青,陈宋森.电力计量自动化在线损管理中的应用研究[J].中国高新科技,2017,1(11):62-64.

[3]黄盛律.论述电力计量自动化在线损管理的应用[J].建材与装饰,2017(17):217-218.

论文作者:陈庚

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/548c68f823000c6b1f2d7fbc.html