# 输电线路运行安全影响因素及防治措施分析姚健论文_姚健

摘 要：在电力系统中，输电线路作为其中非常重要的组成部分，其对电网运行的安全性具有非常重要的作用。基于此，本文进行了输电线路运行安全的影响因素以及防治措施分析。

关键词：输电线路；运行安全；因素；措施

前言：

近些年来，人们用电量的不断增大，对电力也提出了更高的需求，如何确保电力的安全、可靠、稳定运行则成为重中之重。输电线路是电力系统的基本构成单位，输电线路多位于室外地区，极易受到各种恶劣环境及不利因素的影响，输电线路运行安全防治意义重大。

1、输电线路运行安全的影响因素

1.1自然影响因素

大部分输电线路多暴露在野外，各种自然环境因素如恶劣的天气条件都能够必然会对线路质量造成影响。如雷电、暴雨、大风等天气会严重影响输电线路的安全运行，甚至会引发线路故障，不仅会给供电企业造成经济损失，还会影响周围人们的生命及财产安全。雷电对输电线路的影响是最为严峻的，会直接导致线路瘫痪。一旦闪电击中，输电线路中的电流就会陡然升高，导线就会被雷击中。另外，在输电线路的运行中，如果受到低温或者雨雪天气的影响，也可能对其安全运行造成影响。由于环境的湿度比较大，会有大量的水汽在电线的表面凝结，并形成覆冰，则输电线路的两端张力会缺失平衡性，进而造成导线的间断或者倒杆情况，同时覆冰还可能造成电线的收缩与绷紧，若再遇到大风，就会出现剧烈的舞动而出现断裂。

1.2人为影响因素

对于输电线路来说，由于人为因素使线路搭接在一起导致线路短路，例如风筝线的缠绕以及其他金属物体搭接等。在输电线路的建设位置上，由于勘查失误或者施工单位与勘察单位沟通有误等导致线路质量问题也时有发生。还会存在一些违章建筑，这些违章建筑不仅仅自身具有较强的危险性，同时还会影响到从其旁边经过的输电线路，除了周边其他工程的造成的影响之外，一些不法分子还会为私人利益对输电线路之中设备进行盗取，将其贩卖，这种盗窃行为会严重地影响输电线路的安全性。同时，电力企业工作人员缺乏必要的职业素养，工作人员的工作热情和责任感不高，专业技能和技术较差，在开展输电线路检修工作时，很容易出现输电线路安全隐患问题。

1.3线路质量影响

输电线路对于产品质量的要求很高，要具备较强的抗压能力。电力系统输电线路一般都是设置在户外的环境中，这就导致其不可避免的受到外界环境的侵蚀，进而导致金属的保护层出现脱落、线路出现连接不紧密等，都会对其使用的性能以及寿命造成影响。输电线路通常由导地线、杆塔、绝缘子等零部件组成，这些零部件的质量对于输电线路运行的安全性有着极大的影响。同时，电力设备中很多零件均属于易损耗品，在使用一段时间后都会出现老化或者灵敏度退化等现象，例如防雷器在经过长时间使用后导致防雷效果差，或者电磁元件消磁以及电缆头脱落等。

2、输电线路运行安全的防治措施

2.1加强自然灾害防范工作

由于自然因素对输电线路运行安全影响的诱发因素不同，应采取的防治措施也不一样。因此，在输电线路运行安全防治的过程中，应对自然因素进行预控，输电线路受到的自然性影响是无法被彻底消除的，但是管理人员可以应用合理的方式进行改善，加强对其保护力度。防冻材料能够在很大程度上减轻输电线路由于热胀冷缩而造成的破坏，有效保证输电线路的安全性。因此在建设输电线路的过程中，施工单位应积极采取一些新技术或者绝缘线路，使得输电线路的局部故障率能够得到显著降低。防治不良天气的影响，可以通过观看气象预报的方式来对不良天气进行预先了解，尤其是台风、大雾这类极端性的天气，如果防护输电线路的工作不到位，使输电线路受到了台风的侵袭，管理人员需要通过抢修来减少损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对输电线路雷击的预防，要结合输电线路的实际运行特点，并结合雷电可能侵袭的途径综合采取架设避雷线、降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、安装线路型避雷器以及加强线路绝缘等多项措施，以达到全面提高线路防雷能力的目的。对于气象灾害，可通过与气象部门积极配合来降低故障的发生率以及故障对线路安全运行的影响。设立专门的灾害预警机制和应急机制，在气象部门预报暴雨、狂风、冰雹等气象后，供电企业能够根据灾害级别立即实施配电线路保护措施，将气象灾害的影响降到最低。同时，在灾害来临之前，供电企业要做好发生故障立即处理的准备，确保线路故障的及时解决。

2.2加强输电线路巡检管理

输电线路运行过程中，需要定期进行检查，及时发现输电线路运行中存在的问题，并采取有效的措施进行处理，保证输电线路运行的稳定性。 输电线路巡检现场需要重点加强风险预测、评价与评估，制定合理的标准、规范等来确保输电线路巡检质量，保证巡查水平，加大巡检工作力度，加大闭环系统的控制力度，增强运维工作者的风险意识，能够主动控制风险，应对危机，这样才能确保在实际工作中减少输电线路故障率。对于故障多发点需要加强巡视和观测的力度，确保巡视工作中不留死点。加强对特定环境下运行的线路的检查工作，及时发现导线存在的腐蚀、抛股及断股的情况。在巡视检查中还要注意对金具、绝缘子串及各类辅助设施的检查，并在检查过程中做好记录，对于设备存在缺陷的情况要及时进行汇报，同时按照缺陷流程进行更换，加强缺陷管理工作的力度，避免留下安全隐患。对一时难以消除的设备隐患，加强监测和跟踪，制定完善的应对预案，采取果断措施，不能存在有任何侥幸心理和麻痹思想。

2.3实现输电线路的智能化运行维护

输电线路智能化运行维护的实施，能够更好的适应当前电力企业市场化发展需求，减轻电力企业人力资源的压力，进一步提升电力企业人员的综合素质，更好的调动检修人员及运行人员的工作积极性，确保输电线路运行、检修及维护工作效率的提高。通过智能化运行维护，能够对输电线路的运行工况进行实时、在线监测，及时发现缺陷和隐患，为线路的状态检修提供提供依据。随着信息化建设的不断加快，电力行业也在积极实现信息化建设的步伐，输电线路的运行维护工作要能满足当代的发展潮流，实现智能化发展方向，就要增加信息化建设的研究和利用，不仅在管理手段上增加信息化技术的建设，还要为技术提供有利的发展模式。

2.4提高运维人员的素质

输电线路的安全管理是一项涉及项目多、技术要求高、更新速度快的系统工作，作为输电线路管理和运维人员，应积极引进和运用先进的科学技术，强化输配电网的技术管理，需要不断的提升自身的专业技能。电力企业需要做好输电线路管理和运维人员的培训工作，时刻将安全作为所有工作的重点，强化员工的安全意识，全面提高管理人员和运维人员的业务能力和综合素质，增强员工的风险防范意识。通过开展多种形式的学习和宣传工作，努力提高职工的安全操作技术水平，确保职工安全意识的提升，能够在岗位工作中具有良好的自我保护能力，能够定期开展反事故演习及各项事故调查活动，从而更好地对安全作业标准进行掌握，确保更好地完成岗位安全生产责任。充分利用信息手段与现场教学方法，对运维人员进行运检知识教学，使得运检班组资料管理不断规范化与完善，同时提升了运检人员的业务技能水平。特别是对于输电线路巡检人员，需要采取综合业务培训，全面提高巡检人员的综合技能，使其在实际巡检过程中能够及时发现输电线路中存在的隐患，并积极采取有效的措施进行处理。

3、结语

总之，输电线路的安全运行与否会对人们的生产与生活产生积极或消极的影响，输电线路能否做到可靠、安全、经济运行，应当基于科学化管理。我们要分析输电线路运行安全的影响因素，做好日常安全管理，并采取相应的防治措施，积极运用信息技术，全面保证电力系统的安全可靠运行。

参考文献：

[1]陆铭.浅谈输电线路异常维修和有效防范[J].科技与企业,2015(18).

[2]任意.试析输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J]. 中国石油石化，2017(9)

论文作者:姚健

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/54b6df98b836dc43dc13cc4b.html