# 配电网运行检修管理的强化策略初探论文_戴鹏1 戴明明2 赵辉2

1 国网安徽省电力有限公司蒙城县供电公司 安徽蒙城 2335002 国网亳州供电公司 安徽亳州 236800

摘要：近些年来，社会的用电量与日剧增，在庞大的电力缺口下需要建设完善的配电网并对其进行全方位的检修才能保证配电网能够在庞大的用电缺口之下维持正常的运转，同时能够及时发现配电网中可能存在的不安全因素并对其进行排除。在新的历史时期配电网要想满足社会的用电需要，就需要配电网随着科技的发展而不断的建设完善。

关键词：配电网；运行检修；策略

前言

在新的历史时期随着科学技术不断的发展，智能电网在供电领域得到了深化和应用，由传统电网向智能电网转型给电网建设带来了机遇也迎来了挑战，如何在电力系统转型的历史时期来对日益增长的用电需求进行持续不断的供应呢？这就需要供电企业做好相应的供应保障，只有这样才能保证整个电力系统能够顺利的运作下去。用电需求量的增加使得配电网的规模在持续不断的扩大、建设的数量也也在增多，依靠人力对庞大的配电网进行检修是一件复杂有繁琐的工程，在检测过程中无法对检测人员、配电网建设的规范性进行有效的检查。因此，需要根据配电网建立相应的运行检修管理系统对配电网运行过程中所出现的故障问题进行解决。

1 现阶段电力系统配电网运行检修管理中凸显的问题及隐患

1.1 电力配电网系统架设不合理

配电网系统架设的问题是因为我国的地形复杂，配电网的架设往往需要穿过一些地形复杂的地区，这些地区由于复杂地理环境、社会人文因素的影响，在对其进行架设时配电线路和配电设备的选位并不是最佳的位置、安装工作也没有进行到位，这在后续的配电网构建的过程中以及投入使用后都会出现很多的问题。主要表现为在对配电网进行架设的过程中，施工人员并未依据相关的配电网架设规范和标准对电网进行架设，使配电网埋下了很多潜在的安全隐患，这就和一颗定时炸弹一样，对整个配电网产生着威胁。除此之外，在对配电网建设进行设计时，设计人员并没有将避雷设备、装置型号、安全性考虑在配电网架设的范围之中，只对输配电等级系数进行考虑是远远不够的，所以配电网在实际运行过程中可能会出现短路电流、电压偏压的现象这给配电网变压器的正常运行造成了阻碍。

1.2 电力配电网设备质量控制不力

配电网设备质量控制力不足这是配电网运行过程中的常见问题之一，电力系统的构建需要耗费巨大的资本，为了使每一分钱都花到实处，在一些环节电力工程建设方就尽可能的对成本进行压缩，这就导致了配电设备的性能参数可能与预先设定的配电网设备质量并不是很相配，在对设备型号、设备质量以及设备等级由于施工成本的原因被选取的设备可能存在诸多方面的质量问题。这些质量问题主要集中在以下几个方面，就拿配电网的绝缘系统来说，一些绝缘系统的绝缘度过低当遇到高压时无法有效的进行绝缘就有可能导致安全事故的发生。还有就是电缆材料的截面不大、内芯材料质量的指数也低，熔断器的容量也不是很高这些问题在遇见高压电流、供电紧张时就极易出现安全问题，对配电网的安全运行构成了极大的威胁。

1.3 因检修实施频率不高而导致配电网过电压

配电网的检修力度小、跟进速度慢、构造和设备都不是很合理，因此，配电网短时间的运行是没问题的，但是要是面对长时间、高压、高负荷的运行极有可能会出现安全问题，影响配电网的安全运行。所以，为了能够保证配电网长时间的安全运行就必须要从检修管理环节上入手，供电企业要加大对配电网的检修力度、及时的对配电网运行检修进行跟进。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是，在实际的检修管理过程中，定时定点对配电网继续维修是基本不可能的，这是因为配电网运行检修过程中存在科学合理的检修流程，也没有相应的检修规范来保证配电网检修工作的正常进行，也没有将检修的责任落实到个人身上，这就导致整个检修管理工作并没有落到实处，可想而知，没有科学有效的管理也必将没有高质量的检修工作。由于配电网的构造不合理、运行设备的性能与实际的设备需求并不相匹配，这就导致配电网整体的性能不兼容也不协调，正是因为这样很多的配电网的电压偏高，也潜在着许多的安全问题。

2 强化配电网运行检修管理效果的相关策略探讨

2.1 优化配电网系统架设结构

如何对配电网的系统架构进行优化和调整呢保证配电网系统架设科学合理呢？这需要先对消弧线圈结构进行优化和调整这样以来配电网系统内部的消弧效果便可达到最佳，实现了对配电网架构的优化。消弧线圈借助自身电力对配电网系统进行补偿，这是因为配电网本身就是依据不对称电压原样贮存的原理进行运转的，而在将阻尼电阻设置在消弧线圈之中可以有效的增大电网功率，使配电网的电感电流和电容电流之间能够有180度的相位差，进而将电网谐波的干扰频率和强度消除掉。但是，必须要保证消弧线圈能够在配电网中正常的运转，因此必须要将运行信息数据全部有效的反馈到电网系统之中，同时利用先进的计算机技术通过软件系统对数据进行解析并且进行维护。

2.2 合理配置配电网过电压防护装置设备

过电压防护对检修管理很重要，但是过电压防护工作也需要防护装置对其进行有效的展开，没有防护装置电压防护工作就是空谈，无法进行下去。过电压防护工作比较常用的防护装置由氧化锌避雷器，这种避雷器在设置时有四个需要关注的点，一是安装避雷器时要先确定参数，保证所设定的参数是最科学合理的，使整个避雷器的保护属性能够被充分的发挥出来，这样才能在预防和遏制过电压中起作用，维护配电网的正常运行。二是安装人员应将防护装置主要放置在一些功率较大的区域，一般在这些区域所装置的防护装置都在四端型号以上。三是根据实际情况可选择当前配电网是否架设断路器等保护装置，一般断路器这样的保护装置设置在变压器和配电网之间，当发生险情时可以及时的对电源进行闭断从而对配电网线路起到保护作用。四是低等级的避雷器在高强度的地震中无法进行有效的表现，因此要提高避雷器的等级增加避雷器的绝缘性以增强配电网的抗震表现。

2.3 形成配电网运行检修常态管理机制

检修管理要想做好必须依靠完善的管理制度和健全的运行机制，按规矩办事，对检修人员进行有效的约束，“食君之禄、忠君之事”管理人员按照检修管理制度对检修人员进行管理，不仅能够督促检修人员按照制度流程规范检修操作，还能对检修人员对配电网运行检修工作进行有效的监督、明确检修人员的责任，将相关责任落实在个人身上。由于配电网检修工作的复杂性需要对相应的检修制度进行进一步的细化和调整，明确检修工作内容能够有效的促进配电网运行检修常态化机制的形成。管理制度是相互制约、相互监督的过程完善的检修管理制度，不仅是对检修人员的监督，更是对管理人员的监督使其能够严格按照相应的规范来执行，及时纠正检修人员在检修过程中的不当之举，从而使检修管理更加的规范。现代技术的发展，配电网中逐步引入了在线监测系统，这个系统的引入能够有效的对配电网的运行数据进行收集，这可以有效的防止偷电、漏电的情况发生。同时，该系统也能对可能出现的配电线路短路的问题进行进行及时的反映，更好的维护了配电网的正常运行。

结语

综上所述，配电网在电力系统中具有着重要的地位，整个电力的供应输送都是依靠配电网进行的，在此过程中配电网所承载的电力负荷十分的巨大，所以，在配电网的日常运行过程中极易出现安全隐患，为了保证电力系统能够正常的进行供电、满足我国庞大的电力需求量就需要加强对配电网运行检修管理，只有这样才能在保证电力系统运转稳定的同时为电力企业创造更多的经济效益、社会效益。

参考文献：

[1]谢京博.对强化配网运行检修管理的策略研究[J].东方企业文化，2015（11）：104.

[2]刘加华.配电网运行检修管理的强化策略初探[J].信息记录材料，2018，19（12）：194-195.

论文作者:戴鹏1 戴明明2 赵辉2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/54b89d9993e74af398bb171c.html