# 浅析电力继电保护故障的检修方法论文_张涛

摘要：伴随着我国社会城市的现代化建设水平不断提高，人们对电力能源的使用要求和使用量逐渐提高。为了保证电力系统运行的稳定性，需要加强继电保护装置的稳定运行和故障检测，从而提高整个系统的运行效率。本文阐述了继电保护的基本要求和作用,对电力系统继电保护的故障进行分析，并对继电保护的故障维修技术提出了一些维修方法。

关键词：继电保护；故障；维修技术；浅析

随着社会的不断发展进步，特别是信息化时代以来，电力在人们的生活中发挥的作用越来越大，也对人们的生产生活带来了巨大的影响，所以必须保障电力系统的正常运行，继电保护则是电力保护系统中最重要的系统之一，继电保护是指在电力系统发生故障以后，系统会迅速地断开电路，并在较短的时间内迅速排除掉故障，使得电力系统重新恢复运行。在继电保护系统中，继电保护装置发挥着十分重要的作用，如果其不能满足实际的继电保护要求，容易在继电保护的过程中，导致严重的问题。如果继电保护出现了故障，则需要一定的电工维修技术，通过电工维修，可以迅速地检查电力系统当中出现的问题，并进行科学有效地处理，使电力系统迅速恢复运转。本文通过对继电保护的作用、基本要求及主要的故障进行分析，对如何做好电力系统的继电保护，进一步深人开展继电保护研究，提出了部分建议。

一、电力系统继电保护的概念

在我国城市发展和运行过程中电力系统十分重要，确保电力系统稳定使用的关键是继电保护装置功能的实现。在电力系统中使用继电保护装置，可以在短时间内找到故障的具体位置和原因，还能对障碍做出有效的处理措施。当系统发生故障时，可以向工作人员发出指令信号，从而为技术人员的障碍处理提供重要帮助。

二、继电保护的重要性

在电力系统的运行中会有很多不同的变电站，变电站之间相互连接，从而形成一个庞大的电网系统。如果其中一个线路接地或者变压器出现故障，会给整个电力系统的稳定运行带来严重影响，甚至会导致大范围供电问题或者造成人身财产的损失。而使用继电保护装置可以有效避免这一问题的产生，将影响的范围降到最低，从而保证电力系统的稳定运行。

三、继电保护设备的优势

1.继电保护的灵敏性高

近年来，我国电力领域所拥有的继电保护系统得到了前所未有的发展，相应的整体功效有了很大程度的提升。在继电保护器保护范围内，如某段线路突发故障，则继电保护装置会及时作出反应，不论故障发生的位置和短路的类型，目前，继电保护装置技术很先进，功能强大，在发生三相短路的情况下也能做出可靠动作，避免出现长时间大面积停电问题，降低线路故障所带来的损失。

2.继电保护的可靠性高

电力系统的二次设备包括就地监控设备、故障录波设备、继电保护和自动装置等，其中继电保护的作用最为关键，继电保护装置是发现电力系统运行故障，并及时解决故障的，继电保护对电力系统的正常运行具有至关重要的作用，这就要求继电保护装置必须具有非常高的稳定性和可靠性，能够对故障线路及时切断，才能保证整个电力系统的正常运行。

3.电力继电保护具有智能选择性

随着社会科技水平的不断提高，继电保护装置的智能化水平也在不断提升，在目前的电力系统中，如出现电力突然增强时，继电保护能够瞬间将电路断开，避免事故的发生。相比传统的设定电力值的方式，现在的电力继电保护装置更智能化，也更加的安全和方便。

四、继电保护的主要故障

1.二次电压回路运行故障

作为继电保护测量设备的起始点，电压互感器对二次系统的正常运行非常重要，二次电压回路上的故障会导致保护误动或拒动等严重后果。二次电压回路异常主要集中在以下几方面：

（1）二次中性点接地方式异常。二次中性点接地方式异常除了变电站接地网的原因,更多是由接线工艺引起的。这样二次接地相与地网间产生电压，这个电压叠加到保护装置各相电压上，使各相电压产生幅值和相位变化，引起阻抗元件和方向元件拒动或误动。

（2）开口三角电压回路异常。在电磁型母线、变压器保护中，由于不按照要求安装电流继电器，使得当变电站内或出口接地故障时，开口三角电压回路由于电阻过小，产生短路。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.微机继电保护装置故障

（1）电源问题，比如电源输出功率的不足会造成输出电压下降，若电压下降过大，会导致比较电路基准值的变化，充电电路时间变短等一系列问题，从而影响到微机保护的逻辑配合，甚至逻辑功能判断失误。尤其是在事故发生时有出口继电器、信号继电器、重动继电器等相继动作，要求电源输出有足够的功率。对逆变电源应加强现场管理，在定期检验时一定要按规程进行逆变电源检验。

（2）干扰和绝缘问题，微机保护的抗干扰性能较差，对讲机和其他无线通信设备在保护屏附近使用，会导致一些逻辑元件误动作。微机保护装置的集成度高,布线紧密。长期运行后，由于静电作用使插件的接线焊点周围聚集大量静电尘埃，可使两焊点之间形成了导电通道，从而引起继电保护故障的发生。

五、继电保护故障的维修技术方法

1.替换法

用质量较好的或较为正常的相同元件代替认为产生故障的元件，通过判断元件的好坏，能够较为快速地缩小故障查找范围。这是处理自动化继电保护保护装置故障最常用的方法。如果是某些微机保护故障，或者某些内部回路复杂的单元继电器，可以使用备用或者暂时无用的插件、继电器取代疑似故障的元件，如故障消失，则说明元件的确存在问题,反之则继续查找其他元件的好坏。

2.参照法

使用参照发对电力系统继电保护装置进行检测属于常用的方法。这一技术的使用需要以继电保护装置的正常参数作为根据，经过对参数进行对比分析，明确故障的具体位置和相关因素，以及时处理故障问题。一般情况下，发生接线问题时，需要专业技术人员结合参照法对故障问题实施检测，保证处理问题的效率。电力系统的回路改造过程中，需要对继电保护装置实施更换，如果发生二次回路接线困难等情况，可以使用参照法进行障碍的处理。针对继电保护装置实施检测时，如果继电保护装置测试数值和标准数值之前存在较大误差，会导致不能准确及时的判断继电保护质量问题。不可以直接对刻度值进行调整，应对相关的装置元件等进行检测分析。另外，要保证同等类型中继电保护装置属于同一个回路。检测的结果需要真实可靠，明确继电保护装置中的问题，并及时更换故障电器。

3.分段法

分段法也是继电保护装置检测常用方法，主要是科学地划分电力系统中的继电保护装置。根据对应的顺序逐渐检测设备中出现的故障，涉及到对高频保护收发机的定期检测，检查的工作主要包含检查设备的正常运行情况和接收信号情况等。收发机的使用和大量设备的运行都是通过分段方式进行划分。要保证通道的畅通，同时接入对应的负载。结合通道情况和点评情况，对继电保护的使用情况进行初步判断，然后找到故障问题的具体位置，采取对应的处理措施，防止问题进一步严重。 3.短接法

将回路某一段或一部分用短接线接入为短接，来判断故障是否存在短接线范围内，从而缩小故障查找的范围。短接法主要用于切换继电器不动作、电流回路开路、判断控制、电磁锁失灵、转换开关的接点是否良好等。

4.直观法

当面对某些无法用仪器逐点测试，或者故障元件无法更换，而又需将故障排除的

情况下，对故障元件内外部构造进行直接观察物理特征，通过直观的判断寻找故障处理的方法。

5.逐项拆除法

按照顺序将并联在一起的二次回路拆开，然后再依次重新放回，一旦出现故障，则表明故障点所在。

六、结语

总之，继电保护装置为电力系统提供了保障。在继电保护装置使用过程中由于各种因素的影响，会出现不同的障碍问题。需要结合障碍的实际情况采取对应的处理措施，保证继电保护装置的正常使用，从而为城市发展提供稳定的电力能源支持，促进城市经济的全面发展。

参考文献：

[1]白伟.发电厂继电保护及其干扰因素探析[J].中国高新技术企业，2016，（27）：130-132.

[2]赵军.刍议电力系统中继电保护自动化技术的应用[J].中小企业管理与科技，2015，（4）：215-216.

[3]陈金泉.电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨[J].中国新技术新产品，2016，（23）：79-80.

论文作者:张涛

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/54cdbbca630e5f245139de13.html