# 阐述生态园林施工技术的改善方案论文_胡志钢

浙江龙晟建设有限公司 浙江绍兴 312000

摘要：随着我国城市生活水平快速增长，人们对环境问题的思想意识也越来越重视，特别表现在居住环境和城市环境，对城市环境进行改变可以通过园林施工来实现。为了更好的进行生态风景园林施工，一定要对施工的技术进行提高，同时对施工中出现的问题要及时进行解决。本文阐述了生态风景园林施工技术的改善方案。

关键词：风景园林工程；生态；施工技术；方案

一、生态风景园林基本概念

1.生态风景园林定义

生态风景园林是结合自然风光和人为设计为一体的人文景观，通过人与自然和谐关系的展示，为城市营造贴合人类基本生存要求的区域环境。生态风景园林是动态的概念，将人的主体纳入建筑、园林设计内，充分彰显人的主观能动性与客观自然界的互动关系，是一种平衡、健康、自然的园林设计理念。

2.现代建筑风格与自然观念结合的设计理念

生态园林景观即包括自然和人为两者之间的互动关系，在一定程度上是存在基本矛盾的，自然意在不经雕琢的质朴，人为则是精心设计的机巧，然而设计的最高理念就是通过人为的动态干预，寻找人与自然的和谐平衡点，设计出符合现代建筑风格又具有生态效能的园林。艺术和自然双重作用将园林设计推向了新的高度，是城市发展的进一步要求，即为现代化城市建筑增添自然风光的人文设计，经由具有新锐设计灵感的园林设计师体现出人与自然和谐相处的美感。

3.景观生态风景园林的思想

通常来讲，生态体系有着非常高的自我复原的水平，同时还具有反向演替体系，不过当前的环境不仅仅会受到外在要素的影响，同时还会受到非常多的人为要素的影响。所以，当前的设计人员要面对的是一些没有意义的废弃区域，和被人严重干扰的地区。通过景观的措施将区域复原，带动场地的多项体系的有序发展就成为了目前的设计人员，特别是有着强烈的责任思想的设计人要高度分析的事项。其要处理那些由于人的不合理的开发而导致的废弃区域，第一要分析的就是怎样来复原生态。对于那些被干扰的区域，设计人员也开始分析怎样经由该项设计措施来带动生态的发展。

二、生态风景园林施工技术的改善方案

1、草皮铺种

（1）土地的平整与耕翻

为了便于土地的耕翻与平整必须把杂草与杂物清除，但更主要的是为了消灭多年生杂草，为避免草坪建成后杂草与草坪草争水分、养料，所以在种草前应彻底加以消灭。可用“草甘磷”等灭生性的内吸传导型除草剂，使用后2周可开始种草。此外还应把瓦块、石砾等杂物全部清出场地外。初步平整、施基肥及耕翻，在清除了杂草、杂物的地面上应初步作一次起高填低的平整，平整后撤施基肥，然后普遍进行一次耕翻，土壤疏松、通气良好有利于草坪植物的根系发育，也便于播种或栽草。在耕翻过程中，若发现局部地段土质欠佳或混杂的杂土过多，则应换土，虽然换土的工作量很大，但必要时须彻底进行，否则会造成草坪生长极不一致，影响草坪质量。为了确保新设草坪的平整，在换土或耕翻后应灌一次透水或滚压2遍，使坚实不同的地方能显出高低，以利最后平整加以调整。

（2）种植施工

种植施工方法可根据具体情况进行选择，一般多采用铺栽法。这种方法的主要优点是形成草坪快，可以在任何时候进行，且栽后管理容易。首先选定草生长势强，密度高，而且有足够大的面积为草源。其次把草皮切成平行条状，然后按需要横切成块，草块大小根据运输方法及操作是否方便而定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后进行草皮的铺栽，对于草皮紧连，不留缝隙，相互错缝，要求快速造成草坪时使用无缝铺栽方法。对于各块草皮相互间需留有一定宽度的缝进行铺栽可采用有缝铺栽，其缝宽度为4～6 cm。当缝宽为4cm时，草皮必须占草坪总面积的70%以上。

（3）草坪的养护

种植施工完成后，一般经过1～2周的养护就可长成丰满的草坪。草坪长成后，还要进行经常性的养护管理，才能保证草坪景观长久地持续下去。灌溉可能改善草坪生育环境，补充草坪植物的水份，是草坪正常生育的保证。在建造草坪时应施基肥，草坪建成后在生长季需施追肥。寒季型草种的追肥时间最好在早春和秋季。

修剪是草坪养护的重点，而且是费工最多的工作。修剪能控制草坪的高度，何时实施灌溉为好，要看怎样灌溉。杂草的入侵会严重影响草坪的质量，使草坪失去均匀、整齐的外观，防、除杂草的最根本方法是合理的水肥管理，促进目的草的生长势，增强与杂草的竞争能力、并通过多次修剪，抑制杂草的发生。除草剂的使用比较复杂，效果好坏随很多因素而变，使用不当会造成很大的损失，因此使用前应慎重作试验和准备，使用的浓度、工具应专人负责。

2、苗木种植施工技术

（1）种植场地整理

首先对种植场地进行清杂、整理，结合开挖种植坑，对不良土壤进行更换，每穴施入1.5～2kg有机肥，覆盖15cm厚的种植土。栽植严格按设计要求和技术规范施工。坑壁垂直，底部水平，开挖统一有序堆放。严格按施工图纸确定树木种植点。用经纬仪定位好几处基准点，并定好标志桩，然后从基准点结合绳尺放样，严格按设计图纸施工。

（2）挖穴

苗木的定点放样结束后，即进入种植穴的开挖程序。挖穴时，应以所定点为中心沿四周向下挖坑，种植穴的大小及深度要根据苗木的规格大小及所带土球大小而定，一般种植穴的大小应比苗木所带土球直径大20-50cm，挖穴的深度比苗木所带土球的高度深10～30cm，以保证种植苗根系能充分舒展。种植穴的底部一般为圆形，但必须保证上下口大小一致，呈u字型而不能是v字型，而对于特殊规格苗木则应根据实际情况而定。如果种植穴内土质差或建筑垃圾多，则要先换新土或清除这些垃圾。

（3）修剪

为提高苗木种植成活率，在苗木栽植前必须修剪，以减小苗木的水分蒸发。不同树种采取不同的修剪方法：对常绿阔叶树进行疏枝，去除受伤枝、枯病枝和过密枝，并剪去短枝上的叶片；对落叶乔木，尤其是较大的落叶乔木进行强修剪，可剪去1/2以上的树冠。对常绿针叶树只剪去受伤枝和枯病枝即可。对用作绿篱的灌木也不需要进行强修剪，只要剪去受伤枝和枯病枝即可；而对花灌木则要进行疏枝，不但要去除短枝全部叶片，还要去除枯病枝和过密枝。

（4）苗木的栽植方法

落叶乔灌木以秋冬两季栽植为好，常绿乔灌木以春季栽植最佳。若工期需要可做调整，但必须做好后期养护工作。首先要对苗木进行适量疏枝打叶，去弱留强，清除病虫枝、并生枝、交叉枝。检查栽植穴是否符合标准，对色带的模纹造型根据设计要求定点定位。裸根栽植时，置入树穴以自然形态散开根系，填土至1P3时，轻提树干左右前后摇动使根系舒展，随即填土分层踏实、紧干。回填土应打碎，大土块和杂物一律不准回填。带土球的树木栽植时，应将树放正后填土，对土球的捆绑物要清除，后捆绑的草绳不高可直接填土浇水。对模纹灌木栽植时，应适当增加建植地的高程，逐株进行栽植，边栽边踩实，最后浇足水。

（5）加强后期管护

园林绿化施工完成后，其后期护理是必不可少的，只有加强后期护理，才能保证园林质量。目前，我国园林建设还是存在重施工，轻护理的现状，加上养护人员的业务水平有限，而缓苗期间又是苗木成活的关键时期，这个期间的树木护理工作是十分重要。同时，在后期的管护中，保湿浇水的管理是关键，高温季节，浇水的次数和数量都要增加，满足树木生理的需求。冬季，树干要涂白防虫，还要严防人为破坏，定时检查，预防树木的虫害。最后，建立相关的园林管理制度，积极落实园林后期护理。因此，一个合格的园林施工工程，与管理人员的技术能力和科学的施工技术是分不开的，巧妙的制定施工方案，科学的进行现场管理，加上后期的养护，抓住每个环节，全面提高园林施工质量，解决技术难题。

三、结束语

综上，城市是否能改善人们居住、空气及色彩等环境质量是直接决定于——生态风景园林。生态风景园林的施工是一项系统而复杂的工作，景观与植被的组合，各种风景元素的搭配是其中比较重要的施工技术，需要进一步提升。专业的施工技术，优秀的组织管理能力，在施工中严格按照施工规范执行，在施工的过程中，需要施工人员充分的领会设计的意图，掌握设计理念，创造出完美的园林景观工程。

参考文献

[1]陈连芳. 探究提升生态风景园林施工技术的有效途径[J]. 低碳世界，2014，01：15-16.

[2]姚荣钊. 提升生态风景园林施工技术的有效途径探究[J]. 科技创新与应用，2014，17：144.

[3]刘来红，陈国先，吴幼琴. 浅析生态风景园林施工中应注意的技术问题[J]. 门窗，2014，04.

论文作者:胡志钢

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/54d53f395b7abbb76d6b7dcc.html