# 浅析工业与民用建筑工程中的防水防渗施工技术论文_李世良

李世良

武汉融创基业控股集团有限公司 湖北武汉 430000

摘要：现代科学技术不断发展进步，建筑领域中的多项技术应用都有了突破。工业与民用建筑工程在应用期间要求具备良好的防水防渗功能，要按照行业标准规范严格开展施工建设。实践证明如果建筑物出现渗漏问题，用户体验感不佳还会导致企业单位反复的经济投入，严重损害企业经济利益。工业与民用建筑工程防水防渗施工，作为工程项目质量检验的基本构成部分，需要全面保障施工整体质量，确保建筑能够发挥其应用性能，为居民生活质量的提高打下坚实的基础。

关键词：工业与民用建筑；防水防渗；施工技术

引言：工业与民用建筑工程防水防渗标准要求明确之后，需要将各个部分的防水防渗处理要求明确起来。技术应用综合图纸与施工流程的要求，控制应用材料的整体质量，由此渗漏现象全面分析到位，能够从施工阶段就做好防渗控制处理工作，有效保障建筑工程的应用质量。

1.防水防渗技术在工民建施工中应用的重要性

近些年，工业与民用建筑的数量也规模也在不断增长，建筑工程质量很难有效的符合施工要求，在实际的施工当中过于追求进度，使得防水防渗工作很难获得相应的效果，使得房屋渗漏时间的产生。由于自然环境的多变性，通常会产生一些比较恶劣的天气，建筑物产生很多渗水以及漏水的状况。在工业与民用建筑施工当中，对于防水防渗技术若是没有合理设置，就会使得工业设备被浸湿，使得设备很难准确的运行，对工业生产造成很大的影响；对于一些民用建筑出现渗水漏水就会对人们的正常居住产生影响，甚至严重的还会使得工业与民用建筑出现坍塌，对人们的生命财产会产生很大的影响。

2.工民建出现渗漏问题的原因分析

2.1设计不合理

工民建工程项目出现渗水的一个重要原因就是设计的不科学、不合理。在当下很多建筑的设计通常都仅仅把重点放在建筑的结构以及功能方面，而对防渗的设计并没有予以高度的重视。此外再加上在材料的选择和施工技术的选择上也都没有一个统一的标准，因此对容易出现渗水部位的设计出现了很大的不足。

2.2材料质量不合格

防水材料质量不能达到要求也是出现渗漏的一个重要原因。当前建筑市场有很多防水材料出现，其质量有高也有低，而这其中不免会有一些劣质的材料存在。而在实际的工程建筑过程中，如果施工单位使用了这些不合格的劣质防水材料，那么势必会导致建筑渗漏问题出现，而且严重者还会产生建筑裂缝，以及外墙与窗户接缝不严等问题。渗漏的出现不仅影响了工程的质量，而且对于后期的维护工作也带来了很大的困难。因此在对防水材料进行选择时，施工单位必须要进行严格的筛选，一定要选择合格的防水材料，在充分保障材料质量的基础之上再对成本进行科学的把控。

2.3施工操作水平不足

还有一个导致工程出现渗漏水的原因就是施工操作水平的原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了保障工民建工程得以顺利的开展，并且充分保障其施工质量，要求施工人员必须要具备熟练的施工技术，但是在实际的施工中，施工单位的施工人员其水平确是参差不齐的，因此在实际的操作过程中，经常会出现因为操作水平而出现一些问题，比如屋面的砂浆饱满度不够，对于一些缝隙没有能够及时发现和处理，此外在防水标准上，施工人员也不能认真的遵循相关的标准，再加上对于一些施工技术不能予以科学的使用，所以直接导致了工程项目渗漏问题的出现。

3.工业与民用建筑防水防渗技术应用途径

3.1外墙防水防渗技术应用

外墙防水防渗技术主要是建筑存在渗漏问题之后，其工作重点控制局部渗漏的问题。技术人员需要及时进行维修处理，将渗漏的范围缩小控制经济损失问题。建筑工程施工阶段合理利用该技术，在流程设计阶段，砖块要进行湿润处理，进而能够将外墙的结构稳定性增强。外墙防水防渗技术应用，在施工建设期间如果地区发生降雨，还需要及时进行防水防护装置布设[1]。此时如果建筑物受到雨水过度冲刷，外墙常常会形成水幕整体的静压值增高，渗漏问题屡禁不鲜。在进行外墙施工阶段保证结构稳定性的同时，还需要尽可能的提升外墙的刚度，建筑利用混凝土进行施工，将防水性能提升能够控制外墙渗漏问题。工业与民用建筑工程在施工或应用阶段常常会存在渗漏问题，需要及时找出渗漏的主要原因，确保各种技术应用到位，提升其防水防渗的效果。

3.2屋面防水防渗技术应用

屋面防水防渗技术应用，在了解建筑常见渗水情况之后，发现该部位是较为薄弱的环节，常常会出现渗漏问题。在此阶段的防水防渗技术应用，在初期阶段要根据设计要求将防水材料进购到位，当现场应用材料之时还需要对材料进行复检，确保材料能够满足施工建设的诸多要求。还有就是在施工现场需要对施工工艺流程进行反复确认，根据施工工序以及工艺要求推进项目建设，在屋面的落水口、天沟等排水系统构成环节设置阶段，将屋面的坡度合理化设置，还需要将屋面排气管道的尾部防水细节部位进行处理。将验收工作做好，在此基础上推广应用新型防水材料，向节能环保以及绿色施工等方面靠拢[2]。

3.3屋内厨卫防水防渗技术应用

厨卫在应用阶段水资源应用系统设置相对较多，此时较容易出现渗漏问题，非专业人员也很难及时察觉。在进行施工建设阶段，需要综合考量厨卫应用情况，如果地面相对较低，在施工阶段就需要根据图纸要求，将施工到具体位置确立起来，整体的布局合理化能够提升其防水效果。如果厨房与卫生间之间的距离在2米左右，墙体范围需要抹灰处理集中预防渗漏问题，厨卫施工结束之后，还需要技术人员进行蓄水试验，有效检验施工整体质量。

3.4建筑门窗防水防渗技术应用

工业与民用建筑工程中的门窗施工是最为基础性的，门窗本身就是常见的渗漏部分，将门窗防水防渗技术应用到位至关重要。技术人员要做好专业知识拓展，掌握理论基础的同时不断提升自己的实践能力。在进行门窗安装阶段，将安装之后的整体效果以及后期应用要求逐渐明确。根据施工现场的整体面积，确定门窗所占据的比例。当门窗安装能够与建筑物应用要求契合，建筑物的整体性提升能够即将建筑的应用价值保障起来。所以技术人员还需要做好材料进购与管理工作，注意门窗的应用材料，做好性价比的考量。此外在安装阶段要做好门窗的夹缝处理，确保细缝能够填充到位，并在施工结束之后进行查验，确保高度、面积、细缝处理等都能满足标准要求[3]。

结论

简而言之，现代建筑产业不断发展进步，防水防渗技术应用要求逐渐加强，在信息化、科技化的社会产业发展背景之下工业与民用建筑项目，需要合理利用防水防渗技术手段，确立施工建设的目标要求，对此笔者将围绕实践工作展开细致化的分析与讨论，以期能够给广大读者带来积极借鉴参考。

参考文献

[1]叶可兴.工民建中节能技术的推广与应用[J].科技资讯，2016（35）：28.

[2]张宏图.工民建施工质量控制要点探析[J].民营科技，2018（4）：33-34.

[3]张建国，张志刚.论述工业与民用建筑施工中防水防渗技术的应用[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2019（8）：23-25.

论文作者:李世良

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/54e524586bcbcf953df76e94.html