# 建筑工程基础施工技术分析论文_陈锐鹏

广东程达路桥有限公司 511400

摘要：质量和安全是保证建筑物的高品质，也是居住人们的生命保障，基础施工质量和安全是密切关系工程的安全和整体的质量。所以基础工程施工技术对建筑地基重要意义，我们要注重对于基础施工技术的提高，发现建筑基础工程中的问题，探讨建筑基础施工的主要措施和应用。

关键词：建筑；基础工程；技术分析

对于我国的城市而言，大型城市的高层建筑随处可见，这样的环境给建筑施工一定的困扰。然而我国经济的不断发展，建筑业作为我国的支柱也得到了飞速的发展，而同时土地资源问题也促使这建筑业向集约化方向发展，建筑越来越高大，规模越来越大，这些都增加了建筑基础的负重。建筑基础是一项重要而又隐蔽的工程，每次建设后的检测都是很困难，而发现质量不合格后的复修工程也是很繁琐和困难。由此可见，建筑基础必须要有标准化和严格化的控制和管理。提高建筑技术水平，减少工程缺陷，保证基础工程质量，可以有效的提高整个工程的质量，避免施工安全问题的出现。

一、建筑工程基础施工的特点

1.深基坑工程的难度较大

现在我国城市，高层建筑在各个城市比比皆是，所以给施工工程造成了一定的限制[1]。所以在深基坑施工的同时，一定要加强周围环境的安全和保护。所以深基坑施工要很严格要求，要对形变的程度、支护之间的受力分析、基础土层的受力性能和稳定度等问题要谨慎分析和解决。而发生这些问题的原因也是与土层基质有关，施工是处理不当，也会发生大的事故。

2.为大体积混凝土施工

现代施工中混凝土已经是十分普遍的材料，现在混凝土施工技术也多种多样，所以可以根据施工的不同情况来选择不同的施工技术。高层建筑的规模和高度以及设计就必然要选择使用大体积混凝土技术[2]。对于高层建筑因为保持好的稳定性还要能承受住高的压力，所以选择筏基混凝土底板和厚度较大的基箱，是我国现在高层建筑施工的主要使用方式。大体积混凝土施工中如何保证在不断浇筑过程中不会出现裂缝的问题，是建筑工程中一个艰辛和主要解决的问题。

3.主房与裙房的连接特点

高层建筑为了满足一定程度上的要求，一般会设置裙房，这主楼都会与裙房连接，但是由于主房比较高大而裙房比较小，所以两者之间的基础沉降是不同的。所以在建筑基础施工中就要考虑到这个关键的问题，在实际施工中要避免不均匀沉降现象的出现，消除沉降差异，保证施工进度按照计划进行和施工质量。

二、基础性工程中的问题及成因

1.结构漏水

对于房屋建设来说漏水主要在变形位置、屋檐、山墙等地方。这些情况的出校主要有以下几点，一是因为温度发生的改变而导致防水结构发生了改变，二是基础施工的施工人员在细节问题方面没有处理好。

2.施工材料质量低劣

对于建筑工程来说材料质量的高低能直接影响到工程的质量和后期检测的好坏，而质量问题也是主要有两个方面，一是在准备阶段就没有清楚的把需要的材料备注清楚。二是在选择材料时为个便宜而选择了价格低廉，质量不达标的材料。

3.混凝土结构出现裂缝

使用混凝土材质构成的房屋的各种要素导致房屋出现裂缝是项目中经常会出现的品质问题，形成这种情况的问题主要有两方面，一是在施工时没有把枕木放在垂直的线上，从而使构件出现裂缝。二是混凝土的质量问题，水分流失的太快，导致构建变形，使得结构表面出现裂缝。

4.基础轴线位移

基础轴线位移就是指基础从大施脚建至室内最高处，而轴上部的墙体轴线与它的轴线发生了错位，建筑的内横墙的位移是房租各个区域的基础施工问题，要是发生了轴位移，轴上部与基础部分的重心不在一条线上，就会形成了轴心压，从而受力情况的改变就会使整体结构发生改变。而发生轴位移的现象，是由于基础施工的顺序不对导致的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况是因为基础槽中线放在了纵墙的外侧，使得吊线不能找到中心位，轴线也出现偏差。

三、加强建筑工程基础施工技术的策略

1.对施工场所进行准确考察

建筑工程不同于其他工程，对技术要求非常严格，所以在工程开始之前就要做好现场勘查工作，准备提供完整的地基基础探究报告，只有这样才能将建筑地区额人文地理环境真是的体现出来。除此之外还可以及时预防地质基础可能存在的质量漏洞。

2.桩基施工具体分析

在建筑基础施工吊桩过程中，桩架与桩之间尽量保持在4厘米之内的垂直距离，吊桩开始之前要将桩固定好，吊桩的速度要均匀，然后选择正确吊桩点，防止吊桩过程中发生桩身倾斜现象[3]。插桩过程中，必须要保证地基口和桩对准，如需矫正也要注意不要过分用力。安桩结束之后要注意及时把桩周围的空隙填住，在把桩管放置规定位置时，要及时把桩帽和桩锤升到规定距离，一般不小于4厘米，之后对桩进行加固工作，最后对桩进行安全检查。

3.土方开挖具体分析

施工企业要根据施工场所现场勘察实际情况和对施工的技术要求进行施工方案设计，对施工的顺序、设备、工艺、方法等进行合理科学的研究和讨论，以确保土方开挖的具体实行，同时，在开挖过程中要和理控制挖孔深度。一般情况下，重要孔位深度要高于五厘米（硬持力层下），根据具体情况对孔位进行加深。

4.建筑工程基础施工中对混凝土严格要求

在高层建筑施工中基本都使用大体积混凝土施工，因为大体积混凝土有多方面优点比如：水泥面积大，用量多等。浇筑过程结束后，为了防止混凝土因内外温差不一出现裂缝，要对其进行保温养护。因此，在进行混凝土浇筑时要严格要求技术达到。

5.完善施工质量管理规范

如果想要掌握建筑施工工作质量，就必须先健全施工项目品质管理标准。（1）在根本性建筑过程中，人是主要因素[4]。他不仅是组织者还是施工者，不仅是项目质量保证还是项目不达标的根源，所以整体项目控制要以人为中心，实行施工质量责任制。（2）在建筑工程基础施工过程中，总是会伴有因物料、构造不合格构件、建筑失误等造成的项目不达标的现象。建筑企业要立即处理，防止造成更大损失，所以要实施事故报告责任制度。

6.确保施工材料保质保量

严控施工材料就要做到严控施工所需原材料、施工设备、建筑构件等的质量。所以相关部门必须要对材料的检验、采购和使用进行严格把关。以此确保建筑工程基础施工的顺利进行[5]。（1）建立健全材料送检制度，严格把控质量问题。（2）积极培养施工人员职业道德素养，提高他们的材料鉴定能力，确保材料质量过关。（3）建筑施工之前准备好材料呈放仓库，运输渠道。施工过程中选择适宜材料，减少不必要的浪费，定期对建筑设备进行检验养护，确保设备无误。

结语：

综上所述，基础施工在建筑工程中非常重要，在施工过程中应该结合实际情况采取不同的施工经验，严格按照施工要求进行施工，减少工程隐患，有效确保施工质量问题。总而言之，要想确保建筑项目保质保量，除了制定相关制度、合理利用材料等还需要施工管制人员在实际施工过程中整合经验，进行配合才可以把这项工作做到最好，从而在建筑过程基础施工过程中发挥最大作用。

参考文献：

[1]高木发.高层建筑工程桩基础施工技术分析[J].居业，2019（02）：96+98.

[2]王良派.有关高层建筑桩基工程施工技术及其管理的应用研究[J].绿色环保建材，2018（11）：160+162.

[3]董轶.当代房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术[J].绿色环保建材，2018（10）：173-174.

[4]王世忠.高层建筑工程桩基础施工技术分析[J].中国新技术新产品，2018（15）：96-97.

[5]薛小松，张智娟.建筑地基基础工程施工技术要点探究[J].建材与装饰，2018（22）：33.

论文作者:陈锐鹏

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/54eb42adb5ca37f297a323b8.html