# 住宅建筑节能设计影响因素分析论文_赵艳艳

（中国石油天然气管道工程有限公司）

【摘 要】改革开放以来，我国各项事业均取得了不同程度发展，其中又以建筑行业的发展速度最为迅速。随着自然资源危机的不断加重以及人们环保意识的不断提升，住宅建筑节能便顺势成为了社会可持续发展的主要构成要素。据一项数据显示，我国目前建筑方面的能耗量已经占到了全社会总耗能量的30%以上，与此同时，伴随国内城市化进程的进一步加快，这一比例还会持续走高，这对于资源能源的供应以及社会环境无疑是构成了巨大的威胁，因而进一步推动建筑事业向着节能化方向发展已经显得极为迫切。在我国，大于六成的建筑都是居住所用，所以，针对住宅建筑节能设计因素开展研究是也是当前所面临的重大课题。

【关键词】住宅建筑；节能设计；影响因素；分析

伴随着我国城市化进程的不断加快，以及工业化水平的不断提高，人类与自然环境之间关系正在发生着巨大的变化，一方面人们努力创造满足自身生活需要的居住环境，另一方面，人们在创造出更符合自身发展要求环境的同时，却消耗了许多资源能源，并出现了严重的污染问题，所以，政府、企业以及社会各界人士等渐趋关注这一问题。以下笔者将通过本文，针对住宅建筑节能设计影响因素进行集中阐述。

一、住宅建筑能耗的主要因素

住宅建筑能耗是一个复杂的系统，能耗产生的因素很多，主要包括气候条件，建筑围护结构的热工性能，建筑形体特征以及建筑周围环境等。

首先，气候条件分析是能耗分析的先决条件，由于空气湿度、温度及太阳辐射等因素的不同，划分了不同的气候分区，有些地区常年寒冷，建筑室内常年需要采暖量相对较高，人们为了保持室内的热舒适性，相对采暖设备耗能较多，反之在夏热冬冷地区，夏季需要空调降温，冬季需要采暖才能维持室内的舒适性，在建筑设计时既要考虑夏季隔热又要考虑冬季保温的特点。

其次，从建筑围护结构的热工性能方面来说，主要表现在围护结构的形状和位置的影响、围护结构材料热工性能的影响、体型系数的影响以及窗墙比等的影响，其中从围护结构的形状和位置来说，如活动遮阳篷，既能减少夏季太阳的直射，又能保证冬季室内有充足的阳光，相对固定的遮阳设施有更好的热能调节作用。而围护结构材料的热工性能对建筑整体的能量消耗更是首当其冲，建筑的围护结构主要包括外墙、屋面、外窗等，热能传递方式主要为辐射、传导、对流。如在寒冷地区，外墙采取一定厚度的保温措施后，能极大的降低室内采暖设备的能耗量；另外，建筑的体型系数是指建筑与室外大气接触外表面积与所围的体积之比，建筑体型的变化直接影响建筑内采暖、空调的能耗，很多文献提出，体型系数增加0.01，建筑能耗约增加2.5%；对于窗墙比而言，窗对建筑能耗的影响主要有两方面，一是因太阳辐射影响而造成的建筑室内辐射的热，二是窗的热工性能差造成室内外温差的热量损失。

最后在建筑形体因素中，建筑的朝向对建筑的能耗具有显著的影响，建筑的朝向越接近南北向，建筑的能耗越低，反之建筑的耗能量越大。而在住宅建筑周边环境中，建筑西向绿化配置对夏季降低能耗有显著作用。

二、住宅建筑节能市场的影响

住宅建筑节能各指标评估是否达到标准以及是否充分将住宅建筑节能本质予以落实，这些最直接还是决定于开发商。这主要是因为，一方面开发商是住宅建筑的建设人，另一方面他还是节能评估流程的实践人。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

所谓的住宅建筑节能市场，就是指以节能住宅作为交易对象的市场它的市场供方便是开发商。他们购进节能部品，然后把他们视为建筑要素提供给业主方面。而需方则是住宅使用者，也就是业主，他们可在市场当中购进节能部品，然后在住宅平常运行中进行使用一方面，业主节能意识相对薄弱，再加之无科学手段判断节能建筑，所以他们购买节能住宅的积极性相对较低，很难形成针对节能建筑的真正需求。另一方面，开发商 开发节能住宅的动力不够，并且当前国内未能形成真正意义上的建筑节能，节能住宅的供给无法形成规模化。所以，从当前形势来看，国内节能住宅市场长期处在缺少需求和供给的状态。节能住宅目前的开发一般都是政府利用行政措施进行推动，很多区域的节能住宅依旧处于搞试点工程的阶段，能够进入市场进行交易的节能住宅少之又少。

所以说，住宅建筑开发商开发行为的倾向性极大地影响着住宅建筑节能的实际效果，并且其开发倾向性也深深作用于节能住宅的推行效果上。

三、政府政策的影响

通过分析我们知道，住宅节能和市场因素具有极大的联系。住宅建筑作为一类相对特别的商品，它虽然和普通商品类似，受到来自供需关系规律的影响，然而它却以为建筑价格相对较高以及使用寿命长等优点，在很大程度上容易受到来自政府政策因素的影响。

在市场环境中，开发商将会不断追求经济利益的最大化，同时也会自动倾向于选择有利可图、有市场需求并受到消费者广泛青睐的住宅建筑类型。如果政府方面不采取一定的激励办法，开发商便难以自发选择成本更高，且收益不显著的住宅节能工程。所以，政府需要切实站在市场经济以及开发商的视角上，从而建立起一套较为完整的以利益驱动及核心分享住宅建筑激励机制，引导开放商根据建筑节能法则，实现建筑节能的重要目标。

政府在社会环境中处于管理者的地位，同时它也是经济稳定运行协调者，并在节能住宅的发展过程中发挥着至关重要的作用，直接主导着住宅建筑的节能工作。首先，宣传上，政府可向购买方积极宣传节能住宅的基本观念，帮助他们树立起正确的节能意识；其次，政府还应针对新节能产品以及新技术增加推广力度并提供给使用节能技术的建筑开发商一定的经济刺激政策。与此同时，政府还要全面协助下属部门单位评估节能住宅，协助他们组织制定节能住宅的评价准则，并适时制定出符合实际情况的法律法规，从而确保技能评价工作能够实现正常运转。第三，政府也是法律法规及其相关标准体系的制定方，引导开发商以及大众倾斜于节能住宅的方向。

结语：

综上所述，伴随我国社会经济以及居民生活水平的不断提升，越来越多的人对住宅建筑提出了更高的要求，这同时也推动了建筑行业的进一步发展。在新型建筑不断拔地而起的的同时也造成了较为严重的能耗问题以及环境污染问题。从时间上来看，我国建筑行业起步相对较晚，并且社会公众的节能意识比较薄弱，这导致节能住宅无法深入推广。所以，日后的工作我们应更加积极主动分析其中存在的影响因素，最终推动住宅建筑节能的进一步发展。

参考文献：

[1]肖军,李嘉华.采用新型保温隔热材料促进建筑节能可持续发展[J].四川建筑科学研究,2006(01).

[2]张明宇,李维海,胡芳艳.中国绿色建筑发展的四大策略——仇保兴在墨西哥绿色建筑协会组织专场演讲会的演讲[J].建筑节能,2006(05).

[3]李德英,寿大云.绿色建筑能源综合利用与智能控制技术研究[J].安徽建筑工业学院学报(自然科学版),2004(04).

[4]谷海玲,彭宏艳，佟晓鹏，徐成焱，李季冬。民用建筑节能影响因素分析[J].节能,2008(06).

论文作者:赵艳艳

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月

论文发表时间:2015/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/54f092f88f199db1e8fda75e.html