# 水闸工程施工实践和技术探讨论文_焦建永

上海泰晟建设工程有限公司 上海 201613

摘要：在水利工程中，水闸是一个重要的组成部分，随着我国水利工程的不断发展，水闸工程结构的施工质量受到了更多人的关注。水闸结构在水利工程中发挥出了不可替代的作用。本次就以具体的实例对水闸工程施工过程中的重点和难点进行了详细的分析。

关键词：水闸工程；施工实践；施工技术

水闸是水工建筑物中最为核心的一部分，水闸工程则是水利工程中挡水和泄水的重要工具，在水利工程的运行中，水闸工程发挥出了极其重要的作用。在防汛防旱的工程实践中，加强对水闸工程施工技术的管理，提高水闸工程应急预案的水平，对提高工程质量以及施工管理等均具有非常重要的作用。但是由于水闸工程在运行的过程中会受到风雨、雷电、泄流冲击等因素的影响，因此，选择合适的施工方法对保证水闸工程的顺利运行极其重要。

1、工程概况

根据水闸的防潮标准以及排涝标准的要求，本水闸工程的防潮设计年限为100年，排涝年限为20年。本水闸工程有3个孔，孔口的高和宽均为4 m，其最大排水量为100m3/s。水闸室的长和宽分别为17 m和12m，水闸室边墩和中墩的厚度分别为1m和 1.2m，闸底槛高程2 m。为了使本项目水闸闸门在具有安全性的同时强度能够达到标准的要求，本水闸工程项目闸门采用了预应力钢筋混凝土进行制作。

2、施工导流

本水闸工程进行施工导流时，将围堰施工和基坑排水作为了重点内容。其中围堰则是有效防止海水进入施工场地的主要结构，在施工之前要对围堰进行修正或者加固，本项目采用了大石头对围堰进行了加固，在大石头上面堆砌了编织袋作为围堰的顶部，在海水涨潮前，安排了专门的工作人员对围堰情况进行了检查和维修，保证了围堰功能的正常发挥，将险情降到了最低。

本水闸工程闸室的长和宽分别为17 m和12m，其面积为204m2，在施工过程中一定要保证能够满足充足的排水条件。当基础工程完工后，还要对闸底板、围堰区侧底板、冀墙底板以及消力池等结构的施工，要注意按照设计中的顺序进行，遵循先下再上、先重后轻的原则，先进行闸室胸墙的施工，再进行闸室上部结构的施工。在进行水闸底板的施工时，排水方面可先利用围堰的小水闸，并修建小隔堤来挡水，在施工后期，则就可利用污水泵将来清除基坑内的积水。当护坡和水闸完工后，并且使用正常后就可将围堰拆除。

3、水闸工程基础开挖和处理

3.1基础开挖

水闸工程在进行基础开挖时，先要对边线和高程做好标识，目的就是防止对工程基础的过量开挖，还要注意，在进行水闸工程的基础开挖时，要遵循自上而下的顺序进行。与此同时，还要采用人工的方法对底边和边坡进行保护层的预留，并根据工程施工的情况对预留的保护层进行及时修改，目的是能够更好的满足本项目工程中设计高程中的相关要求。如果在进行基础开挖的过程中，出现了基础的过量开挖，则要根据工程设计要求以及实际情况采用混凝土将过量开挖的部分填平。

在基础开挖的过程中，还会遇到爆破问题，相关工作人员一定要严格按照相关的标准要求进行爆破工作。如爆破边坡属于永久性的边坡，则应采用光面爆破的方式。由于不同的爆破力量对周围岩体造成的损害程度不同，因此，在进行爆破工作时，要根据具体情况，确定好保护层的厚度，爆破钻孔的深度以及钻孔的方向都应根据爆破时所用的药量、岩层的破坏程度等进行计算。爆破用药量过小会导致基础开挖不到位，爆破用药量过大则会对边坡保护层，甚至岩基造成破坏，而钻孔方向不合理，钻孔位置的布置不合理等均会对爆破的效果造成较大的影响。除此之外，工作人员还要及时利用排污泵将基坑内的积水排除清理干净，保证项目基础的可靠性。

3.2基础处理

在水闸工程中，如果岩基是新鲜的岩石，此时可不需要再对其进行特殊的处理，只需要对岩石的局部进行灌浆固结，特别是在闸室处。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果没有岩石作基础，则需要先对项目的基础进行施工处理。在对岩石局部就行灌浆时，一般情况下，可使用普通的硅酸盐水泥，将其布置成孔内循环的形状。但是在此过程中需要施工人员注意的是，地基处有混凝土土覆盖层以后才能够进行灌浆操作，这也是灌浆操作的主要条件，当底板混凝土浇筑达到了设计强度的70%后则可进行其他结构的施工。另外，灌浆在固结的过程中，为了防止开裂、漏浆等特殊情况的发生，一定要采用相关的仪器对固浆的整个过程进行动态监测，并制定出紧急处理措施。

在对闸室底板进行灌浆之前，施工人员先要对钻孔进行统一的编号，然后由工程测量人员进行放样定位，将各孔之间的偏差控制在10 cm之内。钻孔工作完成后，施工人员还要对各孔内的残留物进行详细检查，如孔内有残留物，则需及时将其清理干净，保证钻孔质量均能够满足项目的施工要求。之后，还要对钻好的孔进行压水试验，一般情况下，都采用的是单点压水法。然后就是灌浆了，在灌浆的过程中，一定要控制好灌浆的压力，按照设计图纸中的相关要求进行灌浆操作，千万不可对灌浆的流程及压力等进行随意变动。

4、水闸工程施工技术

4.1闸室底板施工技术

本项目闸室的底板采用了C30的混凝土，水闸工程的底板厚度为80 cm，采用了竹胶板作为本次底板施工的模板，此种模板的选择与设计要求中的强度和刚度均相符合。选取的钢筋强度满足设计标准中的要求，在进行钢筋安插时，一定要要按照设计图纸对其进行严格的检查，当钢架立筋满足了各项要求，并且准确无误后才能进行下一步的钢筋捆扎工作。另外，混凝土浇筑也是闸室底板施工中的重点内容，由于本项目闸室面积较大，因此，混凝土浇筑量也比较大，为了保证浇筑的质量，本项目采用了分层阶梯段面浇筑的方法，在浇筑的同时，逐步振捣辅助，逐层上升。待闸室底板混凝土强度达到设计标准时，可进行人工拆模。最后，待闸室底板浇筑工作完成后，要采用草袋将其进行覆盖，并做好后期养护工作。

4.2闸墩和胸墙施工技术

在水闸工程中，闸墩和胸墙结构的施工也是非常重要的。其施工顺序对项目整体的质量也有着不小的影响，一般情况下，施工人员应先进行闸墩混凝土的施工，然后再进行胸墙混凝土的施工。在制作和安装相应的模板时，先要在模板上涂上适量的脱模剂，钢筋模板的制作和安装与底板混凝土的施工方法相似，但是也有不同之处，在进行钢筋模板的预埋和搭接时，一定要保证模板各搭接焊接部位的准确性。而在混凝土浇筑的过程中，要注意分层下料，还要控制好底板混凝土模板的厚度，一般情况下，应将混凝土模板的厚度控制在50 cm之内。在对模板内撑进行拆除时，要对钢筋进行及时调整，为了防止钢筋发生移位，施工人员应在闸墩模板边缘挂上铅锤，保证其位置的准确性。

5、结束语

总之，水闸工程随着水利工程的发展得到了更大的发展空间，但是其施工质量也受到了更多人的关注。这就需要水闸工程中各结构能够具备较好的功能性和安全性，随着施工技术的不断进步，相关人员应加强对各施工环节施工质量的控制和管理，保证施工技术的规范性，提高水闸工程施工技术的应用效果，进而提高水闸工程的整体质量，使其发挥出最大的效益，保证水利工程的高效运营。

参考文献

[1]刘忠群.水闸工程施工浅析[J].陕西水利,2019(02):192-193.

[2]杨华.解析水利水电工程中的水闸施工技术[J].中华建设,2018(11):142-143.

[3]沈光来.水利工程中水闸工程施工方法研究[J].珠江水运,2018(20):86-87.

[4]韩冬.浅析水利水电工程中水闸施工技术[J].居舍,2018(21):67.

[5]李良.浅谈水利水电工程中的水闸施工技术[J].低碳世界,2018(07):44.

[6]孙小平.水闸工程施工实践与技术探讨[J].内蒙古水利,2014(06):137-138.

论文作者:焦建永

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/552c7d5fa06433f9f47f82f9.html