# 建筑工程中深基坑施工的问题及应对措施探讨曹文静论文_曹文静

摘要:城市化的发展促使基础设施的需求不断地增加，深基坑建设是基础设施建设中十分重要的内容及施工技术。目前，我国的深基坑建设依然存在很多问题，严重影响到了建筑的整体质量。文章旨在对建筑工程中的深基坑施工问题进行研究，希望能为深基坑建设质量的提升提供借鉴和帮助，最终促进我国建筑行业整体建设质量和安全性的提升。

关键词:建筑工程:深基坑施工:问题:对策

引言

随着我国城市化的不断推进，我国对城市基础设施的需求也在不断增加。近年来，不断发展的高层建筑形式，对地基的要求非常高。因此深基坑的建设工作，对建筑的建设质量和安全性至关重要。文章对建筑工程深基坑施工问题进行探究，并提出了解决对策。

一、深基坑工程特征

第一，现如今建筑工程的基坑深度越来越深。这主要是因为土地资源异常昂贵，再加之，国家对人防工程有- -定的数量要求，因此建筑开发商开始将目标放在地下。现阶段，城市中几乎每个高层建筑都会建设地下室，深度通常都超过了10m; 第二，无法选择地质条件，同时基坑周边环境越加的复杂。建筑物不能随意的选址,其要与城市规划相适应，因此深基坑工程会遇到各种各样的地质情况。再加之，城市中心建筑分布集中，人口密集，地下管线也非常多，所以基坑开挖周边环境非常复杂，施工过程中,必须保证邻近建筑物以及地下管线不受到任何影响;第三,基坑支护形式不再单- - ,时常应用的支护形式有人工挖孔桩、钢板桩、锚钉墙等，除此之外，还有桩、管等联合支护，上述 单独的支护形式都可以联合起来使用;第四，深基坑施工过程中，时常会发生质量问题，比如设计方案不准确，勘察不到位，施工质量不合格等，这就需要施工人员、设计人员、勘察人员等进行全面的努力。

二、深基坑土方开挖方案的正确选择

一般情况下，建筑工程中深基坑土方开挖会应用大开口形式，主要的方法有人工、机械、人工与机械相结合的方法。深基坑土方开挖方案的选择，需要考虑到各种因素，比如地下水水位、结构形式、地面荷载能力等，为了能够保证开挖方案准确无误，施工人员可以制定几个不同的方案，由专家的开挖方案进行一一分析，再选择出一种经济安全的开挖方案。如果现场条件允许，最佳的选择应用是机械开挖方案,因为机械开挖不仅能够保证开挖效率，也能够减少施工劳动力，保证开挖质量;如果施工现场无法应用机械设备或者机械设备准备不充分，此时，施工人员就需要考虑以下基坑深度以及作业面，如果深度比较浅，作业面也不是很大，可以直接进行人工开挖，但是务必要合理安排，尽管人力挖掘，但是还是应该与小型机械进行挖掘。如果深基坑中的土质成分有粉土、砂砾层等，此时就需要采取分级放坡的方法，也可以直接不放坡，这对减少施工时间，节约工程成本都有积极的影响。

三、深基坑开挖及降水开挖总体方案

首先，深基坑开挖的过程中，需要对周边的施工环境进行全面的考察，以此确定基坑开挖的具体时间;其次，选择适宜的季节。因为季节变化直接对地下水位有很深的影响，如果季节选择合理，土方开挖速度与安全性将会更有保证;最后，确定总体方案之后，还需要进行进-一步的设计与优化,以此保证技术可靠,节能环保，安全性强。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行基坑开挖施工时，施工人员可以选择应用分步开挖、分步支护的形式，需要依据设计方案进行详细的开挖，开挖工程全部结束之后，施工人员还需要使用小型机械工具将土方进行切削清坡，这样才能真正的确保坡面平整。根据工程地质勘查资料，基坑开挖深度范围内各土层均属于含水率在32 ~ 49%之间的饱和淤泥质土。从渗透系数看，含水率较大的土层水平方向渗透系数要比铅直方向渗透系数大得多，若按常规施工方法即仅在井管末端设置滤管，则仅能抽取局部土层内水平向渗透水。因此根据这一-特性, 滤管由原来在井管末端部设置- -段改成整根井管多段设置，工程滤管从原来的一段增加为三段，分别长3m、2m、2m，以便最大限度地将各土层内渗透水抽吸出来。滤管不包密目滤网，成孔洗井结束直接下井管,井管四周填以砾砂石，增加水透过能力。在井管露出地面端部先用胶带封死再用稀泥巴封堵死，仅露出真空管、抽水管和电源线。

四、深基坑支护的几种措施

悬臂式支护结构:挡土结构的使用是在现场不允许基坑维持其天然坡度的情况下用于保持基坑开挖稳定的构筑物，悬臂式挡土结构可能是地下连续墙、木桩、钢筋混凝土桩、钢板桩等。锚杆挡墙支护结构:锚杆式挡土墙指的是由钢筋混凝士板和锚杆组成，依靠锚固在岩土层内的锚杆的水平拉力以承受土体侧压力的挡土墙。为便于立柱和挡板安装，大多采用竖直墙面。立柱间距2.5~3.5m，每根立柱视其高布置2~3根锚杆，锚杆的位置应尽量使立柱受弯分布均匀。锚杆一般水平向下倾斜10&deg;~45&deg;，并使锚杆长度尽可能短。锚杆的有效锚固长度在岩层中一般不小于4m，在稳定土层内，应有9~10m。锚孔内灌以膨胀水泥砂浆;锚孔口与墙面间一段锚杆采用沥青包扎防锈。挡墙分级设置时，每级高度不大于6m，两级之间留有1~2m的平台，以利施工操作和安全。混合支护结构:这是由挡墙和固定挡墙就位的组合挡土结构体系，挡墙可以是板桩(钢、混凝土、木)，有挡板或无挡板的立柱(或桩)，钢筋混凝土灌注桩和地下连续墙等。而固定挡墙就位(支点)主要有撑梁支撑、斜撑或锚杆等。地下连续墙支护结构:地下连续墙施工震动小、噪声低，墙体刚度大，防渗性能好，对周围地基无扰动，可以组成具有很大承载力的任意多边形连续墙代替桩基础、沉井基础或沉箱基础。对土壤的适应范围很广，在软弱的冲积层、中硬地层、密实的砂砾层以及岩石的地基中都可施工。初期用于坝体防渗，水库地下截流，后发展为挡土墙、地下结构的一-部分或全部。房屋的深层地下室、地下停车场、地下街、地下铁道、地下仓库、矿井等均可应用。

五、结语

综上所述，可知建筑工程中深基坑开挖施工难度比较大，对技术性要求非常高。施工过程中，施工单位要对开挖方案进行严格选择，选择出来之后，还需要进行不断的优化。因为各个工程场地地质条件以及环境条件都不同，所以施工人员在施工时，要按照现实情况进行施工，不能- -味的依靠施工经验。施工过程中，要进行监督检测，保证安全施工。

参考文献

[1]阙雄梁.建筑工程中深基坑施工的问题及应对措施探讨[J/OL].河南建材,2019(04):227[2020-04-08].https://doi.org/10.16053/j.cnki.hnjc.2019.04.132.

[2]阙雄梁.建筑工程中深基坑施工的问题及应对措施探讨[J].河南建材,2019(04):227.

[3]黄敬东.建筑工程中的深基坑支护施工问题及技术措施[J].建筑知识,2016,36(11):50.

论文作者:曹文静

论文发表刊物:工程管理前沿》2020年2月第4 期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55520b23a4c7bff7068ee930.html