# 基于水环境保护的城镇污水处理厂尾水排放对策论文_余永昌

珠海市斗门区水资源和水质监测中心 广东珠海 519000

摘要：城市化发展中，企业、居民用水需求不断增多，使得城镇污水排放量上升，污水处理厂水体净化难度随之增加。现阶段城镇污水处理厂所用的污水处理工艺，虽然能够达到尾水排放标准，但尾水进入地表水体后，会导致水资源内部氮、磷浓度变高，影响水体净化能力。因此，本文对城镇污水处理厂尾水排放的有效对策展开分析，借此降低污水处理厂尾水排放期间的污染物浓度，加强水环境保护。

关键词：污水处理厂；尾水排放；水环境；对策

合理控制城镇污水处理厂尾水排放量，改善厂区污水处理工艺，能够降低尾水排放对水环境的不利影响，为经济发展、居民生活提供安全可靠的水资源。因此，本文对城镇污水处理厂尾水排放的有效对策展开分析，旨在明确尾水排放管理重点，提高城镇排放控制水平，维护城市用水安全。

一、城镇污水处理厂尾水排放分析

（一）设置断面

在城镇污水处理厂尾水排放分析中，选取本地区某污水处理厂经营期间排放的受纳水体、尾水作为试验对象。同时将厂区尾水排放区域视为主要的污染场所，以分析城镇污水处理厂尾水排放对城市水环境的影响。在此期间，设置断面是水质监测分析的基础环节，研究人员将尾水排放口上有定为监测断面，下游是控制断面。以践行连续监测手段，保障水环境中水离子浓度变化规律总结的准确性[1]。为水环境保护人员，正确掌握离子浓度变化趋势打好基础。再者，为进一步确保监测手段的科学性，以及监测结果的科学性，应每15天取样一次，以免因采样周期影响试验结果。

（二）采集样品

在样品采集环节，样品所在区域不能过高或者过低，否则会导致检测结果产生变化。样品收集完毕后，需及时将其放置于干燥的瓶子内，保存在5摄氏度左右的阴凉处。此外，样品采集时间的有效控制，能够提高监测数据的准确性。

（三）监测方法及结果分析

1.监测方法

针对城镇污水处理厂尾水排放对水环境影响的试验，是为分析尾水内BOD5、COD、NH3+-N、TP等指标，但是为保障指标检测、数据分析的合理性，需采用不同监测方式。其中，BOD5选用稀释剂接种法，COD适用“重铬酸钾法”，NH3+-N 在测定时，则应利用纳氏试剂，落实分光光度法，而TP测定可选择钼酸铵分光光度法[2]。本项目中差异化监测手段的运用，能够弱化离子检测的耦合性，满足监测需求，确保监测结果的精确度。

2.结果分析

如表1所示，基于现阶段城镇污水处理厂的一级排放标准，尾水监测结果在A、B排放标准中，COD、TP、NH3+-N均为普通V类地表水的多倍，尾水样品内部仅有BOD5与V质地表水的倍数较低。因此，城镇污水处理厂尾水排放浓度，虽然已经满足一级A排放标准，但其水样指标却低于地表水的水质标准，所以相较于湖水、水库尾水排放仍属于水环境内部的污染源。在城镇污水处理厂自身尾水排放量的增加中，尾水内含污染物，对地表水的影响还需有部门、企业重视起来，并根据城镇污水排放标准，减少尾水排放污染，优化水环境保护体系。

表1 某城镇污水处理厂尾水排放标准与地表水指标标准的对比

二、污水处理厂尾水排放对水环境的影响

城镇污水处理厂尾水排放对水环境产生的影响，主要体现在污水排放标准、水环境保护、治理目标中，以及尾水排放对纳污水体内污染物自身浓度的影响。具体来说，根据上述监测结果分析，城镇污水处理厂尾水排放与地表水标准的差异性，表明尾水内含有的部分杂质，会导致水资源自净能力受损，所以为提高环境保护水平，还需优化尾水排放工艺，减少尾水内部污染物[3]。

除此之外，尾水排放监测、观察数据中，城镇污水处理厂尾水的BOD5指标的含量为2到5毫克每升，已达到污水治理A级标准，但下游断面BOD5指标却存在多变性特征；试验所选取的城镇污水厂尾水样品，其COD含量为11到19毫克每升，与控制断面水质基本一致。由此可见，各监测断面尾水对水环境中的受纳水体影响较为突出。

三、城镇污水处理厂尾水排放的有效对策

由于城镇污水处理厂尾水排放，会损害水资源自净能力，影响周围生态环境建设，所以，相关部门需制定对应解决对策，利用排放管理、工艺创新等途径，减少城镇污水处理厂尾水污染物含量，增强水体净化能力，实现安全用水目标。具体来说，城镇污水处理厂尾水排放的有效措施，主要体现在以下内容中：

（一）明确尾水排放管理重点

为应对城镇污水处理厂尾水排放问题，提高城市用水安全，在制定尾水排放治理措施时，需明确尾水排放管理重点。根据污水处理厂尾水排放口，水质检测结果的分析，尾水排放周期较长时，排放口区域内控制断面污染物浓度，会使得城市水体遭到污染，虽然城市河流，会利用自身净化能力，减少水资源的污染浓度，或是在水体流通期间，水流速度变快回稀释、降解水体内的污染物，但是由于城镇污水处理厂尾水排放中水体部分污染物含量大，若是不加以管理、控制，会使河流污染呈现出难以控制的局面。因此，在城镇污水处理厂尾水排放的应对措施分析中，相关部门需制定更为完善的排放标准，加强污染源控制，避免污水排放期间流入河流；而各城镇污水处理厂，需积极开发清洁工艺，降低尾水排放量，减少其污染物含量，以此确保水资源的可靠性、安全性。

（二）加强污水处理工艺监督力度

城镇污水处理厂尾水排放，对水环境的不利影响，具有不可逆性，所以为保护水资源，高效控制尾水排放量，相关人员应完善内部污水处理工艺的基础上，加强污水处理工艺监督力度。现阶段，污水处理方式可分为生物法、化学法、物理法[4]，而根据污水处理程度，可将其分为一级、二级、三级。在污水处理中，水体的一级处理工艺主要为物理法，而二级污水处理，是运用生物法中化学试剂的净化、吸附性，处理各厂区排放污水，该种污水处理方式，主要用于工业废水，处理目的在于实现水资源的再利用。

污水处理厂的三级处理，是对二级处理的补充。在该级处理工艺，无法减少水体污染物时，厂区应启用三级处理，以此确保污水排放的可靠性。在现有的污水处理工艺中，生物处理属于技术核心，城镇污水处理厂可通过控制污泥浓度、溶解氧含量、污泥回流等处理要素，降低水体氧化物含量。但是在污水净化技术、处理设备的创新中，城镇污水处理厂还应利用新时期处理技术，更新其工艺流程，同时引入先进设备，确保污水处理效果。监管部门应在尾水排放管理控制中，了解污水处理工艺流程及原理，并结合工艺特点，制定水质排放标准。除此之外，在城镇污处理厂尾水排放的监督工作中，需总结分析各厂区技术水平，及时提出污水处理期间，尾水排放的问题，以便于及时落实防范措施，避免尾水污染水环境。

（三）重视污泥处理效果

污泥处理效果影响着城市污水处理厂尾水排放设备运行质量，以及水体降污水平。在设备内部污泥含量过多时，设备尾水排放管道会出现堵塞情况，不利于污水排放有序开展，并且难以实现水资源的有效净化。因此，相关部门应重视污泥处理效果，做好水质监测工作，重复核查污泥含量，同时汇总污水处理厂絮凝剂使用数据，以及脱水机、流量计运行实况，进而避免设备运行期间，存在故障问题，导致污泥难以清理到位。

（四）科学布置厂区工艺管线

城镇污水处理厂工艺管线，主要包括污水管、超越管、检修管、污泥管等类型，管线体系布置较为复杂。为在污水处理中，保障尾水排放符合地区水体排放要求，相关人员应重视厂区工艺管线的科学铺设。对此，相关人员应基于厂区发展情况，灵活设计管线布置方案。同时，加强管线布置现场的监督与管理，全面掌握管线走向、出入口。若是存在不符合工艺管线布置要求的结构物，需及时将其整改、修正，以免存在暗排、暗管、偷排现象，给水环境保护留下风险隐患。

（五）做好水环境风险应急处理

为避免城镇污水处理厂尾水排放对水环境的不利影响，相关监管部门，需保证污水处理管控的全面性。因此，相关部门应强化监管人员培训力度，使其掌握基础性监管技能，提高人员综合素质，继而多层次、全方位管理污水处理工作。除此之外，在监管人员岗位职责中，水环境风险、环境事件应急处理，是每位污水处理监管人员应重视的监管内容，所以，相关人员需做好水环境风险应急处理工作，实时分析物质储备、危险源判定工作效果。同时了解水环境污染的污染源、应急措施，提高尾水排放事故处理水平。

四、结语

综上所述，经济发展中，水环境保护是城市建设的核心工作。为减少城镇污水处理厂尾水排放对水环境的各类影响，增强水环境自我净化能力。相关人员应重视尾水排放中污染物的有效控制，以及尾水排放控制与监管工作，同时通过加强污水处理工艺监督力度、科学布置厂区工艺管线等途径，发挥城市污水排放标准的制定价值，保障城市用水安全。

参考文献：

[1]江苏省水资源服务中心，河海大学.江苏省城镇污水处理厂达标尾水生态处置关键技术与应用研究[J].江苏水利，2019（4）：66-69.

[2]张荣海，方淑霞，杨阿香等.城市污水处理厂尾水消毒应急提标改造研究[J].中国给水排水，2019（7）：97-100.

[3]杨庆，李洋，崔斌等.城市污水处理过程中恶臭气体释放的研究进展[J].环境科学学报，2019（7）：279-287.

[4]付腾飞，丁世刚.城镇污水处理厂工艺升级改造分析探讨[J].环境与发展，2019（4）：13-15.

论文作者:余永昌

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/555dc54582f2f759ff267e7a.html