# 浅谈建筑电气新技术的应用温建辉论文_温建辉

（玉林市建筑设计院，广西玉林537000）

摘要：随着社会经济与建筑行业的飞速发展，建筑电气技术在借鉴传统电气技术优点的基础上，发生了巨大的变革，同时也给人们的日常生活及工作带来了极大的便利。本文首先简单概述新型的建筑电气技术，并从安全防范技术、通信网络技术、设备监控技术以及节能技术等几个方面具体分析了建筑电气新技术的实际应用情况。

关键词：建筑电气；新技术；实际应用

前言

随着社会经济及科技的飞速发展，人们的生活也发生了翻天覆地的变化，建筑行业的发展大大改善了人们的生活居住环境。目前，人们对建筑提出了更高的要求，需要其在满足人们居住需求的基础上，提供相适应的生活服务。而传统的建筑电气技术过于独立，难以形成相互作用的整体，建筑管理的效率也难以得到有效的提高。近些年来，随着各地不断开发建设商业区、经济开发区以及高级住宅小区等，建筑物的配套功能及管理效率也面临着更高的要求，在这种形式下，建筑电气新技术便应运而生。建筑电气新技术的开发与利用，在提供生活便利的同时，也推进了我国城市化建设，更有利于资源节约型社会的建设。

1建筑电气新技术概述

现代新型电气技术的开发与利用，极大程度上促进了我国建筑行业的发展。建筑电气新技术不只是简单组合电工电子技术、信息控制技术，而是将这些新技术进行有机整合，从而形成统一的网络结构。

例如，建筑物的供电系统中，变电站为实现整个供电系统的稳定性，需配置相应的高低压开关柜，并在柜内设置微型处理器，从而实现对供电回路状况的监测，以及连接整个计算机网络测控系统与供电系统的断路装置，进而起到监控、调整、综合管理供电系统闭环回路的作用。此外，施工人员必须安装、配备具有反馈功能的变频器，保证变频器通过通讯接口与上位机交换信息数据。由此可见，电工电子技术、信息控制技术的综合应用以及各学科的交叉融合，是建筑电气新技术在建筑行业的重要体现。

2几种建筑电气新技术的实际应用研究

2.1安全防范技术的实际应用

在建筑电气新技术中，建筑物的闭路监视、通道控制、以及入侵报告等技术，即为建筑物的安全防范技术。随着电气技术的不断开发与利用，安全防范技术也由开始各个子系统之间相互独立、互不干扰的局面逐渐发展为当前各单元节点之间联网互动的状态，实现了集中监视与控制，促进安全防范工作朝着持久、稳定的方向发展，为人们的生活及工作提供了坚实的保障基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，在小区单元门的出入口与楼道中安装一定数量的数字模拟闭路电视监控系统，这些系统同时与小区保卫室的报警系统进行连接，一旦出现异常情况，立即触动保卫室的报警器，便于对不安全因素进行及时的排查与解决，充分保障居民的人身及财产安全。

2.2通信网络技术的实际应用

在建筑智能网络系统中，通信网络技术为其核心部分，主要分为计算机、电话、有线电视三个形式各异的通信网络。这三项通信技术之间相互联系，共同作用，通过对接，联通整个建筑系统的所有信息数据资源，可以将信息传达给所有用户。网络传输的速率随着光缆技术的进步，得到了极大程度的提高，其功能也由以往的信息数据与图像传输，拓展为语音、视频通信以及电话、电视会议等。例如，在智能建筑小区中，广泛应用了多媒体网络、数字信息处理等现代化的通信技术，居民足不出户便可实现信息的获取与传递，充分实现了设备信息资源的优化共享。此外，数字化通信抗干扰能力强，通信质量高，便于加密处理，同时设备便于微型化、集成化、智能化，易于计算机联网，且有利于构成数字化的综合通信网等，为居民的生活与工作带来了极大的便利。

2.3设备监控技术的实际应用

在传统的建筑物计算机监控系统中，集中监控为常用的监控模式，由于这种监控模式的运行速度较慢，缺乏必要的可靠性，因而难以满足新形势下计算机技术及建筑电气技术的发展需求。自进入新世纪以来，集散型的控制方式已成为计算机监控的主要方式，为建筑设备的监控技术提供了充分的发展平台。通过辅助应用现代化的智能控制及网络通信技术，设备监控技术在建筑行业得到了广泛的运用。集散型控制方式在以下几方面具有非常突出的表现：其一，在建筑设备的监控系统中，现场总线技术发挥出了非常重要的作用，通过加大以太控制网络的运用力度，整个建筑控制系统的可靠性在全面提高的同时，其复杂程度得到了大幅度的降低；其二，通过将OPC、Web以及TCP/IP等技术有机融合并运用在众多行业的设备监控技术中，全面促进了整个建筑设备监控领域的发展。

2.4建筑节能技术的实际应用

随着社会建设进程的深入及工业的发展，进一步加剧了我国的能源消耗，由此也引发了非常严重的环境污染以及能源浪费问题，人们对有关建筑物建设及投入使用的问题给予了极大的关注。根据相关报道得知，我国能源消耗总量的四分之一为建筑能耗，且消耗的这些能源大多由于在以往的建筑电气技术中，未能充分考虑到建筑节能技术及相关措施。除此之外，在传统的建筑物中，由于缺乏先进的电气控制系统，因而难以对建筑设备进行有效的节能控制。例如在较为陈旧的居民楼或是办公楼中，其空调、风机管道以及暖气片等设备的运行多采用传统的电气控制方式，造成了非常严重的能源浪费。与传统的电气技术相比，现代化的建筑电气新技术则发生了非常大的改进和完善，特别是在设备节能技术方面，通过改革创新，获得了非常理想的节能效果。例如光线感应技术，当室内光线的亮度达到一定程度时，光控开关便自动启动，其他部分开关将自动闭合，实现了电能的节省，如果在空调的自动控制上推广应用这一技术，那么空调便可以根据室内的温度进行自动调节，从而最大限度节省电能的消耗。

3结语

综上可知，建筑电气新技术充分结合了电工、电子、信息以及控制等多项技术，在成为电气工程重要组成部分的同时，已经构成了发展成熟的产业链，建筑电气工程的设计、设置的制造与加工、以及建筑工程的实施等，均为建筑电气新技术的发展提供了较为广阔的市场空间。随着我国经济建设进程的深入，建筑电气新技术将不断朝着绿色、智能、数字的方向发展。

参考文献：

[1]张琼芳，束中明．新一代建筑电气技术的发展趋势[J]．低压电器，2012（09）

[2]蔡传俊．浅谈智能建筑与建筑电气技术[J]．科技信息（科学教研），2011（20）

[3]韩传亮．当代建筑电气技术的发展方向与应用[J]．黑龙江科技信息，2010（11）

论文作者:温建辉

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年9月下

论文发表时间:2016/9/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5583fc674ec99a858d11a90f.html