# 浅谈抹灰基层施工控制技术论文_侯超成

身份证号码：45088119870202XXXX

摘要：针对抹灰墙面易出现空鼓、开裂等质量问题，采取了人工“拍浆”毛化墙面、控制墙面抹灰基层及养护等措施，通过拍浆体作为连接介质，提高了抹灰面与墙体之间的粘结强度，达到了有效控制抹灰面空鼓、开裂的效果。通过工程实际应用，取得了良好的施工效果，可供同类工程参考。

关键词：抹灰墙面；空鼓；开裂；拍浆；养护；粘结强度

1 引言

总结以往抹灰空鼓的案例，通过现场分析发现，引起墙面抹灰出现空鼓、开裂的质量问题的一个重要原因是抹灰基层处理不到位，导致砌体墙与抹灰层之间粘结不牢固。为有效避免抹灰空鼓情况大面积的发生，对传统抹灰基层处理的机械喷浆工艺进行改进，采用人工拍浆拉毛的施工工艺，以提升抹灰质量。

2 采用折叠式钢丝网拍浆工艺的原因

在以往的工程中，墙面抹灰拉毛处理阶段，通常都是采用机器加压对墙面进行喷浆拉毛。使用该施工工艺现场施工进度较快，但是有一个缺点就是加压喷浆拉毛处理的抹灰基层，虽然有效解决了浆体与砌体墙之间的有效粘结，但是浆体本身对墙面的覆盖率不是很高，仍然存在很大比例的墙面未有浆料覆盖，并且浆料本身比较圆滑，浆体毛刺感不足，对抹灰层的吸附能力不强，造成抹灰层与墙体之间的粘结不够牢固。

折叠式钢丝网拍浆施工工艺有效改善了传统加压喷浆拉毛施工的缺点，不仅解决了浆体材料与砌体墙之间的有效粘结，同时还能规避传统喷浆工艺浆体覆盖率低、毛刺感不足的问题。人工拍浆处理施工工艺，通过拍浆体本身对墙面粘结力强，浆体对墙面100%覆盖，而且浆体自身毛刺感强。抹灰面与墙体之间通过拍浆体作为粘结力的传递，即抹灰面粘结拍浆体，拍浆体粘结墙面。该施工工艺能够有效的解决了抹灰面与墙体粘结不牢固的问题，通过使用人工拍浆施工工艺有效地解决了后期抹灰层出现大面积空鼓的质量问题。

3 施工准备工作

为有效控制后期墙面抹灰出现大面积空鼓的质量问题，抹灰施工开始之前采用折叠式钢丝网拍浆的施工工艺对墙面进行人工拍浆处理抹灰基层，以此来提高基层的毛刺感和附着力。折叠式钢丝网拍浆施工工艺处理抹灰基层，人工拍浆体与墙面的粘结强度、浆体的均匀程度及毛刺感是抹灰基层处理的关键。

3.1拍浆工具

传统的喷浆拉毛采用的是加压喷浆机器，人工拍浆拉毛工艺的工具为使用钢丝网折叠制作而成的网拍。折叠式钢丝网拍采用Φ8的钢筋加工制作成边长为250mm*400mm的矩形框作为折叠式钢丝网拍的骨架。采用规格为Φ1@20mm*20mm的钢丝网折叠6-8层制作成。

3.2基层清理

墙体砌筑完成后，墙面上遗留的浮浆、杂物以及灰层等，造成基层浆体与墙面的粘结力降低，影响基层拍浆的质量。因此，人工拍浆开始之前需对墙体进行基层清理。用小铲子浆粘结的浮浆铲除赶紧，用扫把将墙面上的灰尘等杂物清扫干净。

3.3浇水湿润

为了防止在拍浆施工的过程中，浆体材料中的水分过快被墙体吸收掉，导致浆体材料中的水泥无法进行正常的水化反应，影响浆体材料的强度发展，极大的降低了基层浆体的强度和粘结力，导致浆体材料无法满足施工要求。因此，在拍浆施工开始之前，提前2~3个小时对墙体进行浇水湿润。湿润墙面的浇水量不是越多越好，而是以水分渗透墙体内大约20mm深度为宜。墙体浇水湿润后不可直接进行拍浆拉毛施工，必须等墙面无明水后方可开始甩浆施工，防止墙面的水分改变浆体材料的水灰比和降低浆体材料与墙体的粘结强度。

3.4制备浆料

浆料的拌制质量直接影响着拍浆拉毛的质量。要想达到高质量的拍浆拉毛效果，浆料的制备源头必须要控制好。只有质量好的原材料加上合理的配合比拌制而成的浆料才能施工出好的拍浆质量。浆料制备中药严格按照预先设计好的配合比进行各种材料的准确计量。严禁使用未经过准确计量的材料就直接拌制使用。采用的水泥、砂、胶水、水拌制拍浆用的浆料，浆料配比为水泥：砂：胶水：水=1：0.3：0.5：0.1~0.15。称量好的材料使用电动搅拌机充分搅拌均匀，搅拌时间为2~3分钟。

拌制完成的浆料，各组分材料充分搅拌均匀，不应有搅拌不到位的地方。每次拌制的浆料应该根据使用量的需求，控制好当次拌制的量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆避免一次拌制过多，长时间使用不完，影响拍浆质量。拌制好的浆料应该及时使用，每盘拌制的浆料宜在2个小时内使用完毕。使用过程中出现离析、泌水情况时，必须立即停止使用。

3.5拍浆拉毛

3.5.1浆料铺设：

浆料铺设的工序为：1、一只手拿着网拍平放于浆料上方；2、另一只手通过料产往拍上放料；3、浆料往拍上放完之后，用料产将拍上的浆料均匀刮平，并控制好铺浆料的厚度，浆料太厚会造成拍浆后，墙面的厚度太厚，对后期抹灰造成一定影响。浆料如果太薄的话，会使墙上的浆料过于稀薄，毛刺感不足，造成对后期抹灰面的握裹力不足。因此，浆料的厚度控制在10mm左右为宜。厚度不够的需要补浆后再均匀刮平，多余的浆料刮平放回浆料池里。

3.5.2拍浆施工：

用预先制作好的拍浆工具进行拍浆施工。将网拍平放在浆料上，使用料产均匀摊铺浆料在网拍上，浆料摊铺的厚度控制在10mm为宜。浆料一次摊铺过后拍打墙面产生的毛刺感不强，摊铺得太薄的话，摊铺的频率太大，影响施工的进度。因此，施工时铺浆厚度应该事宜，既不要太厚，也不宜过薄。

拍打过程中前后两次拍打应该相连，中间不得留有空隙，造成墙面出现有漏拍浆的情况。拍浆甩毛完成后，应检查一下是否有漏拍的地方，或者拍浆太稀薄的位置。如有，应该及时进行补拍。

3.5.1成型效果：

人工拍浆甩毛墙面的主要目的就是要增加抹灰墙面的粗糙程度，增强墙面基体材料与抹灰层面之间的粘结力。经过现场施工发现，浆体材料的水灰比控制好了，在墙面拍打过程中浆体在受到自身重力的情况下，会发生一些下垂，使原本垂直于墙面的刺出现倒挂现象，这种倒刺就像一个个“鱼勾”一样，能够牢牢的勾住抹灰层，大大增强抹灰层鱼基层面之间的握裹力，极大的增大了基层与抹灰层之间的粘结力，有效地控制了抹灰面层与墙面产生大面积空鼓的情况。

3.6养护

拍浆施工完成24小时后，采用喷雾器及时对墙面进行淋水养护，养护时间不得少于3天。若养护过早，浆体材料强度较低可能会因浇水养护造成浆体部分脱落，降低毛刺感。。养护时间不足或未及时养护水泥在水化过程因拌合水的挥发，造成水化减缓或停止，影响浆体材料强度的增长，降低后期与抹灰层之间的握裹力。

4 质量控制要点

4.1严格控制墙面淋水

拍浆开始之前，墙面必须提前进行浇水湿润，浇水湿润的墙面深度控制在20mm以上，防止拍浆过程中浆体材料中的水分过快被墙面吸收掉，影响浆体材料的强度发展，降低浆体材料与砌体之间的粘结强度。

4.1严格控制水灰比

浆料水灰比如果过大，易造成胶料太稀，拍浆后毛刺感不强，对墙面的毛化作用不大，起不到增强基层与抹灰层之间的粘结力。浆料水灰比过小，则浆料太稠，拍浆施工比较困难，而且浆料拍打在墙上时容易掉落。

4.2严格控制拍浆均匀度

现场开始大面积地进行墙面拍浆施工时，必须控制好拍浆的均匀度，厚度过大会造成后期抹灰面变薄，甚至突出抹灰层面，导致后期无法抹灰。厚度过薄，易造成拍浆后墙面粘结的浆体材料太少，拍浆完成后，产生的毛刺不足，影响后期的抹灰质量。

5 结束语

在墙面抹灰基层的施工过程中，通过采取人工拍浆的基层毛化处理施工工艺，利用拍浆体与墙面、抹灰层良好的粘结强度，通过拍浆体作为抹灰层与墙面之间粘结力的传递介质。有效解决了抹灰层与墙面直接粘结不牢的问题，控制了抹灰施工中出现大面积空鼓、开裂的质量问题，经过本工程的实践结果，证明改施工工艺是可行和成功的。

参考文献：

[1]建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

[2]建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001

[3]住宅装饰装修工程施工规范 GB20327-2001

论文作者:侯超成

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5587555192e0804f3191591c.html