# 对小高层建筑钢筋混凝土现浇斜屋面施工技术的探讨论文_王秀娟

佳木斯鼎鑫建筑工程有限责任公司

【摘 要】钢筋混凝土现浇斜屋面施工技术因其具有良好的美观性和防水性而在现代化建筑施工中得到较为广泛的应用。本文就小高层房屋钢筋混凝土现浇斜屋面施工技术进行简要分析，提出合理的质量控制措施，仅供相关人员参考。

【关键词】小高层房屋；钢筋混凝土；现浇；斜屋面；技术要点

斜屋面是现代社会发展形势下所形成一种极具特色的屋面风格，在建筑物的外观美化方面发挥着重要的作用，有效的提高了建筑物的立体美观性，在实际建筑施工中得到社会群体的广泛关注。斜屋面种类繁多，在实际施工过程中应当根据施工的实际情况进行合理的选用，促进建筑钢筋混凝土现浇斜屋面的实际施工质量得到可靠的保证。

1 选择优质的建筑材料进行混凝土斜屋面施工

在进行建筑施工材料的选择时，应当遵循可靠性原则，尽量选择钢木混合模板，并掌握好模板的厚度，从而保证模板的坚固性和实际使用效果。在对房屋施工钢筋进行选择时，应当尽可能选择满足施工质量要求的优质钢筋，严格控制好砂子和水泥等材料的质量，确保进入施工现场的各项施工材料满足施工的实际标准，并具备完善的相关资质证书和使用说明书，便于施工人员进行查阅和参考，从而有效地保证混凝土斜屋面施工的实际质量。

2 严格按照施工程序开展钢筋混凝土斜屋面的施工

2.1找好坡度，严格放线

从整体上看，钢筋混凝土现浇斜屋面的设计和施工能够对房屋建筑整体产生独特的效果，高低分布错落有致的布置和安排有效的提高了建筑物的立体感和灵动性，因而加强房屋建筑中脊线的规划是尤为重要的。在小高层房屋钢筋混凝土现浇斜屋面施工过程中，应当做好斜屋面的坡度控制工序，对斜屋面的造型进行合理的规划，从而提高房屋建筑现浇斜屋面的整体效果。在施工过程中，放线的精准程度是施工中的重要环节，对钢筋混凝土现浇斜屋面施工的质量和美观性具有重要的影响。因而在实际施工过程中相关施工人员应当按个按照施工标准进行坡度的控制，做好放线工作，促进钢筋混凝土斜屋面施工的顺利进行。

2.2控制好钢筋混凝土保护层的厚度

在小高层房屋钢筋混凝土现浇斜屋面施工中，钢模板和胶合板的合理选取也是极为重要的一个方面，施工人员应当结合房屋建筑钢筋混凝土现浇斜屋面施工的实际情况进行分析，进而选取满足施工标准的大块多层胶合板或定型组的钢模板，确保模板的平整性和实际刚度，从而有效的保证钢筋混凝土斜屋面施工的顺利进行。在对模板进行安装时，应当做好模板的清洁工作，以促进安装的牢固性。在此基础上进项标准的挂线安装操作，确保安装位置的准确合理，掌握好安装的规格和尺寸，尽可能减少施工中不必要的失误。相关施工人员应当尽可能避免出现配筋脱落的问题，可根据施工的实际情况采取适当的措施进行固定，与此同时应当控制好钢筋混凝土的保护层的厚度，从而有效的对斜屋面施工进行可靠的质量控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3挂贴胶泥瓦必须要牢固

胶泥瓦的挂贴要确保牢固，这是钢筋混凝土现浇斜屋面施工的基本要求，在斜屋面施工的质量控制过程中发挥着重要作用。为了更好的实现胶泥瓦挂贴的牢固性和紧密性，在实际施工过程中相关施工人员应当综合考虑和衡量多种影响因素，从而进行标准化科学化的施工操作，促进小高层房屋钢筋混凝土现浇斜屋面的施工质量得到可靠的控制。首先应当对施工材料进行可靠性控制，尽可能选择规格一致的瓦块进行排活，从檐口一直到屋子顶端，然后对屋面横竖方向瓦的块数进行精准且可靠的计算，在屋顶四周进行标准的挂线操作，以达到控制瓦块高低厚度和横竖位置的作用。在这些工作完成之后应当及时进行胶泥和砂浆的调制，促使胶泥和砂浆的实际质量和性能满足施工的实际要求，以促进施工的顺利进行。依据挂线进行瓦当的贴压，以确保瓦片牢固的粘贴。在具体的施工过程中应当掌握好施工的速度和效率，不宜太快或太慢，控制贴压瓦片的速度，最好是在每次贴压五块至十块的瓦片之后，使用木楞横竖将瓦片压实，进而促进所贴的瓦片才能够密实稳定，不至于出现一些严重的质量问题。对已经完成的成品要注意保护，在施工结束之前不能踩踏瓦片，确实需要踩踏瓦片时则应该先采取必要的保护措施，以防止瓦片局部集中荷载，造成瓦片的损坏或者是万片的粘贴脱落。

3 施工过程中的注意事项

小高层房屋建筑具有一定的特殊性，因而在房屋钢筋混凝土现浇斜屋面施工过程中，应当根据施工的实际情况进行可行性分析，促使该项施工技术的实际使用价值得到可靠性的发挥。就施工的实际情况进行分析可知，屋面与建筑物室内楼板面之间存在比较大的距离，因而在实际施工中应当对模板支撑的底座部分进行适当的加固处理，从而为施工的质量控制提供可靠的基础。加固处理需要选取合适的材料进行施工操作，在保证加固效果的同时实现资源的合理有效的利用，与我国社会整体可持续发展的理念相一致。就我国当前钢筋混凝土现浇斜屋面施工的实际勤快来看，大多采用在墙体四周进行留洞穿扛横担的方式实现对底座的支撑作用，该方式具有广泛使用性，应当注意的是，在采用该方式进行加固时，应当选取具有稳固性的钢材料，尤其是方形钢的质量应当可靠，尽可能避免支座出现移动的情况，提高施工的安全性和稳固性。

在小高层房屋钢筋混凝土小脚斜屋面施工过程中，应当确保浇筑的连续性和可靠性，在浇筑完成后应当进行适当的养护，避免对混凝土进行踩踏和承重，尤其是避免在混凝土上方进行施工的跳板铺设，可采取其他方式如脚手架等方式来开展后续的施工操作，以确保混凝土浇筑的实际效果满足房屋钢筋混凝土现浇斜屋面的施工标准，从而促进施工的顺利进行。相关施工人员应当全面提高安全意识，在施工过程中时刻将安全铭记于心，及时做好各项安全防护措施，促进施工的安全进行，尽可能减少施工中的安全隐患，促进射虎建筑行业的稳定运行。

4 结束语

总而言之，钢筋混凝土斜屋面作为一种较为别致的建筑设计形式，正在建筑设计中被越来越多的设计师所认可和推崇，其美观、防水的优势能够为建筑增添更多的靓丽景色，使得居住者能够居住的更加舒适。虽然钢筋混凝土斜屋面的施工较为复杂，施工难度比较大，但是只要按照要求严格的开展施工，做好施工方案的选择，在施工过程中注意安全和质量，就能够打造出具有高品质的钢筋混凝土斜屋面的精品工程。

参考文献：

[1] 王树华. 小议现浇钢筋砼斜屋面的施工与质量控制[J]. 价值工程. 2010（09）

[2] 刘道金. 基于钢筋混凝土斜坡屋面施工技术研究[J]. 中国新技术新产品. 2009（13）

[3] 江兵帅，艾齐乐．针对现浇钢筋混凝土斜屋面施工要点进行分析[J]．科技博览，2012（23）

论文作者:王秀娟

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第4期

论文发表时间:2016/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/558db4478f62610478c08cdc.html