# 电力工程施工中电力电缆敷设技术高科论文_高科 李亚楠

摘要：随着经济水平的不断提高，国家的用电量也在大幅增加，使得我国需要许多大规模的电力工程。而电力电缆敷设技术是整个电力工程中最为关键的一个环节，所以电力电缆敷设技术的质量还有工作效率直接影响到电力工程最终的建造效果。所以为了提高电力电缆敷设技术的质量，就应该了解该技术的具体情况，和详细安装过程还有一些需要注意的问题。

关键词：电力工程；电力电缆；敷设技术

最近几年，我国经济水平有了显著提高，与此同时城市化水平也在不断提高，而且我国人口数量数量非常多，使得我国需要消耗大量电力资源，所以为了满足我国的用电需求就需要建设很多大规模的电力工程。电力电缆敷设技术在电力工程中发挥出非常重要的的作用，可以有效确保电力电缆的正常运行，所以提高该技术的质量具有重要意义。而且我国的电力工程的规模越来越大，更需要提高电力电缆敷设技术的质量。为了实现这一目标，首先应该充分了解电力电缆敷设技术的使用方式，其次就是使用正确的方法进行安装，并且要注意各个环节易出现的问题，从而实现施工质量的提高。

1电力电缆敷设方式介绍

电力电缆敷设广泛应用于电力工程的施工过程中，整个电力工程中包括许多个施工环节，不同的施工环节需要使用到不同的电力电缆敷设方式，所以为了合理有效的使用各种电力电缆敷设方式，就应该充分了解各种方式的具体情况，下文就对各种敷设方式进行了详细介绍。

1.1穿管敷设

穿管敷设是一种用于电缆穿过钢管时使用的敷设方式，是整个施工过程中最为常见的一种敷设方式。穿管敷设可以采用暗敷设的方式也可以采用明敷设的方式。

1.2隧道敷设

在隧道中进行的电力电缆敷设就称为隧道敷设，采用的敷设方式是暗敷设。隧道敷设的施工过程中相对于其他类型的敷设方式，施工难度更大，时刻需要照明设备，与此同时就需要耗费更多的资金，而且在封闭空间很容易存在火灾隐患，需要提高防范意识。

1.3桥架敷设

桥梁敷设这种敷设方式需要使用到多种工具，例如立柱、托板、盖板、托盘等，而且具体的施工方法也与其他的敷设方式存在许多不同之处。

1.4电缆沟敷设

电缆沟敷设的具体操作方式是先挖出一个电缆沟，再将金属支架置于其中。电缆沟敷设的应用非常广泛，无论是室内还是室外都可以使用。

1.5电缆排管敷设

电缆排管敷设是利用各种材质的管道在地下进行敷设再使电缆从中穿过，可以选用的管道材料有塑料、石棉水泥和混凝土等。在放置电缆的过程中一般使用滑落引导技术进行安装，这样可以有效确保电缆和管道之间是平行的。

2电力电缆敷设与安装分析

2.1电力电缆敷设准备工作

在进行电力电缆的敷设工作之前需要进行一系列的准备工作，各项准备工作需要由相关的管理人员或者是施工人员来完成。在进行准备工作时首先需要确保电缆的规格和质量符合施工要求，而且电缆的内芯一定要是干燥的，如果进水受潮会影响施工质量，可以采取烘干的方法解决电缆内芯受潮的问题。除此之外，还应该对各种施工材料和施工设备进行质量检查，确保其可以正常运行。经过反复检查之后才可以将这些材料和设备应用与电力工程当中。

2.2电力电缆安装

在电力工程的整个施工过程中，最为重要的一个施工环节就是电力电缆的安装，这一环节十分复杂，关系到整个电力系统的质量，所以在进行电力电缆敷设的施工过程中，一定要按照统一标准进行安装，从而可以有效提高电力电缆的施工质量。在进行电缆安装之前一定要对电缆进行质量检查，最主要的一点是对电缆的干燥情况进行检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果利用油浸法检查电缆的干燥情况，应该先利用兆欧对电缆的绝缘电阻进行测量，正常情况下高于压电缆的绝缘电阻应该低于十兆欧，而高压电缆根据电力电缆的规格可以分为以下三种：三千伏特电力电缆的绝缘电阻应该高于二百五十兆欧；六千伏特电力电缆的绝缘电阻应该高于五百兆欧；十千伏特电力电缆的绝缘应该高于六百兆欧。在进行电缆的安装时，电缆的弯曲角度不能过大，具体的电缆弯曲角度应该根据电缆的外径情况决定，根据国家相关部门的统一规定弯曲角度应该大于电缆外径的15倍左右。为了降低电缆受损的可能，电力工程技术人员应该在施工过程中考虑到各种自然因素会对电缆造成的影响，例如在东北地区电缆如果埋在比较浅的土层，由于低温寒冷的天气很容易将电缆冻坏，所以一定要将电缆埋在冻土层以下的位置。为了确保电缆的质量，在经过一些基础建筑还有铁路和道路等路段时，应该加强对穿管工作的保护。

2.3施工验收

为了可以进一步确保电力电缆敷设的质量，在完成所有施工环节之后还应该严格进行施工验收工作。电力工程的相关负责人应该按照统一规定进行施工验收，不能忽略任何一个施工环节。首先应该对电缆的敷设情况还有安装情况进行检查，具体的检查内容包括电缆之间的距离是否均匀、电缆的弯曲角度是否符合规定还有电缆的固定情况是否牢固等。其次，就是对电缆的接地情况进行检查，这一步骤直接影响到电缆的安全性。除此之外，还应该对电缆的终端进行检查，确保其相色安装正确，只有确定了所有施工环节符合标准才能够进行交接。

2.4直埋式电力电缆敷设的关键点

在进行直埋式的电力电缆的敷设时，应该严格控制电缆沟的深度还有电缆沟和其他建筑物之间的距离，并且使用铠装电缆进行敷设。规定电缆沟的底部与地面之间的距离应该超过七十五厘米，所以在进行电力电缆沟的挖掘时沟的深度一定要达到八十五厘米，并且要对电力电缆沟进行夯实处理，再利用相应的建筑材料将电力电缆敷设过的电缆沟填满，最后使用混凝土将其密封。电缆沟与排水沟之间的距离应该超过一米，与建筑物外墙之间的距离应该超过0.6米，而电缆和人力管理之间的距离应该超过两米以上。

2.5电力电缆敷设安装注意事项

首先，在进行电力电缆的安装之前，应该对电力电缆进行检查，确保其是干燥的，可以使用油浸法进行检查，也可以将电缆的绝缘体去掉直接观察电缆的内部情况。其次，在进行电缆安装时应该考虑到周围的自然因素，避免造成严重损伤。最后，应该确保所有电缆的接头箱可以接地，提高电力工程的质量。总而言之，为了确保电力电缆敷设的质量，不仅要注意以上几点，还需要施工人员可以有较高的专业素质，可以随机应变妥善处理各种突发状况，确保电力电缆敷设与安装工作的质量。

3电力电缆施工中应注意的问题

3.1涡流问题

在安装电力电缆的过程中非常容易产生涡流，因为电力电缆敷设过程中会使用到钢支架或者是钢制的保护管，在电力电缆的周围就容易形成闭合的钢性回路，而且涡流还会随着电力电缆电流的增加而增加。所以为了提高电力电缆敷设的质量，应该及时处理由电力电缆引起的涡流问题，避免造成不必要的损失。因此，为了避免产生涡流现象造成严的安全事故，应该提前做好防范措施，避免电力电缆敷设过程中形成钢性闭合回路。

3.2机械损伤问题

在电力电缆的敷设过程中，应该严格控制电缆的弯曲角度，如果角度过大容易造成机械损伤，严重影响到电缆的使用效果，降低电力工程的质量。所以为了避免电力电缆在施工过程中产生机械损伤可以采取以下措施：缩短电缆之间的连接长度，可以降低外力对电缆的损伤；在电缆施工过程中应该根据让电缆自然弯曲，避免产生扭力造成机械损伤。

4结束语

根据本文详细的分析和介绍，我们可以认识到电力电缆敷设技术对于电力工程的重要性。所以相关电力工程的研究人员更应该加强对于电力电缆敷设技术的研究，施工人员应该根据具体的施工情况选择合适的敷设方式，并且按照正确的施工步骤进行操作，降低出现各种安全问题的可能，从而就可以有效提高电力工程的质量，为我国城市化建设提供更多电力资源。

参考文献：

［1］李建国.现代技术背景下铁路电力工程施工问题及对策[J].住宅与房地产，2017（24）：288-289．

［2］冯臣.电力工程施工中电力电缆敷设技术研究[J].科技经济导刊，2017（9）：49．

［3］张建勋.铁路电力工程施工中存在的问题分析[J].中国高新技术企业，2017（2）：106-107．

论文作者:高科 李亚楠

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55a46bd6650349e6d00fd282.html