# 煤矿井下监控系统的精细化管理论文_刘翠霞

（山东东山新驿煤矿有限公司 山东济宁 272116）

摘要：随着国家的发展，对能源的消耗也不断增加，煤矿企业是国家能源之一的企业。从当前的具体发展状况进行分析，煤矿安全事故的发生概率及造成的危害性是非常大的，可以说早已严重威胁到了人们的生命健康安全。严重者还会影响到整个煤矿产业的未来稳定及发展问题。需要指出的是，煤矿事故的发生通常是由各方面因素共同作用的一种结果，对此，煤矿井下监控系统逐渐上升为人们高度关注的重点。

关键词：煤矿井下监控系统；精细化管理

引言

若煤矿发生爆炸带给人们的伤害是无法估量的，每一件突发事故的背后都有可能让大家去面临丧失家人的无限悲痛，是常人无法接受的东西，为此，认真做好井下现场监控工作，第一时间对工程施工现场有害气体的浓度情况进行检测可以说有着非常重要的意义。可以说，保证监控系统的完整性与检测的精准度至关重要。

1煤矿井下监控系统基本发展状况及社会价值

从当前我国煤矿产业的安全工作现状来看，煤矿井下安全监控系统的应用范围是非常广泛的，其主要指的是煤矿井下的环境参数情况，日常中像烟雾、瓦斯、温湿度等，都需要做好日常监控工作，在这一过程当中，要全面的掌握好机电设备的具体情况，譬如：矿井所处高度、矿井的排水情况、矿井运输能力等。与此同时，通过对煤矿井下的现实状况进行数学分析勘测，制定切实可行的煤矿井下应急方案。通过最近几年的变化与发展，我国煤炭井下安全监控系统开始加入了很多全新的要素，其在科学技术层面上发生了翻天覆地的变化，技术水平明显升高。从人员与设备的具体操作角度进行分析，整体上来看现代化管理日趋强化，并且，计算机智能意识逐渐增强，从而确保我国煤矿井下监控监测系统技术向更加成熟的方向不断发展，同时使得煤矿井下监测系统得到广泛化的投入使用。通过对煤矿井下监控系统的日益完善化，才能够在最短时间内促使我国各行业得到显著地进步与健康地发展，为广大人民群众提供稳定幸福的生活环境，推动我国煤矿业得到稳定持续性的进步。

2监控分站接线图设计

（1）一般而言，监控分站接线图包含了许多线路的电源，并且有监控分站及一些传感器。为能够更加方便地对线路进行日常检查，需要通过总线式传输的方式绘制出具体的传感器图形。接线图当中，模仿分站内部接线端子与内部结构，可详细地将多路电源与监控分站接线柱进行绘制，从而在接线柱当中将线路的具体走向明确的标注出来。（2）监控分站图当中，左侧绘制八块，平均每一块的四个接线柱模拟量端口；右侧绘制出八块，平均每四块接线柱的开关量端口。接下来绘制八块，平均一块会包含4个接线柱端口，右边会包含6个接口，其中，2个接主传输，同时与通讯线路进行有效地连接，右边接通2个监控电话。除此之外，开关量和模拟量端口中需要有4根线进行连接，并且标注明确的数字代码：1，2，3，4。其中，1，2为接传输信号线路；3，4为接电源线路。（3）为将接口量降到最低的程度，一般选用的是总线式的方法进行传输，对此，可通过增加接线盒的总数来加以实现。通过在监控分站中增添2条通讯线，可由开关量、模拟量的另一边3，4接线柱中进行传输电线的安装，在此需在传感器中清楚地标注好传感器的类型与精准地安装位置。

3矿井监控系统的组成及监控对象

矿井监测监控系统是采用通信和控制技术将整个矿井的安全监控、通信系统、生产调度等综合为一体的矿井信息传输和应用自动化系统。该系统以太网为网络平台且安全可靠，运行稳定。该系统可以对矿井安全生产实时监测及进行数据采集，为矿井事故预防及应急灾害处理并最终实现安全生产有重要的辅助作用。综合自动化系统主要由综合自动化监控网络、调度中心监控及显示系统、安全监测监控子系统及生产监测监控子系统四部分构成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1综合自动化监控网络

建立由调度监控网络平台和网络安全两部分构成的矿井网络自动化监测监控以太环网平台。通过以太网交换机在煤矿井下和地面建立起统一的1000M/s的环网，该自动化监测监控系统可以通过调度室监控中心对矿井重要机电设备运行情况及生产情况实时监测和控制，该系统采用网络隔离及网络防火墙来保证网络的运行安全。

3.2调度中心监控及显示系统

矿井生产调度中心是煤矿管理人员对矿井生产系统进行监控及调度指挥的平台，通过调度操作平台可以获得矿井的生产运营情况。调度生产中心监控网络包括硬件和软件系统，通过调度室监控硬件和软件设备可将矿井生产及安全监控子系统相关数据传输到监控中心，从而实现全矿井的数据收集及分析，通过电视系统视频成像工具，可将井下实际情况传输到地面，为管理人员生产指挥及决策提供数据支持，有效预防和处理各种事故灾害，促进矿井安全生产。在调度监控中心设置由24台40″液晶显示屏组成的电视墙，通过控制系统可以对各监视点的画面实时监控。

3.3监控分站管理牌板的整体设计

为使得版面得到系统性的美化，查看起来更加便捷，通常会将线条进行颜色化处理，在线路功能存折差异性的情况下，其不同的颜色所代表的意义也是各不相同的，需要指出的是：红色线条代表了电源、公共线为白色表示、蓝绿代表通讯线，除此之外，针对各种类型的传感器亦利用图例做出了相关表示，以便于检修工作人员相关工作开展时更加便捷。煤矿井下监控系统精细化管理的具体落实，能够在一定程度上将较为复杂的监控系统变得程序化，这样就会在一定程度上确保传输过程与内容的精细化，从而可把复杂的监控设备较为简单地在牌板上进行呈现。在此过程中，呈现出以下显著性的优势：（1）日常工作当中，可根据现实工作情况与探头的根本属性、额定功率大小等对监控分站进行科学合理地设计，在此过程当中，分站包括的负荷量、具体的类别名称、传输形式，接下来将管理牌板进行绘制。工程施工过程当中，监测工及相关使用单位要严格按照分站牌板进行科学合理性的安排，正确进行探头与走线的安装，这样才能够促使整体安装效率得到有效地保障，这样才能够非常精准地做好监控系统的安装，避免其他问题的出现。（2）对分站管理站牌进行系统性的监控，便于接下来其他井下监控系统的日常维修。分站管理牌当中可以对实际工作中探头的具体量、安装方位、探头安装的分站测点的端子号等有一个全面的掌握。（3）对监控系统进行科学合理性的设计，这样才能够为今后的系统维修提供更多的方便，保证安装精准无误，确保整个传输过程的安全与稳定。（4）对监控分站管理牌板的安装和使用作出明确的规定，这样才能够为日常安装与系统性维护提供更大的便利。

结语

伴随着煤矿业的迅速发展，唯有将井下监控系统进行精细化管理才能够最大限度上避免安全事故的发生，将矿井事故安全隐患控制在最小的程度。从而推动我国煤矿事业得到稳定地可持续发展。

参考文献：

[1]徐钊，郑红党，刘玉东.基于CAN总线的煤矿监测监控系统研究[J].中国矿业大学学报，2017（4）：59-61.

[2]段丽芳.煤矿监测监控系统建设与管理探析[J].广东科技，2017（8）：133-134.

[3]张玉，郭红丹.传感器在煤矿监测监控系统中的应用研究[J].现代制造技术与装备，2018（1）：25-26.

[4]郝建军.现代化煤矿监测监控系统有关问题研究[J].电子世界，2017（5）：57-58.

[5]庞海云.煤矿监测监控系统的建设现状与发展研究[J].科技创新与应用，2017，13：108.

论文作者:刘翠霞

论文发表刊物:《电力设备》2018年第25期

论文发表时间:2019/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55ab99e7c34f78134e63cef9.html