# 火电厂电气安装中二次接线处理探讨论文_郝晓文

内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 026000

摘要：火电厂电气安装工程较为复杂，在实际施工过程中，很容易受到施工设备以及工程设计等多个因素的影响，进而引发相应的问题，对工程质量产生不良影响。为了保证工程质量符合相关标准，需要对各个影响因素进行有效控制，并通过正确处理方法的使用，保证二次接线处理的正确性，进而促进火电厂电气安装工程的顺利进行。

关键词：火电厂；电气安装；二次接线处理；重要性

电厂日常的正常运行离不开二次设备的作用，对电厂二次设备进行网络配置过程中，主要配置方式有双冗余式、全分布式和全开放式，针对不同设备配置的网络也不同，只有三种方式合理的搭配才能完成复杂的电厂工作，对于电厂中应用的计算机而言，控制系统主要包括三层，分别是厂站层、现地控制单元层、物理层，在第一层厂站层中主要涉及到数据服务器系统、历史记录服务器系统、含消防系统。对于第二层现地控制单元层主要设置的一些公共设施中，安装到不同的机组内，现地控制单元在具体落实工作的时候，需要接收到上位机的相关指令，完成关机和开机工作，同时对相关机组进行试验和调试。第三层属于物理层，主要的设备有发电机励磁装置、GIS保护设备、发变组保护设备，由于电厂电气二次设备在配置方面具有这些特点，通过很好的协作配合，才可以很好的进行发电。

1 二次接线处理的重要性

二次接线处理是火电厂电气安装工程中的一个分项工程。二次接线处理的正确性、施工进度以及施工质量等因素会从一定程度上对火电厂电气安装工程产生影响。二次接线处理质量的提升能够对电气工程的顺利进行产生一定的保障作用[1]。

2 电气设备安装过程当中存在的问题

火电厂的电气设备安装及调试环节拥有一定的风险性。由于火电厂内电气设备的安装与调试环节总体来说都较为复杂，负面影响因素多，施工的工期也很长，所以整个工程项目进度的规划与落实都可能有很大的风险存在。电气设备的安装及调试环节进度与目标具有可分性特点，对于进度的管理则具有层次性的特点。因此，针对电气设备安装与调试环节的施工进度规划，可以依照施工程序将其分解为前期预备工作的进度规划、设计工作的进度规划以及施工过程的进度规划，也可以依照工程项目的结构来进行划分。

火电厂内部各类电气设备的安装、调试环节与其他施工任务的时间规划，对工程施工进度以及工期目标的影响程度是存在差距的。整体工期目标或施工环节工期目标的完成，都取决于其完成各项施工活动环节所须要的时间，由于具体的施工内容不同，因此在每个项目上耗费的时间自然也各不相同，所以时间规划是一个十分重要的因素，进行细致的规划，减少各环节施工进度的差距，才能够使整个施工流程更加顺畅[2]。

火电厂内部电气设备安装与调试环节，其整体进度与工期的管理是工程施工过程当中最为主要的任务之一，设备安装与调试环节的施工质量、工期以及资金投入，这几个因素之间是一种相互制约、影响的关系，十分复杂，所以在施工过程中，如果只是单纯去抓某一环节的落实与质量，忽略了其他两个环节产生的重要影响，可能会给工程整体的实施带来很大的损失。如果一味追求电气设备安装与调试环节的施工速度，虽然可以达到缩短工期的效果，但是工程的成本却会大幅度增加，进而影响到工程整体的收益，此外，如果把重点放在抢工期，还很可能会出现忽视工程施工质量的问题，进而导致工程的质量整体偏低。但是，如果将重点都放在成本控制上，那么施工的整体进程及质量将都会受到影响，会使工程的施工标准脱离工程对于稳定性与安全性的实际需求，导致工程质量偏低，工期一再延长等问题。电气设备安装与调试环节的施工质量，是决定着工程生命长短的关键，但若只强调质量而不重视对于资金与工期的控制，也会对工程整体的最终收益与施工时间产生很大的影响，特别是工期的一再延长，会使火电厂长期无法正常运行，不但对火电厂自身的利益有很大影响，也会对民众的正常能源供给产生影响。因此，只有借助科学的规划，订立出更加合理的工程质量、进度及投资控制指标，对每个环节进行严格的管控，才能够在保证工程的质量的同时有效缩短施工工期，确保工程的最终收益。

3 火电厂电气安装中二次接线处理的前期工作

在火电厂电气安装中二次接线处理之前，要准备电缆头制作工具和材料，确保二次接线处理的所有工具和材料都就绪，仔细检查电气系统中的开关箱、柜和盘以配电控制装置，及时消除电气接线故障，整理需要安装的电缆线和电气接线，预先固定和敷设，确保电气线路无破损、裸露、脱皮等问题[3]。同时，按照火电厂电气安装中的二次接线图纸，注意核对图纸上标注的内容，确保标注正确无误，清晰明了，核实标牌内容的准确性和真实性，测试电缆线路的绝缘性能，确保其绝缘性能严格符合火电厂电气安装施工要求和负荷标准。另外，对安装施工人员的二次接线工艺和电缆头制作进行技能培训，在安装施工之前做好技术交底工作，提高施工操作人员的技术水平。

4 火电厂电气安装中二次接线处理前的理论准备

4.1全面掌握二次接线回路中各个元器件的接线方式和二次接线设备的工作原理，详细了解火电厂安装中二次回路和一次回路施工的技术标准，分析各个回路之前的作用和联系，准确对应图纸标识和实际操作。

4.2仔细检查保护柜的端子排列，明确屏外接线和屏内端子之间的对应关系，在安装施工时只要需要按照顺序依次将保护屏内端子和设备端口的电缆线相连接。

4.3根据二次接线处理的安装图纸，掌握电气安装中二次接线处理中包含的所有电缆、仪表和电器 接线线路，了解二次设备在电气系统中的作用，从宏观上确保电气安装中二次接线处理的科学合理性。

4.4记录电气安装中的二次接线电缆的长度、规格型号、起止点位置、电缆编号等内容，确保电气安装中二次接线处理质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5 电缆接头制作方法

火电厂电气安装中二次接线处理之前，要做好施工工具和安装材料的准备工作，掌握电气安装中二次接线处理的全部内容，并且在火电厂电气安装施工过程中要做好电缆接头制作，保障电缆接线的可靠性和质量。在制作电缆接头时，要按照以下步骤：一是，根据二次接线施工图纸，按照前、后、左、右的顺序，将电盘固定在配电盘上；二是，按照电气安装中二次接线处理位置，估计电缆长度，并且要适当留出裕度，便于安装施工时进行裁切；其三，合理设计电缆接头位置，剥落电缆线路的铠装和护套，掌握好电缆线路的余量；其四，用塑料带或者绝缘带在电缆芯底部包缠三四层，在无金属露出并且包紧芯线后在缠绕一圈，确保缠绕表面无起头，尽量平整[4]；其五，合理布置箱、柜和盘中的电缆头，妥善处理，整齐放置。

在制作电缆接头的过程中，由于操作失误、存放、制造等原因，电缆线路难免会出现破损，这时可以在电缆线路中间制作一个接头。在裁切电缆线芯时，要注意电缆线路接头位置尽量交错间隔，仔细对应每一条线芯。当电缆线芯是多股绞线时，可以使用压接管，线芯绞线的重叠部分要超过15mm，确保电缆线芯连接牢固、接触良好，线芯在经过牢固包缠后，可以将热收缩管外套在电缆线芯外。

6火电设备安装质量控制的要点

6.1 对于设备与技术质量的控制

企业应当将施工重点放在对于安装工艺以及相关设备的控制与管理。主要设备包含保护柜、控制柜、接地网、封闭母线、发电机以及主变压器等等，而且其中的发电机本体在安装的过程当中，必须要保证严格依照制造厂提供的设计图纸、相关技术规章以及说明书的内容等参照材料进行施工，进而对于部分工艺的质量进行针对性的控制，比如出线罩安装完成后的密封焊接与轴密封装配、发电机外端盖装配以及氢气冷却器安装等环节。除此之外，发电机设备的定子气密性独立试验、整套风压试验、氢气冷却器的水压试验、发电机的定子绕组水路试验以及转子气密性试验等，都要依照相关的设计要求来进行。

6.2 对于电缆铺设质量的控制

对于桥架的详细安装路径，以及其断面的布置，必须要确保其合理性，且不可出现空置层，而且安装的高度也必须要保证合理，这样才能够为监察与巡视环节提供更多便利。在铺设线路时，要确保线缆排列的规范性与合理性。除此之外，进屏柜区域的线缆排列，也必须要始终保持整洁规范，标识应当及时挂，而且号牌的具体标识要保证清晰可鉴别。就电缆的金属软管部分来说，其两侧的固定措施要确保足够牢靠而且长度要适中。此外还要保证交流单芯电缆的固定夹具不会对闭合的磁路造成任何负面影响；要保证电缆的金属护层或者屏蔽层的接地部分具有足够的安全性与可靠性，其接地线缆的截面，应当符合行业相关法规当中所要求的标准。

7电气安装中二次接线处理

7.1安装施工人员要熟练掌握所有二次线的符号，将原理图和二次接线图进行核对，确保二次接线图的准确性，严格按照火电厂电气安装中二次接线处理的要求，按照图纸进行施工，确保接线正确，电气元件和导线之间采用压接、焊接、插接、螺栓连接等方式，保证接触良好、牢固可靠，配线回路尽量美观、清晰和整洁，电缆导线要具有良好的绝缘性，盘柜内的电缆线路不能有接头，电气编号要字迹清晰，顺序正确。

7.2火电厂电气安装中二次接线的电缆芯数比较多，为了确保二次接线线路正确，要在二次接线处理之前，仔细校对电缆芯数。电气安装施工现场通常都使用通灯从电缆两端找出相对应的芯线，通灯主要由1个小电珠和2节电池组成，并且带有2根引线，在电缆端口制作完成后，要根据电缆线路的根数，按照阶梯形或水平形排成一层或者两层，用绑扎带将所有电缆线路进行固定。

7.3电缆挂牌字迹要准确、清晰，不易脱落，二次接线排线时，要确保接线和电缆整齐美观，不能出现交叉，便于检查和维护[3]。端子排在垂直排列时，将每根横向的单根电缆线从端子排后侧抽出，并且将纵束垂直对应的端子排均匀排列。

7.4用打印机在电缆线芯的异性胶管上打印上胶头号，采用A-Z、1-10的专用号码或者套入线芯，根据接线图的回路号码，组合线芯编码，结合端子接线位置，切断多余芯线，应用电工刀或者剥线钳剥去电缆芯线的绝缘层。在二次接线处理时，紧固螺丝的方向要和电缆线头弯圈方式相一致，线圈大小要匹配螺丝大小并且线圈要弯得圆，对于多股电缆线头要设置接线端子，每侧的接线不能超过两根，在使用插接式端子时，可以将两根不同截面的导线连接在一个端子上。

7.5在火电厂电气安装中二次接线处理要按照从右侧到左侧、从上层到下层的顺序，由同一个工作人员来负责盘柜接线处理，并且在接线处理时要设置专门的工作灯。同时，要注意仔细对于电缆编号，正确排列电缆线芯胶头号，预留的线芯长度要保持一致，并且胶头号不能套反，确保电缆线芯紧固，保持正确的接线，按照最长线芯的长度将备用线芯排列在线芯束中。

7.6盘柜中的电缆线路，要切断刚带，扎紧切断电缆端部，对于带铜屏蔽层的电缆，要按照二次接线要求合理设计屏蔽层接地方式，将每一对线芯组成的多芯或者多对电缆，要将屏蔽接地线连接在一起。

结束语

总而言之，电气安装是火电厂施工建设的重点环节，由于火电厂电气安装施工中线路比较复杂，电气设备繁多，因此要严格把关二次接线处理过程中的材料和工具，科学规划电气安装中的二次接线处理操作步骤，提高电气安装施工质量，相关技术人员要注意检查二次接线运行情况，及时地发现问题，解决问题，提高火电厂电气安装的安全性。

参考文献：

[1]刘居康.火电厂电气安装中二次接线处理探讨[J].科技致富向导，2014（35）：183.

[2]侯本超.论火电厂电气安装中二次接线的安装技术[J].军民两用技术与产品，2014（19）：156，170.

[3]刘倩，厉石.火电厂电气安装过程中二次接线安装技术探析[J].中国机械，2014（16）：147-148.

[4]祁利军，王江.浅谈火电厂电气安装中二次接线工作及调试措施[J].建筑工程技术与设计，2014（33）：574.

论文作者:郝晓文

论文发表刊物:《基层建设》2018年第28期

论文发表时间:2018/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55b3c7596e60bbdf3e81e4fd.html