# 浅谈如何提高输电线路施工中驰度观测的准确度论文_李清

国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 辽宁 122000

摘要：在电力线路的施工过程中，架空线路是最为常见的施工形式。要保证施工的效果，必须要对驰度进行计算，这也对驰度的准确度有要求。

关键词：输电线路；驰度；意义；计算；注意事项

1.前言

当前，我国电力行业快速发展，各地电力线路施工规模在不断扩大。对施工的质量也提出了更高的要求。

2.输电线驰度观测的意义

输电线路导线在相邻杆塔间下垂形成弧形曲线，其下垂幅度称为驰度（或弧垂）。驰度大小与档距（相邻杆塔的水平距离）、高差（相邻两杆塔的导线悬点之间的垂直距离）、导线长度、导线重量、导线所受应力有关，气温、风、冰雪等自然因素亦对其产生影响。输电线路施工的紧线阶段，导线的弛度观测与调整成为工作的重点，是紧线阶段张力放线与附件安装等工序质量保证的基础。若输电线路导线驰度太大，误差超过允许范围，对被跨越物安全距离不足，则容易造成事故；受到系统持续过电压、高气温和重负荷等多因素影响，导线会发生自摆动，从而造成导线相间和导线相对杆塔之间发生放电；在大风台风恶劣气候条件下，导线就会发生超出其允许范围的摆动，造成导线相互鞭击损伤以及与杆塔连接部分导线损坏断股。若输电线路导线驰度太小，误差超过允许范围，则拉紧的导线加大了其应力，相应降低了导线的机械强度，若短时内温差较大，导线会被强制拉长甚至拉断。尤其在南方雨雪灾害气候条件下，杆塔抗倒伏能力降低。

3.驰度计算

3.1驰度调整

将手扳葫芦一端固定在横担上，另一端通过铝合金紧线夹头连接在导线上，收紧手扳葫芦拆除弯头挂板与耐张线夹处的销钉和耐张线夹，利用手扳葫芦的收紧或者放松将计算得到的导线驰度值ｆ输送到手扳葫芦中进行调整；调整时需要将该耐张段内的瓷瓶绑扎线全部解开，便于调整。

3.2驰度微调

（１）在两侧与驰度值相等的导线悬挂点，各绑上一块驰度板。

（２）观测人员瞄准两块驰度板，调整导线张力，当导线正好在瞄准线上，即为所要求的驰度。驰度微调工作一般与紧线配合进行，通过观测使安装后的导线弛度，符合设计弛度。导线弧垂的误差，不应超过设计弧垂的±５％。导线紧好后，同档内各相导线弧垂力求一致，水平排列的导线弧垂相差不应大于５０ ｍｍ。同一横担上的架设截面不同的导线时，导线垂弧应以垂弧最大的导线为主。

3.3 驰度确认

检修人员利用驰度板观察导线驰度符合要求且三相驰度一致，合格后重新选取位置固定好耐张线夹，并与弯头挂板连接。

4.档端角度法误差分析

4.1基面施工与设计图纸存在差异

由于设计水平的提高和塔式制造技术的进步，500kv以上的传输线塔底基本上都是全方位不等高的。为了尽可能地保护周围的山区环境，减少由于土石方造成的地球破坏的挖掘和遗弃，并充分利用塔的位置在塔底保护的基础上，一般在基面施工中甚至更少的基础。通常在立法的情况下不影响塔，尽量直接挖坑。然而，在电路设计图中，基面仍然简单地表示为完整的基底落下状态，导致实际构造的地基和设计不一致，容易观察到两者之间的差距线h测量和计算误差。

4.2相邻杆塔间基坑的深浅存在差异

出现了全方位塔，使相邻塔基坑的深度有很大差异，导致观察两条线之间的间隙之间h值的误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.3现场进行驰度观测和调整的测工观测仪器摆放的影响

传输线通常竖立在高山地区，观测程度，视野经常被障碍物阻挡。经纬仪的实际高度放置在现场和经纬仪的要求高度差异，导致经纬仪和塔塔之间的垂直距离之间的一个值的误差。

4.4线路施工中人员因素的影响

齿轮角法的计算方法较为复杂，计算方法复杂。一些参数需要通过现场测量进行测量，由技术人员计算只是参考值。如果验船师直接使用技术人员提供数据，会造成公差观察误差的程度。从分析可以看出，刀具端角法的观察和调整程度存在误差的原因是公式中的参数更难测量或不能准确测量，计算方法复杂。

5.观测时应注意温度变化的影响

在观测弧垂时应特别注意温度的变化。尽管有些资料上提到，温差不超过5℃时观测值可不作调整，但是如果随着温度的变化，稍微将导线（经过计算）看高或看低一点，这样弧垂的误差就会更小一点。值得注意的是，如果用角度法观测时需要将导线看高100mm，这100mm的高度是将弧垂提高100mm，而不是将仪器所观察到的那个切点高度提高。虽然仪器的观测角与导线相切时，档距中点的弧垂就是标准的弧垂值，但是仪器观测角的导线与档距中点弧垂提高值的比值，绝对不是1：1。

6.验收时弧垂变大的成因及改进方法

如果一切都按正常计算好的数值，把某一段线的弧垂看到最精确，往往是在架线完成至检查验收时，弧垂会变大，更有甚者超标，究竟是什么原因导致弧垂加大呢？一般来说，设计院对导线的初伸长采取的是降温补偿，降温值是10～15℃。而实际上多种资料表明，对钢芯铝绞线初伸的降温补偿是15～25℃（轻型钢芯铝绞线是20～25℃），也就是说设计院给的降温补偿是补偿的最低值。而导线在架设好以后至验收，往往要经历一段时间，在这段时间内，有温差、天气对导线应力产生的影响，有安装附件（如安装防震锤、间隔帮等）时对导线施加的垂直力负荷，有导线自身塑变和蠕变伸长，种种因素加在一起，就会出现弧垂变大的现象。而验收时，运检方还是按原来的补偿值进行检查，所以有时会导致弧垂不合格。采取的改进措施是：220～500kV弧垂优良标准是控制弛度不超过标准弧垂值的±2%，观测弧垂时把弧垂看高标准值的1%～1.5%。这样一来导线弧垂就徘徊在较高，但又不影响优良的位置上，就等于又给了导线一次小小的补偿。使得导线弧垂在架好后直至验收时，都不会低于标准值。

7.注意事项

7.1运用等长法观测驰度时应该注意

绑扎弧垂板时，根据实际情况先绑在相对较高的杆塔上，然后再绑相对较低的杆塔；观察弧垂时站在相对较低的杆塔，由低处向高处看，这时面向对应的背景是天空，视线要更好一些。观察时所站的基杆塔，应将弧垂板绑在与观测杆塔相邻的一个面上，而自己站在绑弧垂板相对应的那个面，一定不要紧贴弧垂板观看，这样人和弧垂板保持了一定的距离，极大减少了眼离弧垂板太近而产生一种影响视觉的虚光，就大大提高了观测驰度的准确性。在观测导（地）线驰度时，若气温变化导致架空线温度发生变化，此时应该调整观测的驰度值。

7.2运用角度法观测驰度时应该注意

用角度法观测驰度对架线工序的质量检查步骤为：架线工序完成后，复查架空线驰度时，原则上应在观测档上复查，经纬仪的摆放位置应尽可能放在原来观测驰度的位置：调平经纬仪后，调整经纬仪的垂直度盘，使望远镜的视线与架空线的轴线相切，读出观测角，利用观测角推算架空线的驰度；将计算的驰度值同设计驰度值相比较来确定误差率，在比较时还应考虑架空线已经释放初伸长的因素。

8.结束语

综上所述，进行电力线路驰度的观测对于准确度而言意义重大。我们要提高对驰度的控制，保证施工的质量。

参考文献：

[1]袁萌.架空线弛度计算的几何方法[J].河北电力学院学报，2016（07）.

[2]李一峰.线路架设中弛度的观测与调整［J］.西北电力技术.2016，34（1）.

[3]李博之.高压架空输电线路施工技术手册（架线工程计算部分）（第二版）［M］.中国电力出版社.2015

论文作者:李清

论文发表刊物:《基层建设》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55b50308217d1a9fc3bc7411.html