# 机场工程管理及水泥混凝土道面施工技术要点分析论文_潘俊林

四川省场道工程有限公司 四川成都 610000

摘要：目前，我国经济已经跟随时代快速发展而持续性增长，交通便捷性概念的提出，让我国机场项目进一步增多。为了保证区域经济之间的往来及交流增强，我国很多城市已经开始了机场项目建设，机场项目数量的增多，让各个领域内的工作人员及社会各方面加强了此项目重视度。机场项目建设实际质量会直接影响工程使用时间及项目质量，所以，工程项目质量的提升，必须加强施工中的各项管理及技术。文章主要对机场工程实际管理内容进行分析，其次对水泥混凝土道面工程施工技术要点进行全面研究及分析。

关键词：机场工程管理；水泥混凝土；道面施工；技术要点分析

水泥混凝土工程施工技术在我国工程施工中的应用时间非常长。工程施工技术及工艺已经趋于成熟，水泥混凝土本身强度高，在工程施工中有着非常长的应用时间，养护费用非常低。目前，我国工程进行中，已经有了非常广泛的应用，其中，我国机场道面上利用的水泥混凝土实际使用寿命为30年左右，为了将水泥混凝土道面施工质量提升，就需要加强对应施工技术的研究，避免出现质量问题。

1.分析机场混凝土工程管理

1.1进行整体性工程管理

机场项目施工之前，施工企业需了解工程项目基本特点、施工环境及施工跳进等，对机场工程施工图纸进行绘制。保证图纸的科学性及可行性。在合同实际规定时间范围内完工，制定具备科学性的施工方案，确保工程实际进度能够满足标准建设要求。与此同时，不同施工阶段内的管理责任需进行科学划分，将管理职责进行落实，工程项目进行中，最好建设监督管理队伍，确保监督工作人员能够在施工场地进行监督及管理，对机场施工项目进行严格控制。

1.2分析工程信息化管理

为了确保机场施工管理工作效率及精准度能够跟随项目发展进一步提升，工程施工单位加强了各类先进性技术及信息化软件。同时为项目建设了现代化信息管理平台，根据工程建设基础模型及项目管理内容，并保证能够满足项目基本需求，对各类资源进行合理控制，将机场实际管理能力及效率共同提升。与此同时，工程设计人员还需要将工程施工信息及数据与工程施工技术人员进行共享，保证信息系统的有效利用。

1.3对机场工程项目施工材料及设备进行管理

施工材料及设备是机场工程施工管理中的重要工作内容。机场工程施工建设中，利用到的工程施工材料都是专门负责采购的工作人员进行采购，采购之前需要进行多加材料供应商对比，对质量及价格进行充分对比以后，选择价格便宜且质量较好的供应商。同时，材料入场之前，工程施工现场监理工作人员需要对材料质量进行二次检验。设备管理过程中，需要根据设备类型及用途，选择施工工程施工的设备租赁及设备购买方式。

1.4对工程施工人员进行管理

为了保证工程施工项目的正常进行，避免工程施工中出现不同程度的质量问题，施工单位需要进行施工工作人员专业知识的学习，让施工工作人员能够更好的掌握施工作业规范，同时还需要保证工作人员施工质量意识及安全意识的提升。并且，施工单位可以进行岗位责任制的实行，将工程施工责任与个人结合，对工作人员进行监督。奖惩及激励制度的建设，能够在一定程度上将工程施工工作人员的积极性调动起来，这对工程施工质量及进度有着非常重要的意义。

2.分析机场工程项目中的水泥混凝土道面工程施工技术

机场工程项目建设的重点及核心工作之一有水泥混凝土道面施工，下文将对所需施工技术要点进行详细分析。

2.1分析混凝土配制

机场水泥混凝土道面工程施工第一步工作为混凝土配制工作。混凝土材料在选择过程中，应该保证其能够满足工程建设标准，保证原材料使用合理性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，需要利用到的混凝土材料有分粉煤灰、河砂、硅酸盐水泥等。在实际配比开始之前，需要进行原材料检测。根据混凝土实际强度、和易性、耐磨性及基本使用年限，对各类原材料进行科学性配比。混凝土实际水灰比需按照工程实际需求进行配比，配比强度与设计强度需进行对比，保证合理性。比例确定完毕之后需要将将混凝土原材料倒入搅拌机中，将混凝土维勃稠度及坍落度控制在合理范围之内，进行持续性搅拌。

2.2分析混凝土运输工作

混凝土在运输开始之前，需要将运输车车搅拌罐内的杂质及表面杂质进行清理，根据机场工程项目施工进度情况，对混凝土实际用量进行确定，然后对运输路线进行选择，运输路线用时越短、越平整，越能证明路线选择良好性。混凝土初凝完毕之后，需要将道面铺筑工作完成，一般情况下，混凝土搅拌站到工程施工现场之间所需时间应该控制在30分钟以内。混凝土运输过程中需要保证搅拌工作的持续性进行，避免产生离析问题。卸料过程中，运输车辆应在技术工作人员指挥下进入施工现场，避免出现车辆与模板相撞，或是与设备产生相撞现象，需要将混凝土倾落高度进行科学控制，保证倾落高度在1.5米内。

2.3进行混凝土铺筑

机场项目施工进行中的核心及关键工作内容之一有混凝土铺筑施工建设。机场工程中，利用模板支撑方式为项目摊铺支模。支模工作开始之前，需要对模板进行仔细清理，并保证模板平整性，按照工程施工图纸对模板进行准确放置，将模板与模板之间的连接工作做到位，保证稳固性，避免漏浆问题的出现，确定模板稳定性达到要求。道面分块高程为立模板角高程，模板误差需控制在允许范围之内。将模板安装完毕之后，需要利用振捣设备、混合料，将振捣时间控制范围，将振捣沉落度进行控制。此项工作内容进行中，应重视振捣时间科学性，振捣工作中，负责人员需要将振捣工作记录及数据进行详细登记。并将数据及信息作为可靠性依据，让机场道面工程能够正常施工，确保水泥混凝土道面工程施工工作能够符合要求。

2.4分析混凝土处理工作及养护工作

道面铺设工作施工顺利完成之后，工作人员对道面检查过程中，若看到道面存在倒边问题及凹凸问题，需要进行临时模板的搭建，利用临时模板对问题进行解决。倒边问题能够利用模板进行妥善处理，凹凸问题应利用直尺对低洼地区进行处理，直尺应选择铝合金直尺，长度不能大于3㎝。道面问题修复成功之后，需根据道面施工基本情况进行养护，确保道面工程施工质量建设能够满足要求，一般会使用喷洒养护剂养护方式进行养护，养护过程中需要进行喷水保湿，避免道面在阳光下暴晒。

结束语

我国交通事业的快速发展，提升了民航飞机需求量，机场工程施工项目数量在近年来逐渐增多，因为机场项目本身投资比较大，这对地区交通事业及社会经济的发展都有着积极性作用，并且地方政府非常重视机场工程建设及施工工作。所以，机场工程质量及管理工作必须做到位，管理及控制方式的科学性及有效性能够保证机场工程施工项目的顺利进行，保证机场工程施工项目建设能够有效进行，将水泥混凝土道面工程施工各个施工阶段做到位，确保机场工程项目质量达标性，让质量建设要求能够满足施工建设要求。上文已经针对机场工程项目实际管理内容及水泥混凝土道面施工技术要点进行了详细分析，机场道面工程施工中需要注意的要点居多，需根据实际情况，保证机场工程项目建设能够根据要求进行施工。

参考文献

[1]李勇.机场工程水泥混凝土道面施工技术研究[J].建筑技术开发,2019,46(03):66-67.

[2]刘泽玲.机场工程管理及水泥混凝土道面施工技术要点分析[J].建材与装饰,2017(01):149-150.

[3]韩松芝,梁显彬,谢磊,孙博奇.机场工程管理及水泥混凝土道面施工技术要点探析[J].江西建材,2016(01):100+103.

[4]赵磊磊.机场工程管理及水泥混凝土道面施工技术要点探析[J].居业,2015(04):68-69.

[5]侯显丰.机场工程管理及水泥混凝土道面施工技术要点探析[J].门窗,2014(11):148-149.

论文作者:潘俊林

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55bbceaf505ea5d05133ecfd.html