# 高层建筑施工主体结构的关键施工技术彭景论文_彭景,张范,,

摘要：所谓高层建筑相比低层建筑不仅高度有所增加，其内部涉及到的隐蔽工程也相对较多。其中主体结构作为高层建筑的框架，直接关系到后续工程的质量以及整个工程项目的性能。施工人员在主体结构施工过程中必须积极地使用科学的施工技术，同时把控好施工阶段的质量。

关键词：高层建筑；主体结构；关键施工技术

1 高层建筑主体结构的关键施工技术

1.1 测量主体结构

在开展主体结构施工之前应该做好工程的测量工作，这也是保证后期工程的基础和前提，特别是对高层建筑的地基部分，更应该做好测量工作。最终的测量数据能够为施工人员提供科学参考，并根据实际的测量结果制定出更加科学的主体结构施工方案。其中测量的主要内容包括三个方面。第一，测量主体结构的垂直度。其测量结构直接关系到该高层建筑的主体结构稳定性。在具体的测量过程中应该选择最佳的边角柱，选择合适的测量方法，这样才能够保证测量的准确性。第二，测量主体结构的标高线。在每一个高层建筑施工中都会在每层设计四个孔洞，测量人员可以采用定位标线的方式对这四个孔洞位置进行测量，为了保证准确性，应该由多位测量人员进行多次校准。第三，测量主体结构的轴线。测量人员通常会使用经纬仪对轴线的测量方式，并标注好钢板的准确位置，进而提高测量的正确性。

1.2 钢筋工程施工要点

在整个高层建筑主体结构施工中钢筋工程属于基础工程，同时也是重点工程，该环节施工质量直接关系到整个高层建筑的质量，所以施工人员必须做好相关的准备工作，并对钢筋工程的各个施工环节加以重视。钢筋工程的施工要点具体如下：第一，采购钢筋。钢筋工程的主要材料就是钢筋，所以施工单位必须重视钢筋采购环节，依照相应的施工计划进行采购，并对钢筋的出厂证明以及合格证进行仔细检查，选择适合工程需要的钢筋材料。当钢筋到达施工现场时，施工人员应该对钢筋进行抽样检查，并对钢筋的强度、型号进行核查，一旦发现钢筋不符合工程需要必须重新进行采购，如果质量合格就可以做好入库防潮准备。第二，钢筋加工。在开展钢筋工程之前需要根据实际需要对钢筋进行加工，把钢筋加工成成品不仅能够节约材料还能够提高钢筋的精度。同时注意钢筋材料的连接处应该进行仔细捆绑。第三，钢筋材料的安装。在实际安装之前，施工人员应该准备好施工工具，并由专业的技术指导人员进行技术交底，特别是施工中的难点和重点，加强施工人员的安全防护意识。此外，还应该根据设计要求来确定钢筋保护层的厚度、长度以及具体的数量和等级。

1.3 混凝土工程施工要点

在钢筋工程完成之后就需要开展混凝土工程，混凝土工程的质量直接关系到工程建设的质量。相比其他工程环节，混凝土工程的施工条件相对更加复杂，所以施工技术相对要求比较高。在实际的施工环节中应该严格控制混凝土的材料，例如，温度，湿度，运输条件，搅拌条件等等。混凝土施工环节中需要注意的要点如下：第一，混凝土材料的配比科学化。由于混凝土运输的过程中材料的配比容易受到影响，配比发生变化就会影响到混凝土的质量，所以需要根据实际的施工类型进行科学配比。第二，避免混凝土裂缝。在具体的混凝土施工过程中可以采用大面积板的方式去掉混凝土材料表面的浮浆，并通过二次抹面的方式减少裂缝问题的出现。此外，在浇筑混凝土的过程应该严格按照具体的施工顺序进行，并在浇筑后对其进行检查，避免裂缝问题对高层建筑主体结构质量的不良影响。作为施工人员应该对混凝土工程进行定期检查，一旦发现问题必须及时解决。

1.4 砌体结构

砌体结构是高层建筑主体结构中的关键部分，所以施工人员应该掌握砌体结构的施工技术。在砌筑施工中采用双面挂线，按照清水墙的要求进行砌筑，并且不进行勾缝。在正式砌筑之前，应该对需要砌筑的位置进行清洗，并对墙身的位置浇水湿润。根据图纸上的尺寸确定好门窗的具体防线位置，并在墙体转角的位置树立皮数杆，并在皮数杆之间设立准线，并对这些准线进行砌筑。目前，最为常用的砌筑方法就是铺浆砌筑法。具体来说，根据设计要求墙体和框架的连接处的灰缝宽度最合适的是10毫米，不过具体的范围可以在8毫米在12毫米之间，水平灰缝的砂浆饱和度应该超过百分之八十。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 高层建筑主体结构的质量控制措施

2.1 完善施工质量管理制度

任何工作的开展都必须遵守相关的制度，工程建设也不例外。完善的施工管理制度是开展工程建设的前提。所以要想实现高质量的建筑工程，就必须制定一套完善的管理制度，工程中的每个环节都能够实现有法可依。上层管理人员应该根据自身的实际情况，针对每个环节都制定出一个具体的完整的科学的管理要求，并把具体的职责落实到个人，保证管理上的清晰明了。

2.2 采用全过程施工质量控制模式

2.2.1 事前控制

所谓事前控制指的就是在开展高层建筑主体结构之前的工程质量控制措施，这不仅能够提前预测出施工中可能出现的风险和问题，还能够提前制定出科学合理的解决措施。具体来说，需要施工人员能够收集全面的工程材料，明确工程的总目标，并确定好每个施工人员的职责范围，以及相应的奖惩机制。

2.2.2 事中控制

事前控制起到的是防患于未然的作用，而事中控制则是整个高层建筑主体结构的关键环节，只有做好事中控制才能够真正地实现高质量的工程。在施工过程中充满了变数，所以做好事中控制对施工管理人员的要求很高，严格把控每个施工环节的质量。具体来说，施工材料对整个高层建筑的质量保证至关重要，所以在事中控制过程中首先就应该保证施工材料的质量，这也是有序开展施工建设的具体要求。另外施工技术管理方面也应该做好质量控制工作，做好技术交底并能够严格执行相关的施工标准。此外，高层建筑主体结构施工中的环节非常多，每一个小环节的质量都会关乎到整个施工环节的质量，所以必须加强各个施工环节的质量监管，在一个环节结束后做好质量验收工作，合格后才可以进行后续工作，不合格的话需要重新进行施工直到合格为止。

2.2.3 事后控制

在工程施工后期的质量控制也非常重要。质量监督检验人员应该根据相关的工程质量检测标准对前期的工程质量进行全面的检查并验收，保证工程每个环节的质量都符合标准。这也是整个高层建筑工程的收尾工作，必须加以重视。

2.2.4 提高施工人员的综合素质

任何工程建设都离不开人。所以施工人员的素质直接关系到整个工程建设的顺利进行以及相关的质量控制。要想切实保证高层建筑主体结构的施工质量就必须提高施工人员的综合素质，组建一只高质量的施工队伍。在选定施工人员后需要对这些人员进行专业的技能培训，确保每个施工人员都能够掌握相关的施工技术，同时掌握对每个施工设备的操作技能。此外，施工单位还应该定期对施工人员进行技术考核，同时进行相关的技术讲座，使施工人员能够更加全面的掌握施工技能。

3 结束语

总而言之，高层建筑的主体结构施工质量控制工作比较难，需要施工单位能够根据实际的施工情况把控好每个施工技术的难点要点。例如，在施工设计的过程中做好后期可能出现问题的解决措施，并提高施工测量的准确性，以及掌握混凝土施工技术以及磨板施工技术的要点，不断提高工程的质量，为高层建筑的未来发展奠定基础。

参考文献

[1]卢兵.高层建筑施工主体结构的关键施工技术探讨[J].建材与装饰，2018(43):25-26.

[2]邵男.高层建筑主体结构施工要点探究[J].建材与装饰，2018(29):41.

[3]乔凯明.高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制[J].城市建设理论研究（电子版），2017(24):145-146.

[4]秦利明.高层建筑工程主体结构施工技术及质量控制[J].中国高新区，2017(16):171-172.

论文作者:彭景,张范,,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55cd963d54e91f8057c7ff87.html