# 给排水埋地管道的安装技术探究论文_靳川,申屠一源

浙江省工业设备安装集团有限公司 浙江杭州 310001

摘要：建筑给排水埋地敷设的管道在施工时应考虑到管材、管径、土壤、路面用途、埋深、防腐、覆土等影响因素，才能保证管道的预期使用寿命，为日后维修或更换提供方便。

关键词：给排水；埋地管道；安装

建筑给排水埋地敷设的管道往往是建筑配水或排水的主干管，对系统的正常运行所起的作用是不言而喻的，因有时设计和施工不够重视，造成各种问题。下面结合本人施工的一些经验谈谈体会。

1 管材选用

1.1选用原则

（1）安全可靠性。这是建筑给水中最重要原则，因为建筑给水是有压管，一旦漏水爆裂将会使建筑和人民财产造成损失。管材应能经受得起振动冲击、水锤和热胀冷缩等，并经受时间考验，不会漏水、不爆裂。有报导在已经安装的给水管道的工程，有的发生漏水、渗水，造成财产损失，巨额索赔造成企业倒闭的事例。但目前管道敷设都没有创造50年后更换的条件，也没有管材临终的予报装置，就意味着每个建筑给水系统就是一个定时炸弹（水弹),这个难题就这样留给子孙后代了。

（2）经济性。在满足使用安全供水前提下，花最少的钱选用管材。在比较管材价格时同时还要比较管件的价格，而且还要比较施工安装费用。例如薄壁铜管的管接头可能不太贵，但焊接的费用可能比管接头本身还贵，某些大口径塑料管壁相当厚，或者连接铜管件很重，可能造成折合每米价格比铜管还贵。这说明每种管材都有其适用的经济定位。某些管种只能适用于小于管径50毫米的给水管道，为了开拓市场，却偏偏开发管径100毫米。小管径行，不等于大管也行，否则影响管道的安全性，又不经济，这也是很多企业陷入的一种误区，本意想开拓市场，而结果却反而砸了自己的品牌。

（3）卫生性。显然目前推向市场的管材均要符合国家标准GB/T17219-1998的要求，而且经过国家认可的检测部门测试，合格才能投放市场。就目前我们的卫生水准要求来说，建筑给水管均在卫生许可范围内，可能几十年后，随着卫生标准的提高，管材对水质影响也有可能引起广泛的重视，塑料管的各种改性剂，助剂、添加剂等，金属管溶于水的金属离子，这些统称为引起人体致变的环境因子，对人体脏器等引起影因素正有待于人类深入研究探讨。所以不加改性剂塑料和化学成份中或表面镀层中无重金属分子的金属管其卫生性能好，反之亦然。

（4）节能。任何管材从原料提炼合成、熔镉、机轧、注挤均要消耗能量，从宏观来看，金属管比型料管要耗能。在复合过程中采用热胀、喷涂复合工艺的钢塑复合管要比金属管耗能，厚壁管比薄壁管耗能。另外从管材内表面粗糙度大的比粗糙度小的要耗能。管接头局部缩径比同径的要耗能，即沿程和局部水头损失大。从施工工艺角度分析，用电焊、气焊、热熔连接比粘接、丝接的要耗能。

（5）可持续发展。任何一种管材能被人们经用而不衰，其中很重要的原因是在于它能被回收重复利用和不产生新的污染。据考证铜水管自从埃及金字塔中发现距今己达5000年之久，而镀锌钢管由于其容易锈蚀，影响水质而逐渐限用或淘汰。

室外给水管道采用管材有承插式给水铸铁管、球墨铸铁管、焊接钢管、镀锌钢管、预应力钢筋混凝土管、玻璃钢管、HDPE塑料管、复合管等，埋地管道长年累月的拉伸应力一级地基的不均匀沉降等产生的综合应力，还要承受水锤冲击力，因此管材首先要有足够的强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 管道安装的几点注意事项

除了管材要有足够的强度外，同时施工过程的质量控制也是关键。

2.1钢管焊接

管道采用对接焊接方式，对焊接产生的不良后果表述如下：

（1）不合格焊缝较难避免，成为管线致命隐患。不合格焊缝是影响管线安全的最大隐患，埋地敷设管线的每一条沟槽焊缝，都将承受管线的主要荷载一温度变化引起的拉力及不均匀沉降引起的弯曲力。

（2）焊缝处内外防腐层质量难保证，因焊缝处的内外防腐只能在现场对焊完成后才能实施。

2.2柔性连接中的胶圈问题

在柔性连接中，胶圈是个小部件，但相当重要，它的安装质量直接关系倒闭水试验是否合格。胶圈安装应注意：

（1）橡胶圈应符合ZBQ43100一87的规定。橡胶圈的形状为圆形，表面不应有气孔、裂缝、重皮及有碍使用和影响密封效果的缺陷。

（2）管节下槽前，应逐根检查管材和承插口有无损坏现象。

（3）管节对接安装前，必须逐根清理管子的承插口环，在承口工作面涂刷润滑剂，将橡胶圈套入插口环凹槽中，使胶圈在插口的各部位上粗细均匀并顺直在插口环凹槽内，消除胶圈的扭曲翻转现象以保持密封良好。

（4）安装完成后，用专用量具检查密封橡胶圈是否都在插口环的凹槽内、接口间隙是否符合设计要求，确认检查合格并将管节垫稳后才能将吊具移开。

2.3金属管道防腐

埋地管道一般采用水泥砂浆内防腐，外防腐一般采用石油沥青及环氧煤沥青，分普通级、加强级、特加强级三个等级。

2.4覆土要求

管道强度由管材材质及焊接质量控制来得到保证，而管道变形主要有管道的外力作用而产生，特别是在覆土过程中形成。

管道在道路下敷设时，覆土前必须将槽底的杂物清理干净，且保证无积水。首先进行管道坞膀，坞膀时采用粗砂在管道对称填充。洒水振实，坞膀高度至管身135。然后逐层用回填土在管道两侧同步回填，每层厚度≤30cm，回填土密实度≥90%。在管以上50cm范围内，密实度≥85％，50cm以上的部分均按路基要求回填，管顶覆土高度达到设计要求后再用对称方法进行井点拔除。

在雨季或者土质渗水性不好的情况下，采用水密法进行覆土，并要注意管道抗浮问题。

参考文献

[1]庄韦韦.分析埋地给排水管道震害与抗震设计[J].建筑工程技术与设计,2016(17).

[2]刘永杰.浅谈建筑给排水管道安装[J].工程技术:文摘版,2016(5):00102-00102.

论文作者:靳川,申屠一源

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/55e6d32eed11bac25f3184ec.html