# GPS-RTK技术在公路工程测量中的应用论文_犹平俊

贵州金山国土勘测工程有限公司 贵州黔南州 550400

摘要：近几年，我国经济发展迅速，各个领域的事业都趋于完善，随着科学技术逐渐发展，我国对GPS技术以及RTK技术的研究越来越成熟。GPS-RTK技术是将GPS测量技术与数据传输技术相结合的一种高科技。其建立在载波相位观测值基础上的实时动态定位技术，以GPS测量技术为基础，也是GPS测量技术新的突破。针对于此，下文将详细阐述GPS-RTK测量技术在公路工程测量中的应用，并举例说明GPS-RTK技术是一种准确并快速的实时动态测量定位技术，仅供参考。

关键词：经济发展 分析与研究 测量技术 定位 仪器与设备 卫星信号

与其称之为GPS-RTK技术，还不如将其定义成建立在GPS测量技术上发展起来的更具有灵活性以及实用性的地质勘查技术，此技术非常全面，能够很好的应用在我国公路工程测量中，为工程施工快速准确提供施工依据，与此同时减少经济成本，并且还非常有效率，以往的测量技术会因为天气因素导致施工被迫停止，但是此技术的出现，突破原有的限制，在经济效益与社会效益上都很显著，对于我国公路工程的发展具有巨大意义。

一、公路测量中主要应用

由于公路工程测量纵向延伸很长，并且横向发展也很窄。很不利于测量，现阶段GPS技术与激光测量技术和遥感测量技术以及逐渐区域完善，最突出的是GPS技术的发展，公路工程施工有了它的参与，使工作变得更加轻松。

1.1公路控制测量

以往，我国公路工程测量控制网布设方法一般情况下都是采用导线的形式，其精度与点分布以及导线长度等等都有很大的联系。通过应用GPS-RTK测量技术作为公路工程控制网，这种技术与点位和网型都没有关系，就与GPS卫星分布以及观测卫星的时间等等有关联。所以控制网点分布很广泛，由于施工现场放样主要仪器基本都是全站仪，所以切记不要忽略点位之间通视的问题，这样才能方便工作人员施工。其次，还需要考虑工程项目对精度的以及仪器设备和人们专业素质等等要求。当GPS控制网布设完毕后，大多数情况下都是采用外业观测方法GPS载波相位静态相对定位测量。如果是国家重点工程项目，应该进行现场试验观测。控制网观测方案选择设计要根据跟踪卫星数量，卫星信号质量，卫星高度截止角现场查看信号干扰情况，卫星星历分析等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在处理外业观测数据之前，应该检查各个控制点卫星观测时卫星信号的质量，要反复查看质量比较差的部分，一旦发现基线不合格，应该在第一时间进行重测或补测。不然将会使整个GPS控制网精度下降，所以我们要提高对GPS控制网数据处理环节的重视。

1.2地形图测绘与断面测绘

现阶段，我国GPS测量技术已经非常成熟，其本身具有定位快精度高的特点，但随着GPS-RTK测量技术中软件与硬件的发展与完善，在我国各个领域都有渗透。RTK测量技术在公路工程中可以完成多种测量任务。

1.2.1RTK测绘大比例带状地形图

一般对于高级公路，我们通常的设计工作是在1:1900或是1:900的带状地图上来进行。应用实时GPS动态测量RTK测绘技术，能够极大程度缩短时间完成任务。大多数情况下，RTK作业半径为15千米到25千米之间，这样一来能够极大的减少测量工作的控制点个数，能够在符合作业半径要求的前提下，或者具有国家以及地方性的连续运行参考站基准站区域内，RTK测量是不进行控制测量的，其会直接进行地图测绘工作中的碎步点数据采集。其外业工作是通过手簿进行控制的。所以，应该在测量手簿中装一个成图系统，这样以来就能将公路工程中的内外业一体化，只需采集碎部点坐标同时记录其属性信息，现场采集，现场成图，避免了内业画图误差，避免了成图过程中的死角、漏点、少测、漏测等问题，大大提高测图效率，节省大量人力物力。

1.2.2放样公路工程中线

当公路设计人员已经完成在带状地形图上设计中线工作后，再将线路中的起点、转点以及终点坐标标记出来，然后再将中线的坐标重点画出来，标定在地面上。RTK测量技术在工程测量软件的帮助下，只要将中线桩的各设计点坐标输进RTK测量手簿中，再通过工程测量软件，就能够自动计算出相应参数大小，通过对RTK放样模式的应用，能够按照顺序将中线点放样到实地，整个过程中，放样点位准确无比，并且点位测量都是单独放样，类似误差积累的情况绝不会出现，各个点位的精度都是相同的。

1.2.3RTK测量公路纵、横断面

在将公路中线中的各个转点标定在地面之后，再利用中线桩的里程和高程数据以及断面绘图软件，就能够自动生成此公路的纵断面和每一个桩点横断面示意图。通过对RTK测绘地形图的应用，能够很轻松的得到纵断面以及横断面的观测数据，这样一来大大节省了人力与物力，此后的测量工作再也不用达到施工现场进行，同时还减小了外业测量的工作强度。如果工作需要，务必要达到现场来进行断面测量工作，那么可以应用实时RTK测量技术，来采集外业的相关数据。这样以来不仅仅能够大幅度提高精度，而且还同时节约时间、降低成本费用以及降低外业测量劳动强度。

1.3施工测量

利用RTK测量技术施工放样，精度可以达到厘米甚至亚厘米级，可以满足公路工程测量的前期测量放样工作，对于一些等级要求不高的公路，完全可以采用RTK进行现场施工测量放样。RTK用于公路工程放样定位时，放样速度快，精度稳定，不存在误差累计，并可以获得定位精度信息，这样可以根据精度需要进行点位放样，RTK放样点位的精度与定位历时以及周边COＲS站数据有直接关系。在实际测量工程中，公路施工测量实时GPS系统既有良好硬件，又有极丰富软件可供选择。施工中对点、线、面以及坡度等放样都很方便、快捷。

二、结束语

根据上文分析与研究可知，近几年我国经济发展迅速，促使RTK技术也在不断的发展进步，我相信在不久的将来，RTK测量技术将会更广泛的应用于公路工程测量的各个方面，随着CORS站技术的不断增强，一定会促使我国北斗定位系统不断完善和发展，相信RTK技术的定位精度也将会因此被提高一个级别，会给公路工程施工测量带来更多的方便与利益。

参考文献

[1]王树亮.GPS-RTK技术在矿山土方量精确测定中的应用实践[J].山东煤炭科技，2018(01)

[2]蒋明灿.GPS-RTK技术在地质勘探工程测绘工作中的应用[J].资源信息与工程，2018(01)

论文作者:犹平俊

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第24期

论文发表时间:2018/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/560191585f1517c13b6e2007.html